## Slide 1
教科版物理九年级上册 第五章 欧姆定律

## Slide 2
一 串联电路的等效电阻
在维修电路时，如果有一只100 Ω的电阻坏了，手边只有几只50 Ω的定值电阻，有什么办法可以解决这个问题吗?

## Slide 3
一 串联电路的等效电阻
几个连接起来的电阻所起的作用，可以用一个电阻来代替，这个电阻就是那些电阻的等效电阻（equivalent resistance）.
等效替代

## Slide 4
一 串联电路的等效电阻
几个连接起来的电阻所起的作用，可以用一个电阻来代替，这个电阻就是那些电阻的等效电阻（equivalent resistance）.

## Slide 5
R1+R2
一 串联电路的等效电阻

## Slide 6
U=U1+U2、I=I1=I2
IR=I1R1+I2R2=IR1+IR2
=I（R1+R2）
R=R1+R2
R1与R2串联
理论推导:
一 串联电路的等效电阻

## Slide 7
一 串联电路的等效电阻
将导体串联，相当于增大了导体的长度。根据影响导体电阻大小的因素，如图可直观理解，串联电路的等效电阻_____各串联导体的电阻。
大于

## Slide 8
将两只滑动变阻器串接起来，如图所示，把a、b接入电路后，要使两只变阻器的总电阻最大，则滑片P1、P2的位置（ ）
A．P1放在最左端，P2放在最右端
B．P1放在最右端，P2放在最左端
C．P1放在最右端，P2放在最右端
D．P1放在最左端，P2放在最左端
A
一 串联电路的等效电阻

## Slide 9
一个灯泡正常发光时的电流强度为0.2安，电压为3伏。现要把它接在4伏电源上仍能正常发光，该灯泡必须（ ）
A．串联一个10欧电阻 B．并联一个10欧电阻
C．串联一个5欧电阻 D．并联一个5欧电阻
A
一 串联电路的等效电阻

## Slide 10
二 并联电路的等效电阻
用简单的图示来理解物理规律，是学习物理的重要方法。参照串联电路的等效电阻，我们可以对并联电路的等效电阻有怎样的猜想？
材料长度不变，增大了电阻的横截面积

## Slide 11
二 并联电路的等效电阻
小于

## Slide 12
设并联电阻的阻值为 R1 和 R2，并联后等效电阻为 R。通过它们的电流分别为 I1、I2 和 I，根据欧姆定律和并联电路的特点，有 ____________。
I=I1+I2、U=U1=U2
R1与R2并联：
R
U
R1
U1
=
=
+
R2
U2
R1
U
+
R2
U
=
R1
1
+
R2
1
U（ ）
=
R1
1
+
R2
1
R
1
二 并联电路的等效电阻
结论:
=
R1
1
+
R2
1
R
1

## Slide 13
小于
二 并联电路的等效电阻

## Slide 14
二 并联电路的等效电阻
【例题】有一只灯泡，它正常发光时灯丝的电阻是 8.3 Ω，正常工作时的电压是 2.5 V。如果我们只有电压为 6 V 的电源，要使灯泡正常工作，需要串联一个多大的电阻？
串联在电路中的电阻具有分压的作用

## Slide 15
第五章 欧姆定律
U1
U
＝
R1
R1+R2
U1
U2
＝
R1
R2
U1
R1
Ⅰ1
U2
R2
Ⅰ2
三 串联在电路中的电阻分压

## Slide 16
实验数据1（电流与电压的关系）
Ｒ＝5Ω | U（V） | 1V | 2V | 3V
 | I（A） |  |  | 
0.2
0.4
0.6
RP如何变化，能增大R两端的电压？
实验数据1（电流与电压的关系探究中滑动变阻器的作用）
三 串联在电路中的电阻分压

## Slide 17
实验数据2（电流与电阻的关系）
U=2V | R（） | 2 | 4 | 5
 | I（A） |  |  | 
1
0.5
0.4
当电阻阻值变大时，电阻两端的电压会______，而我们要保证电阻两端电压还是2V不变，如何移动滑动变阻器？
变大
三 串联在电路中的电阻分压

## Slide 18
四 等效电路
要想得到一个20Ω的电阻，需要5Ω的电阻串联个数是（ ）
A．5 B．4
C．3 D．15
一个10Ω的电阻和一个10Ω的电阻串联 ，等效电阻是（ ）
A．5Ω B．10Ω
C．15Ω D．20Ω
B
D

## Slide 19
四 等效电路
若n个相同的电阻R0串联，则总电阻R＝nR0
若n个相同的电阻R0并联，则总电阻R＝

## Slide 20
四 等效电路

## Slide 21
天才不畏挑战：课后习题第四题
可用图甲的电路，测量一盏标有“3.8 V”的灯泡正常发光时的电阻。器材有电压恒为 4.5 V 的电源、电流表、电压表（仅 0～ 3 V 量程可用）、滑动变阻器、开关、导线。
（1）请将图甲中的电路连接完整。
（2）在正常测量时，某时刻电压表的示数
为 2.5 V，为了让灯泡正常发光，应怎样
移动滑动变阻器的滑片？如何判断灯泡是
否正常发光？
（3）灯泡正常发光时，电流表的指针位
置如图乙所示，则此时灯泡的电阻为多
少？

## Slide 22
天才不畏挑战：课后习题第四题
可用图甲的电路，测量一盏标有“3.8 V”的灯泡正常发光时的电阻。器材有电压恒为 4.5 V 的电源、电流表、电压表（仅 0～ 3 V 量程可用）、滑动变阻器、开关、导线。
（1）请将图甲中的电路连接完整。
（2）在正常测量时，某时刻电压表的示数
为 2.5 V，为了让灯泡正常发光，应怎样
移动滑动变阻器的滑片？如何判断灯泡是
否正常发光？
（3）灯泡正常发光时，电流表的指针位
置如图乙所示，则此时灯泡的电阻为多
少？

## Slide 23
天才不畏挑战：
现有两个电阻 (R1) 和 (R2)，保持 (R1) 不变：
若将两电阻串联，当 R2增大时，总电阻 R串= R1 + R2 会______（选填 “增大”“减小” 或 “不变”）；
若将两电阻并联，当 R2 增大时，总电阻 R并 =R1R2/（R1 + R2) 会______（选填 “增大”“减小” 或 “不变”）；
综上可知：无论电阻是串联还是并联，保持一个电阻不变，增大另一个电阻的阻值，电路的总电阻始终会______（选填 “增大”“减小” 或 “不变”）。
增大
增大
增大