## Slide 1
第3节 跨学科实践：为家庭电路做设计
第十九章 生活用电

## Slide 2
素养目标
物理观念：能从用电需求和安全角度出发设计家庭电路，在实践中加深对家庭电路基本组成的认识。
科学思维：经历家庭电路的设计过程，能运用所学知识分析日常生活中的用电安全问题并提出解决方案。
科学探究：经历收集信息、方案制定与评估、结果解释、合作交流等过程，发展科学探究能力。
科学态度与责任：通过实践活动提高安全用电意识，总结交流生活中的安全用电原则，践行安全与健康生活。

## Slide 3
重、难点
教学重点：家庭电路方案的设计及对方案可行性的评估。
教学难点：家庭电路方案的设计及对方案可行性的评估。

## Slide 4
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目提出
每个家庭的用电情况是不一样的，假如你家正在准备装修改造，请你根据家里的用电需求及前面的学习与研究，为你的家庭电路提出一个简单的设计方案。可以与同学分工合作，完成任务。

## Slide 5
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目分析
为了使家庭电路更加安全、合理，设计时你觉得应该主要考虑哪些因素呢？
首先可根据家里现有的用电器，初步估算家中的总体用电需求，然后合理规划并设计室内的配电分支回路。
如果你有兴趣，最后还可对家庭电路中使用到的断路器、导线等配电器材进行选型，使器材之间相互匹配。

## Slide 6
家用电器 | 功率/kW | 数量
洗衣机 |  | 
电冰箱 |  | 
电热水器 |  | 
电饭锅 |  | 
电灯1 |  | 
电灯2 |  | 
空调 |  | 
…… |  | 
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目实施
1.调查家庭用电需求
请你调查并记录目前家中主要用电器的使用情况，阅读各个用电器的铭牌或说明书，重点关注它们的功率信息。明确用电需求，为规划家庭电路的配电分支回路做准备。可以用表格或其他形式梳理。

## Slide 7
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目实施
2.合理规划配电分支回路
请根据实际用电需求，结合家用电器的使用环境，进行小组讨论，设计家庭电路的分支回路或为家庭电路优化提出方案与建议。
如果你们小组同学的家中有室内配电箱，请在家中或技术人员的指导下进行观察，看看目前家中有几条分支回路，每条分支回路开关的额定电流是多少。如果没有观察室内配电箱的条件，请以下图中所示的配电箱作参考。

## Slide 8
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目实施
2.合理规划配电分支回路
考虑到家中的用电器比较多，家庭电路可设计若干插座分支回路、照明分支回路和大功率用电器（如空调）分支回路等。
具体设计可参考下图的形式，如：配电示意图

## Slide 9
19.3
初中物理鹿老师
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目实施
2.合理规划配电分支回路
考虑到家中的用电器比较多，家庭电路可设计若干插座分支回路、照明分支回路和大功率用电器（如空调）分支回路等。
具体设计可参考下图的形式，如：户型电路示意图

## Slide 10
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目实施
2.合理规划配电分支回路
考虑到家中的用电器比较多，家庭电路可设计若干插座分支回路、照明分支回路和大功率用电器（如空调）分支回路等。
具体设计可参考下图的形式，
如：户型电路示意图
分支回路 | 家用电器 | 总功率/W | 断路器
照明回路 | 全屋灯具 |  | 空气开关
厨房回路 | 微波炉、电烤箱、电冰箱、电饭锅、电热宝 |  | 漏电保护器
空调回路 | 立式空调、壁挂式空调 |  | 空气开关
卫生间回路 | 洗衣机、浴霸、热水器、电吹风 |  | 漏电保护器
卧室回路 | 台式计算机、空气净化器 |  | 空气开关
客厅回路 | 电视、扫地机器人、路由器 |  | 空气开关
…… |  |  | 

## Slide 11
通常情况下，导线的横截面积越大，长时间通电时所允许的最大安全电流也会越大。根据你所设计的各条分支回路的用电情况，总功率大的分支回路要选粗一些的导线，还是细一些的？
家庭电路中的供电导线是不是横截面积越大越好？
你认为在选择导线时，除了安全因素，还要考虑哪些因素？
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
项目实施
根据可知，家庭电路电压为220V不变时，总功率越大时，电流越大，所以分支回路应选择粗一些的导线。
横截面积越大的导线，经济成本越高，同时也会使导线的柔韧性下降、铺设难度增加，而且家庭电路的电流有一定范围，过度增大横截面积属于浪费。
还要考虑成本、铺设条件、导线材质、使用环境等。

## Slide 12
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
展示交流
完成设计方案后，各小组之间进行展示与交流，可互检方案的可行性与安全性。有条件的话，也可邀请专业人员来对你们的设计方案进行评估。
最后，通过对这个项目的研究，请你谈谈对家庭电路的认识以及对安全用电的体会。可以结合家中用电器的调查和使用情况，尝试分析家庭用电安全隐患，总结出一些生活中的安全用电原则，例如：
尽量不同时使用多个大功率用电器
不接触低压带电体，不靠近高压带电体
更换灯泡、搬动用电器前应断开电源开关
不弄湿用电器，不损坏绝缘层
保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命时应及时更换

## Slide 13
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
展示交流
虽然家庭电路中都安装了各种保险装置，但是它们也可能会出现故障。
因此，最重要的是，我们在思想上要有安全用电意识，在行动上要遵守安全用电原则。只有这样，我们才能享受电所带来的便利。

## Slide 14
课堂小结
19.3
跨学科实践：为家庭电路做设计
为家庭电路提出一个简单的设计方案.
①初步估算家中的总体用电需求.
②合理规划并设计室内的配电分支回路.
①调查家庭用电需求.
②合理规划配电分支回路. 采用绘图、列表形式.
为家庭电路做设计
项目实施
项目分析
项目提出
展示交流

## Slide 15
谢 谢