## Slide 1
第5节 跨学科实践：制作简易直流电动机
第二十章 电与磁

## Slide 2
素养目标
物理观念：制作简易直流电动机，加深对直流电动机相关知识的认识
科学思维：设计简易直流电动机制作方案，基于电与磁的知识对方案的合理性进行分析。
科学探究：在制作简易直流电动机活动中，能综合运用所学知识解决遇到的问题。
科学态度与责任：在实施过程、讨论交流、作品展示中，提升工程实践与合作学习的能力，增强对物理学与日常生活、工程实践间联系的认识，树立学以致用的思想。

## Slide 3
重、难点
教学重点：制作简易直流电动机
教学难点：制作简易直流电动机

## Slide 4
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目提出
生活中有许多地方会用到直流电动机，例如很多玩具电动车就是用直流电动机来驱动的。利用前面学习过的直流电动机的工作原理，你可以制作一台简易的直流电动机。

## Slide 5
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目分析
我们知道，电动机主要由线圈和磁体组成，要制作直流电动机，需要考虑以下问题。
1.用什么样的导线绕制线圈？绕制的匝数多少为宜？
2.哪部分作为转子？哪部分作为定子？
3.如何保证通电线圈能在磁场中持续转动？

## Slide 6
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目分析
1.用什么样的导线绕制线圈？绕制的匝数多少为宜？
漆包线
电阻小
易弯折
体积小
磁性强
易获取
5~10匝
可让学生分组尝试绕制不同匝数，如5匝、10匝、20匝等，通过对比简易电动机的转速找到最适合的匝数。

## Slide 7
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目分析
2.哪部分作为转子？哪部分作为定子？
转子
定子

## Slide 8
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目分析
3.如何保证通电线圈能在磁场中持续转动？

## Slide 9
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目分析
3.如何保证通电线圈能在磁场中持续转动？
线芯
漆皮

## Slide 10
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目分析
3.如何保证通电线圈能在磁场中持续转动？
转轴过重心
漆皮
一端全部刮掉
一端刮掉半周
动态调整

## Slide 11
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目实施
根据每个人的个性化设计可以制作出不同的直流电动机。下面是一个比较简单的电动机设计和制作方法，同学们可以参考。
（1）实验器材：漆包线（刷有绝缘漆的铜导线）、强磁体、电池、羊眼钉、木块、小刀等。

## Slide 12
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
项目实施
根据每个人的个性化设计可以制作出不同的直流电动机。下面是一个比较简单的电动机设计和制作方法，同学们可以参考。
（2）制作步骤
①制作线圈
②制作支架、安装磁体
③安装电源、闭合开关

## Slide 13
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
展示交流
1.请大家展示自己制作的简易直流电动机，并说明是怎样实现让线圈连续转动的，看看谁的电动机设计得更巧妙。
2.你的电动机线圈匝数是多少？转子在转动时，转轴受到的摩擦情况如何？
3.观察哪个电动机转动得更快，它们可以带动其他装置旋转吗？

## Slide 14
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
展示交流
小组名称： 评价者： （自评/互评/师评） |  |  | 
评价维度 | 评价指标 | 等级（优秀/良好/ 合格/待改进） | 评语/建议
科学思维 | ①能精准分析电动机的工作原理，逻辑严谨 |  | 
 | ②在设计与制作中，能运用控制变量的方法思考问题，如探究线圈匝数与转速的关系 |  | 
技术与 工程 | ①电动机结构设计合理，易于组装和调试，具备一定的稳定性和耐用性 |  | 
 | ②熟练掌握制作侗剧和材料的使用，操作规范，制作工艺精细 |  | 
 | ③能根据实际情况对设计进行优化、解决制作过程中遇到的问题 |  | 

## Slide 15
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
展示交流
小组名称： 评价者： （自评/互评/师评） |  |  | 
评价维度 | 评价指标 | 等级（优秀/良好/ 合格/待改进） | 评语/建议
交流与 合作 | ①小组内沟通顺畅、互相分享想法和经验 |  | 
 | ②积极倾听他人意见，尊重不同观点，共同解决问题 |  | 
 | ③成员分工明确，各司其职，高效完成任务 |  | 
创新与 实践 | ①在电动机的设计和制作中，提出独特的创意和方法 |  | 
 | ②用于尝试新的材料、结构或制作工艺，效果良好 |  | 
 | ③能将理论知识灵活应用于实践，制作出性能优良的电动机 |  | 

## Slide 16
课堂小结
20.5
跨学科实践：制作简易直流电动机
制作简易直流电动机.
①绕制线圈：线圈的材料、圈数.
②转子与定子：线圈是转子；强磁体是定子.
③通电线圈持续转动：一端全部刮，一端刮半周.
选择实验器材；制作步骤.
①制作过程；制作过程中的问题和解决方法.
②对作品进行评价.
③故障及其排除.
项目提出
项目分析
制作简易直流电动机
展示交流
项目实施

## Slide 17
谢 谢