## Slide 1
第6节 磁生电
第二十章 电与磁

## Slide 2
素养目标
物理观念：了解电磁感应现象的产生条件及其在生产生活中的应用，了解发电机的工作原理和涉及的能量转化。
科学思维：经历对实验现象进行观察、记录、分析、归纳，得出导体在磁场中运动时产生感应电流条件的过程，发展抽象概括的思维能力。
科学探究：通过探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件的实验，增强设计实验与制定方案、获取与处理信息、基于证据得出结论的能力。
科学态度与责任：结合磁生电在生产生活中的应用及我国的科技成就，认识科技对社会发展和人类生活的影响、增强科技强国的责任感。

## Slide 3
重、难点
教学重点：产生感应电流的条件
教学难点：产生感应电流的条件

## Slide 4
20.6
磁生电
今天，无论是我们日常生活中使用的电还是工农业生产中使用的电，大多是由发电机产生的。发电机是如何发电的？

## Slide 5
20.6
磁生电
在1820年，丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应，即通电导线周围存在与电流方向有关的磁场。
既然电流能产生磁，那么磁能否产生电呢？
历史上，有许多的科学家都在思索用磁来生电的问题。英国物理学家、化学家法拉第在10年中作了多次探索，1831年终于取得突破，高纤乐利用磁场产生电流的条件和规律。
法拉第的发现，进一步揭示了电现象和磁现象之间的联系。根据这个发现，人们后来发明了发电机，使人类大规模用电成为可能，开辟了电气化的时代。

## Slide 6
B
A
20.6
磁生电
磁生电
探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
【实验思路】
尝试用磁来生电时，需要哪些器材？
磁场可以由永磁体提供，如蹄形磁体。
为了获得电流，应该用导线连成闭合电路，并将电流表接入电路中，以观察电流。
尝试使导线静止在磁场中，或在磁场中运动……看看电路中是否有电流。

## Slide 7
20.6
磁生电
磁生电
探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
【实验过程】
如图所示，在蹄形磁体的磁场中放置一根导线，导线的两端跟电流表连接，导线跟电流表组成闭合电路。
1.让导线在磁场中静止，能产生电流吗？
换用不同强度的永磁体，看看电路中是否有电流。
换用线圈，看看电路中是否有电流。
当导体在磁场中静止时，不能产生电流。

## Slide 8
20.6
磁生电
磁生电
探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
【实验过程】
如图所示，在蹄形磁体的磁场中放置一根导线，导线的两端跟电流表连接，导线跟电流表组成闭合电路。
1.让导线在磁场中静止，能产生电流吗？
换用不同强度的永磁体，看看电路中是否有电流。
换用线圈，看看电路中是否有电流。
2.使导线平行于磁感线运动，看看电路中是否有电流。
当导体平行于磁感线运动时，不能产生电流。

## Slide 9
20.6
磁生电
磁生电
探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
【实验过程】
如图所示，在蹄形磁体的磁场中放置一根导线，导线的两端跟电流表连接，导线跟电流表组成闭合电路。
1.让导线在磁场中静止，能产生电流吗？
换用不同强度的永磁体，看看电路中是否有电流。
换用线圈，看看电路中是否有电流。
2.使导线平行于磁感线运动，看看电路中是否有电流。
3.使导线垂直于磁感线运动，看看电路中是否有电流。
当导体垂直于磁感线运动时，能产生电流。

## Slide 10
20.6
磁生电
磁生电
探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
【实验过程】
如图所示，在蹄形磁体的磁场中放置一根导线，导线的两端跟电流表连接，导线跟电流表组成闭合电路。
1.让导线在磁场中静止，能产生电流吗？
换用不同强度的永磁体，看看电路中是否有电流。
换用线圈，看看电路中是否有电流。
2.使导线平行于磁感线运动，看看电路中是否有电流。
3.使导线垂直于磁感线运动，看看电路中是否有电流。
4.使导线与磁感线成某角度运动，看看电路中是否有电流。
当导体与磁感线成某角度运动时，能产生电流。

## Slide 11
20.6
磁生电
磁生电
探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
【实验结论】
分析实验中看到的现象，总结闭合电路中产生电流的条件。
如果把磁感线想象成一根根实实在在的线，把导线想象成一把刀，表达起来可能会方便些。
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流。这种由于导体在磁场中运动而产生电流的现象叫作电磁感应，产生的电流叫作感应电流。
机械能
电能

## Slide 12
20.6
磁生电
磁生电
探究影响感应电流方向的因素
【实验思路】
1.保持磁场的方向不变，改变导体水平运动的方向（向左或向右），观察电流表指针偏转的方向。
2.保持导体运动的方向不变，改变磁场的方向（磁极对调），观察电流表指针偏转的方向。
控制变量法

## Slide 13
20.6
磁生电
磁生电
探究影响感应电流方向的因素
【实验过程】
1.保持磁场的方向不变，改变导体水平运动的方向（向左或向右），观察电流表指针偏转的方向。
当磁场方向不变时，只将导体的运动方向变得相反，感应电流的方向也变得相反。

## Slide 14
20.6
磁生电
磁生电
探究影响感应电流方向的因素
【实验过程】
2.保持导体运动的方向不变，改变磁场的方向（磁极对调），观察电流表指针偏转的方向。
当导体的运动方向不变时，只将磁场方向变得相反，感应电流的方向也变得相反。

## Slide 15
20.6
磁生电
磁生电
探究影响感应电流方向的因素
【实验过程】
3.改变磁场的方向（磁极对调），改变导体水平运动的方向（向左或向右），观察电流表指针偏转的方向。
当同时改变导体的运动方向与磁场方向时，感应电流的方向不变。

## Slide 16
20.6
磁生电
磁生电
探究影响感应电流方向的因素
【实验结论】
分析实验中看到的现象，总结闭合电路中影响产生感应电流方向的因素。
在电磁感应中，感应电流的方向跟导体在磁场中做切割磁感线时运动的方向和磁场的方向有关。
只改变磁场的方向或导体的运动方向，感应电流的方向改变；
若同时改变磁场的方向和导体的运动方向，感应电流的方向不变。

## Slide 17
20.6
磁生电
发电机
导体切割磁感线会产生电流，人们可以根据这一原理制造发电机。
如图所示的是实验室用的手摇发电机。
①磁极是什么形状的？
磁极是蹄形磁体
②线圈是通过哪些装置和灯泡连接起来的？
线圈是通过电刷与灯泡串联起来的
③摇把是通过什么带动线圈转起来的？
摇把是通过皮带带动线圈转起来的

## Slide 18
20.6
磁生电
发电机
导体切割磁感线会产生电流，人们可以根据这一原理制造发电机。
如图所示的是实验室用的手摇发电机。
把一台手摇发电机跟灯泡连接起来，使线圈在磁场中转动，可以看到灯泡发光。
这表明，电路中有了电流。
用不同速度转动摇把，观察灯泡亮度的变化。
线圈转动得越快，产生的电流越大，小灯泡发光越亮。

## Slide 19
20.6
磁生电
发电机
导体切割磁感线会产生电流，人们可以根据这一原理制造发电机。
如图所示的是实验室用的手摇发电机。
把一台手摇发电机跟灯泡连接起来，使线圈在磁场中转动，可以看到灯泡发光。
这表明，电路中有了电流。
如果把手摇发电机跟电流表连接起来，线圈在磁场中转动时，我们可以看到电流表的指针随着线圈的转动而左右摆动。
这个现象表明，发电机发出的电流的大小和方向是变化的。

## Slide 20
20.6
磁生电
发电机
导体切割磁感线会产生电流，人们可以根据这一原理制造发电机。
如图所示的是实验室用的手摇发电机。
把一台手摇发电机跟灯泡连接起来，使线圈在磁场中转动，可以看到灯泡发光。
这表明，电路中有了电流。
把两个发光二极管极性相反地并联起来，并与发电机串联。转动摇把，观察二极管的发光情况。
两个二极管交替发光，说明电流方向在不断变化。

## Slide 21
20.6
磁生电
发电机
如图所示就是一个最简单的发电装置的示意图。
当导线向左运动时，电流表指针偏转，表明电路中产生了电流；
当导线向右运动时，电流表指针向另一个方向偏转，表明产生了另一个方向的电流。
如果导线左右往复运动，电流表指针就来回摆动，电路中产生的是交变电流，简称交流。
之前我们学习的电路用电池供电，电路中的电流从电池的正极流向负极，方向不改变，这种电流叫作直流。
交变电流的频率在数值上等于电流在每秒内周期
性变化的次数。我国电网以交流供电，频率为50Hz。

## Slide 22
20.6
磁生电
发电机
在发电机中，用连续转动的线圈代替往复运动的导线。为了把线圈中产生的感应电流输送给用电器，还要用铜环和电刷把线圈和用电器连接起来。
线圈abcd
铜环
电刷

## Slide 23
20.6
磁生电
发电机
在发电机中，用连续转动的线圈代替往复运动的导线。为了把线圈中产生的感应电流输送给用电器，还要用铜环和电刷把线圈和用电器连接起来。
实际的发电机比如图所示的发电机复杂得多，但仍是由转子（转动部分）和定子（固定部分）两部分组成的。大型发电机发的电，电压很高、电流很强，一般采取线圈不动、磁极旋转的方式来发电，同时为了得到较强的磁场，还要用电磁铁代替永磁体。
白鹤滩水电站一共安装了16台水轮发电机，每台水轮发电机的发电功率都高达100万千瓦，是目前全球单台发电功率最高的水轮发电机。
发电机发电的过程是能量转化的过程。发电机靠内燃机、汽轮机、水轮机等机械带动，把燃料中的化学能或者水流的机械能转化为电能。

## Slide 24
20.6
磁生电
发电机
白鹤滩水电站一共安装了16台水轮发电机，每台水轮发电机的发电功率都高达100万千瓦，是目前全球单台发电功率最高的水轮发电机。
发电机发电的过程是能量转化的过程。发电机靠内燃机、汽轮机、水轮机等机械带动，把燃料中的化学能或者水流的机械能转化为电能。

## Slide 25
20.6
磁生电
磁记录

## Slide 26
初中物理鹿老师
20.6
磁生电
课堂小结
①闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流，这种现象叫作电磁感应。
②产生的电流叫作感应电流。
①产生条件：闭合回路；部分导体做切割磁感线运动.
②方向：与磁场、导体切割磁感线运动的方向有关.
①原理：电磁感应现象.
②交变电流：电流的方向周期性变化。
③基本组成：定子、转子.
④能量转化：把机械能转化为电能.
电磁感
应现象
感应
电流
磁生电
交流
发电机

## Slide 27
初中物理鹿老师
20.6
磁生电
课堂小结
①发电机和电动机的主要结构是完全相同的。有外电源的是电动机，对外供电的是发电机。
②电动机是把电能转化成机械能；发电机是把机械能转化成电能。

## Slide 28
初中物理鹿老师
练习与应用
1.图中的a表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分。它在磁场中按箭头方向运动时，在哪种情况下会产生感应电流？
20.6
磁生电

## Slide 29
初中物理鹿老师
练习与应用
2.发电机的主要结构是怎样的？它是怎样产生电流的？
20.6
磁生电
甲 乙 丙 丁
解：
发电机主要由定子和转子两部分组成。
发电机的转子切割磁感线运动时，线圈中产生感应电流，将机械能转化为电能。

## Slide 30
初中物理鹿老师
练习与应用
3.观察与手摇发电机相连灯泡的发光情况和手电筒灯泡的发光情况，能看出它们有什么不同吗？
20.6
磁生电
解：
手电筒灯泡的亮度基本不变。
若手摇发电机线圈转动慢些，会发现灯泡随着线圈的转动忽亮忽暗。

## Slide 31
初中物理鹿老师
练习与应用
4.当你参加歌咏比赛时可能要用到话筒（麦克风）。话筒的种类很多，如图是动圈式话筒和它的构造示意图。当你对着话筒说话或唱歌时，声音使膜片振动，与膜片相连的线圈也跟着一起振动，线圈处在磁场中。把线圈两端的导线接入扩音机，就能通过扬声器听到你的声音。请用“磁生电”具体说明动圈式话筒的原理。
20.6
磁生电
解：
当人说话发出的声波使膜片振动时，与膜片相连的线圈随着一起在永磁体的磁场中振动，切割磁感线，从而产生感应电流。
感应电流的大小和方向都随着声音的变化而变化。

## Slide 32
初中物理鹿老师
练习与应用
5.我国供生产和生活用的交变电流，频率是多少？电流方向在每秒内变化几次？
20.6
磁生电
解：
我国供生产和生活用的交变电流的频率是50Hz。
因为一个周期内电流方向变化2次，所以1s内电流方向变化100次。

## Slide 33
初中物理鹿老师
练习与应用
6.除了发电厂里有发电机，还有哪些地方有发电机？尽可能多地说出来。这些发电机是靠什么带动的？把什么能量转化成了电能？
20.6
磁生电
解：
汽车、拖拉机上有发电机，它们靠内燃机带动。
内燃机把汽油、柴油等的化学能转化成机械能，发电机把机械能转化成电能。
家庭小型风力发电机靠风力带动发电机发电，将机械能转化为电能。
有些自行车上有小型发电机，它利用车轮的运动带动发电机发电，将机械能转化为电能。
有些轮滑鞋上有小型发电机，它利用滑轮的转动做切割磁感线运动，产生感应电流，使滑轮发光，将机械能转化为电能。

## Slide 34
初中物理鹿老师
谢 谢