## Slide 1
北师大版九年级全一册（2024）
第十五章 电磁波与通信技术
15.2广播和电视
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
2026/7/27
北师大版九年级物理15.2《广播和电视》同步练习题（全文约1200字）
一、填空题（每空2分，共30分）
1. 广播、电视、移动通信都是利用__________来传递声音和图像信息的。
2. 电磁波传递信号分为两种：传递声音的是__________信号，传递图像的是__________信号。
3. 广播电台和电视台首先将声音、图像信号转化为变化的__________信号，再加载到高频电磁波上发射出去。
4. __________电磁波的频率高、承载能力强，适合远距离、大范围传递信息。
5. 把音频、视频信号加载到高频电磁波上的过程叫作__________。
6. 收音机、电视机接收高频电磁波后，将音频、视频信号取出来，这个过程叫作__________。
7. 无线电广播只传递__________信号，电视广播可以同时传递__________信号和__________信号。
8. 发射电磁波的设备主要是__________，接收电磁波的设备有收音机、__________等。
9. 音频信号是由__________振动转化而来的电信号，频率较低，不能直接发射。
10. 电视信号中，__________信号传递画面信息，__________信号传递伴音信息。
11. 电磁波传播过程中不需要__________，可以实现远距离无线信息传输。
二、选择题（每题3分，共36分）
1. 广播和电视传递信息依靠的是（）
A. 声波 B. 电磁波 C. 红外线 D. 紫外线
2. 下列信号不能直接发射的是（）
A. 高频电磁波 B. 音频信号 C. 调制信号 D. 射频信号
3. 将声音、图像信号加载到高频电磁波上的过程是（）
A. 解调 B. 调制 C. 发射 D. 接收
4. 收音机从电磁波中取出声音信号的过程是（）
A. 调制 B. 解调 C. 放大 D. 发射
5. 无线电广播区别于电视的特点是（）
A. 只传声音信号 B. 只传图像信号
C. 同时传声和图像 D. 依靠有线传输
6. 高频电磁波的主要优势是（）
A. 传播速度慢 B. 承载信号能力强、传输距离远
C. 需要介质传播 D. 极易损耗消失
7. 下列设备属于电磁波发射设备的是（）
A. 收音机 B. 电视机 C. 广播电台发射塔 D. 手机听筒
8. 音频信号的来源是（）
A. 声音振动转化的电信号 B. 图像转化的电信号
C. 高频电流信号 D. 光信号转化的电信号
9. 关于电视信号说法正确的是（）
A. 只有声音信号 B. 只有图像信号
C. 兼具音频和视频信号 D. 依靠声波传输
10. 无线广播电视传输信息的最大优势是（）
A. 需要导线连接 B. 无需介质、无线传输
C. 只能短距离传播 D. 传输速度极慢
11. 调制的主要作用是（）
A. 降低信号速度 B. 让低频信号借助高频波传播
C. 减小电磁波频率 D. 阻断信号传播
12. 下列不属于电磁波通信应用的是（）
A. 电视广播 B. 无线电广播 C. 有线电话 D. 手机直播
三、判断题（对打√，错打×，每题2分，共12分）
1. 广播和电视都是利用电磁波传递信息的。（）
2. 低频音频信号可以直接向外发射传播。（）
3. 调制是将信号加载到高频电磁波上的过程。（）
4. 收音机可以接收视频图像信号。（）
5. 电磁波无线传输不需要导线，传播范围广。（）
6. 解调是接收端提取有用信号的过程。（）
四、简答分析题（12分）
1. 简要说明无线电广播的信号发射与接收过程。（6分）
2. 简述电视广播与无线电广播的异同点。（6分）
五、实验填空题（10分）
广播电视利用__________传递信息；低频信号需通过__________加载到高频电磁波上；接收端通过__________提取信号；广播只传__________信号，电视可传声和图像信号。
六、综合应用题（10分）
为什么不能直接发射音频、视频低频信号，必须借助高频电磁波传输？
参考答案
一、填空题
1. 电磁波
2. 音频；视频
3. 电
4. 高频
5. 调制
6. 解调
7. 声音（音频）；声音（音频）；图像（视频）
8. 发射塔；电视机
9. 声音
10. 视频；音频
11. 介质
二、选择题
1.B 2.B 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.C 10.B 11.B 12.C
三、判断题
1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√
四、简答分析题
1. 发射过程：声音转化为音频电信号，通过调制加载到高频电磁波上，由发射塔向外发射；接收过程：收音机接收高频电磁波，通过解调提取音频信号，放大后通过扬声器还原为声音。
2. 相同点：都依靠电磁波传输信号，都需要调制、发射、接收、解调的过程。不同点：无线电广播只传输音频声音信号；电视广播同时传输音频声音信号和视频图像信号，信息更丰富。
五、实验填空题
电磁波；调制；解调；音频
六、综合应用题
音频、视频属于低频电信号，频率低、能量弱，无法直接通过天线向外发射，传输距离极近、损耗极大。而高频电磁波频率高、辐射能力强、传播距离远、信号承载能力强，可搭载低频音视频信号远距离传播，因此必须通过调制将低频信号加载到高频电磁波上才能实现广播、电视的无线传输。

## Slide 2
广播电台
主要由三部分组成：话筒、调制器、天线。
1. 信号的发射——广播电台完成
一、无线电广播信号的发射和接收
话筒
天线

## Slide 3
一、无线电广播信号的发射和接收
（1）话筒、调制器与天线的主要作用
高频振荡器
产生高频电流
调制器把音频电流
加载到高频电流上
且进行放大
话筒把声音信号转换成电信号（音频电流）
天线把载有音
频电流的电磁
波发射出去

## Slide 4
（2）归纳：无线电广播信号的发射过程
类似于信鸽
的放飞
一、无线电广播信号的发射和接收

## Slide 5
2. 信号的接收——收音机完成
（1）选台
为接收在空间传播的无线电波，收音机使用天线进行接收。但由于天线没有选择性，能接收传播过来的所有电磁波，如把天线接收的电磁波全部变成声音，那只是一片嘈杂声，什么也听不清。
利用收音机的“调谐器”，可以选出我们需要的某一频率的电磁波，这一过程叫做选台（调谐）。
（2）解调
由调谐器选出的信号含有高频电流成分，需要通过“解调器”将其滤去，把音频信号留下。
一、无线电广播信号的发射和接收

## Slide 6
（3）放大
把音频信号放大后送到扬声器里，这一过程叫做放大。
（4）扬声器把音频信号转换为声音信号。
天线
扬声器
选台和解调器
一、无线电广播信号的发射和接收

## Slide 7
归纳：无线电波接收与还原过程
一、无线电广播信号的发射和接收
天线接收
电磁波

## Slide 8
3. 扩展性实验 ——电磁波的发射与接收
电磁波的发射与接收可以用下列数字化实验设备来直观地显现。
一、无线电广播信号的发射和接收
如图所示，电磁波发射器可以发射不同频率的电磁波，接收器接收到电磁波信号后，通过传感器、采集器将电磁波信号输入到计算机，我们就可以在计算机屏幕上观察到电磁波信号。
连接好装置，把发射器置于载波挡，转动发射器上的旋钮，改变发射器发出的电磁波的频率，观察信号的变化；再把发射器置于调制挡，观察调制后的波形。

## Slide 9
视频演示—《实验—电磁波的发射与接收 》

## Slide 10
电视用电磁波传递图像信号和声音信号。声音信号的产生、传播和接收跟无线电广播的工作过程相似。
二、电视的发射和接收
学校的电视演播室
中央电视台演播室
Notes: 电话刚问世的时候，一部话机要与多少部话机通话，就要有多少对电话线与外部相连。图中的每部电话间都能通话，至少需要连接多少根线？12345678910,10根，如果很多部电话呢，要的电话线更多，这样是不是太浪费材料了，而且话机太多时很难做到与每部电话都单独连线。那么你能否想出一个办法，尽量减少线路的数量，但仍能保证 5 部电话中的任意两部可以相互通话 。暂停视频思考一下，中间于是交换机就出来了

## Slide 11
摄像机把图像信号变成电信号，发射机把电信号加载到频率很高的电流上，通过发射天线发射到空中。
由电视台完成
二、电视的发射和接收
1. 电视信号的发射

## Slide 12
发射机
高频信号
电信号
声音
图像
高频振荡器
放大器
电视信号的发射过程
二、电视的发射和接收

## Slide 13
电视机的接收天线把高频信号接收通过电视机把信号取出并放大，由显示器把它还原成图像。
由电视机完成
二、电视的发射和接收
2. 电视信号的接收

## Slide 14
扬声器—
输出音频信号
天线—接收包含声、
像信息的高频信号
接收机—取出并放大
图像和音频电信号
显示器—
复原图像信号
电视信号的接收过程
二、电视的发射和接收

## Slide 15
1. 如图甲是无线电广播信号的______过程，其
中元件 是______；如图乙是无线电广播信号的______过程，
其中元件 是________。
发射
话筒
接收
扬声器
返回

## Slide 16
2. 如图所示是电视广播中图像信号的传播过程。
（1）摄像机把图像变成________。
（2）发射机把________加载到频率很高的电流上，通过
__________发射到空中。
电信号
电信号
发射天线

## Slide 17
（3）电视机的接收天线接收到带有____信号的________，通
过电视机把图像信号取出并放大，由________把它还原成图像。
电
电磁波
显示器
返回

## Slide 18
知识点1 音频、视频信号的调制
1. 如图所示，是三种信号的波形
图，则表示音频信号的是____，表示射频信
号的是____。将要传送的音频和视频电流“搭
甲
丙
调制
调幅
调频
载”到射频电流上，相应改变电磁波的振幅或频率，这种技术
叫作______。若改变的是电磁波的振幅，则称为______；若
改变的是电磁波的频率，则称为______。
返回

## Slide 19
A
三、移动电话
移动电话是靠空间的电磁波来传递信息的。
移动电话既是无线电发射台，也是无线电接收台（发射接收二合一） 。它用电磁波把讲话的信息发射到空中；同时它又在空中捕获电磁波，得到对方讲话的信息。
1. 移动电话的工作原理

## Slide 20
A
三、移动电话
（1）优点
移动电话的体积很小，使用方便，使用半径大，不需要电话线。
（2）缺点
只能在携带信号的电磁波能够辐射到的区域内才能够进行通话，受区域限制。
2. 移动电话的优点与缺点

## Slide 21
A
三、移动电话
移动电话的体积很小，发射功率不大；它的天线也很简单，灵敏度不高。因此，它跟其他用户的通话要靠较大的固定无线电台转接。这种固定的电台叫做基地台，跟电话交换机相连。城市中高大建筑物上常常可以看到移动通信基地台的天线。
3. 基地台
基地台的天线

## Slide 22
4. 移动电话通话过程
固定电话
中心站
手机和手机通过基地台进行通话
手机和座机借助基地台进行通话
手机乙
手机甲
基地台
基地台
三、移动电话

## Slide 23
视频欣赏——《移动电话通话原理》

## Slide 24
有一种可移动的电话叫无绳电话，座机和手机之间没有电话线，但各有一个天线，它们通过无线电波来沟通。无绳电话的主机接在市话网上，相当于一个小型基地台。手机不能离主机太远，工作区域大约在几十米到几百米的范围内。
5. 无绳电话
三、移动电话

## Slide 25
6. 广播、电视、移动电话信号传递的异同
项目 |  | 广播 | 电视 | 移动电话
不同点 | 信号形式 | 声音信号 | 声音信号和 图像信号 | 各种形式的信号
 | 载波特点 | 频率最小 | 频率最小 | 频率最大
 | 发射和 接收设备 | 广播电台发射、 收音机接收 | 电视台发射、 电视机接收 | 移动电话发射、接收，基地台转接
相同点 | 载体 | 电磁波 |  | 
 | 发射过程 | 信号转换→调制→天线发射 |  | 
 | 接收过程 | 天线接收→调谐→解调 |  | 
三、移动电话

## Slide 26
（1）音频信号
由声音转换成的电信号，它的频率跟声音的
频率相同，在几十赫到几千赫之间，叫音频信号。
（2）视频信号
由图像转换成的电信号，它的频率
在几赫到几兆赫之间，叫做视频信号。
（3）射频电流
音频电流和视频电流在空间激发电磁波的能力都很差，需要把它们加载到频率更高的电流上，产生电磁波发射到天空中，这种电流叫做射频电流。
7. 音频、视频、射频和频道
音频、视频和射频
的比较（示意图）
三、移动电话

## Slide 27
观看数字光碟DCD时不需要把信号发射到天空，可以直接把音频信号和视频信输给电视机，这时就要分别把DCD机送来的音频、视频信号接到电视机上标着A、V字母的插口上。
（4）频道
不同的电视台使用不同的射频范围进行广播，以免互相干扰；这一个个不同的频率范围就叫做频道。
三、移动电话

## Slide 28
知识点2 无线电广播和电视
2. 观众在家中选择不同频道观看电视播放的节目时，实际上
是在改变( )
D
A. 电视台发射的电磁波的波速
B. 电视机接收的电磁波的波速
C. 电视台发射的电磁波的频率
D. 电视机接收的电磁波的频率
返回

## Slide 29
3.如图是无线电广播工作过程的简易图，其通过______器把
音频信号加载到高频电流上发射到空中；收音机天线接收到
电磁波后，由______器选出信号中含有的高频电流成分，通
过解调将其滤去，将音频信号留下，并经过放大后送到
_________。
调制
调谐
扬声器
返回

## Slide 30
知识点3 现代通信技术
4. ［2024·成都期末］关于电话的听筒和话筒的工作原理，
以下说法正确的是( )
D
A. 话筒、听筒都是把电信号变成声音
B. 听筒利用的原理是电磁感应现象
C. 话筒将声信号变成光信号
D. 听筒把电信号变成声音
返回

## Slide 31
5.［2024·西安期末］无线路由器是一种支持有线和无线连接
的网络设备。可以通过后排接口同时连接多台电脑实现有线
连接，则各接口之间是______（选填“串联”或“并联”）的，
还可以通过________实现无线连接。
并联
电磁波
返回

## Slide 32
6.［2024·佛山一模改编］光纤通信主
要利用波长很____（选填“短”或“长”）
的激光传输信息。如图所示，激光从光纤一端射入，在内壁
上多次______，从另一端射出，把信息传到远方。光在传输
的整个过程中，能量损失非常____（选填“多”或“少”）。
短
反射
少
返回

## Slide 33
7.［2025·深圳期中］我国能前往月球背面采集样品，是因为有
“鹊桥”中继卫星为探月任务提供了强有力的通信支持。如图所
示，请你为“鹊桥”选址，将其位置选定在___（选填“”“ ”或“
”）点，可以实现地面指挥中心与月球背面的通信中转。
C
返回

## Slide 34
8.［2024·吕梁三模改编］量子纠缠可以在很远的距离零时间
损耗地获取信息，如今量子通信已经是科研热门。我们现在
的手机通讯是利用________传递信息，设想若实现量子通信，
我们的生活会有什么变化?______________________________。
电磁波
通信没有时间延迟（合理即可）
返回

## Slide 35
必做作业：从教材习题中选取；
选做作业：完成练习册本课时的习题.