## Slide 1
第五章 物体的运动

## Slide 2
早上
晚上
长度
时间

## Slide 3
一、长度与时间的测量
第一课时

## Slide 4
学习目标
1.通过体验与比较，能认识长度单位的大小，会估测真实情境中物体的长度；
2.通过阅读和实践，能表述刻度尺的使用方法，会使用刻度尺测量长度；
3.通过分析和比较，能辨别误差和错误。

## Slide 5
长度比较
活动1：比较课桌的长和宽
1.目测：
长
宽
比较课桌长和宽的大小
2.验证：
不用尺，你能验证自己目测的结果吗？

## Slide 6
长度比较
活动2：比较两根管子的长
1.目测：
比较白色管子与深色管子的长度大小
2.验证：
不用尺，验证目测的结果
思考：为什么能验证课桌长与宽的大小关系，而不能验证两个管子长度的大小关系？
验证课桌时，采用同一“参考标准”
验证管长时，采用不同“参考标准”

## Slide 7
长度比较
测量：
公认的标准量
将待测的量与一个公认的标准量进行
比较
单位：
中国古代的长度单位
寸
尺
寻
：布手为尺
：布指为寸
：舒肘为寻
外国古代的长度单位
古埃及‌
罗马帝国
——腕尺
英尺
英里
秦始皇统一度量衡
1875年
《米制公约》
长度单位

## Slide 8
1．国际单位制中，长度的单位是______，符号________。
2.长度常用的单位中，与米之间的关系成千倍变化的单位有：____________、____________、___________、____________；
与米之间的关系成十倍变化的单位有：____________、_____________。
3.完成长度单位米与其他单位之间的关系
1m=____km 1m=____mm 1m=____μm 1m=____nm 1m=____dm 1m=____cm
米
m
千米(km)
毫米(mm)
微米(μm)
纳米(nm)
分米(dm)
厘米(cm)
阅读教科书P.123：第二节“长度的单位”和“信息快递”，完成下列填空：
长度单位
10-3
103
106
109
10
100

## Slide 9
1.伸开手掌，掌纹最宽处约为1______
2.伸直小拇指，其厚度约为1______
3.伸开手掌，手掌的宽度约为1______
4.侧平举左手臂，左手中指尖到右侧肩部的距离约为1______
米
分米
厘米
毫米
活动3：体验长度单位的大小
长度单位
人体上的长度
生活中常见的长度
1.物理教科书的宽度约18_______
2.三层教学楼的高度约10_______
3.头发丝的直径约为80_______
4.学校绕教学楼的跑道总长0.4_______
厘米
米
千米
微米

## Slide 10
练习：
9.2×10-7m=__________________=_______μm
长度单位
长度单位换算方法
256 km =
原单位
目标单位
1km=103m
数字不变
256
= 2.56×105 m
× 103
m
例：256 km= ？ m
换
算
9.2×10-7
μm
× 106
0.92

## Slide 11
0
长度单位
dm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cm
10
20
30
40
50
60
70
80
回顾：自制刻度尺的过程
平直的长条
刻度线
单位
数字
分度值
量程

## Slide 12
记录测量结果时，要写出______和_______
1.使刻度尺________的一边________被测物体
放_____尺的位置。
2.刻度尺的_____________与被测物体的一端________
读数时，视线与尺面________
3.测量时，应______读分度值的________
刻度尺的使用
阅读教科书P.123 :使用刻度尺的注意事项，完成下列填空：
放对：
读对：
记对：
记录测量结果时，要写出______和_______
1.使刻度尺________的一边________被测物体
放_____尺的位置。
2.刻度尺的_____________与被测物体的一端________
读数时，视线与尺面________
3.测量时，应______读分度值的________
有刻度
紧靠
正
“0”刻度线
对齐
垂直
下一位
数字
单位
估
cm
测量值
＝
准确值
估读值
+
18.4cm
＝
18cm
0.4cm
+
15.0cm
＝
15cm
0.0cm
+

## Slide 13
刻度尺的使用
活动:4：利用自制刻度尺测纸条的长度
表一：分度值1dm刻度尺 | 
序号 | 长度/dm
① | 
② | 
③ | 
思考：1.造成表一（或表二）中测量值不同的原因是什么？
2.如何处理表中的数据，使测量的结果更接近纸条的真实长度？
多次测量结果取平均值
减小由于估读值偏大或偏小带来的误差
3.造成两表中测量的结果不同主要原因是什么？哪个测量误差小？
刻度尺的分度值不同
刻度尺分度值小的误差小
测量时估读值不同
表二：分度值1cm刻度尺 | 
序号 | 长度/cm
① | 
② | 
③ | 
平均值 /cm
平均值 /cm

## Slide 14
指出下图中测量木块长度操作中的错误
刻度尺的使用
刻度尺没有方正
刻度尺的零刻度线没有与被测物体的一端对齐
刻度尺有刻度线的一边没有紧靠被测物体
读数时，视线没有与尺面垂直
错误是不应该发生的
任何测量都存在误差
错误是可以避免
误差不能消除
误差可以减小
选用更精密的测量工具
多次测量取平均值
游标卡尺
螺旋测微器

## Slide 15
阅读教科书P.125 ——港珠澳大桥沉管隧道工程
长度测量的应用
1.港珠澳大桥建成的意义：_________________________________
2.港珠澳大桥的组成：______、__________和_____________。
3.在水下 40 多米深的海床上铺设沉管，其平整度误差控制在_____以内。
4.沉管安装的施工难度堪比“海底绣花”，主要体现在哪些方面？
促进港澳与内地的经济和文化交流
桥梁
人工岛
沉管隧道
施工条件恶劣
沉管质量大
施工精度要求高
4cm

## Slide 16
课堂小结
1.长度单位
在国际单位制中，长度的基本单位
常用单位
单位换算
2.长度测量的基本工具：刻度尺（量程和分度值）
3.刻度尺的使用
（1）放对 “靠” “正” “齐”
（2）读对 准确值和估读值
（3）记对 数字和单位
4.误差与错误

## Slide 17
课堂检测
1．下列单位换算的写法中正确的是（ ）
A．14.5cm＝14.5× ＝0.145m
B．14.5cm＝14.5cm× m＝0.145m
C．14.5cm＝14.5× ＝0.145m
D．14.5cm＝14.5× m＝0.145m
2．下列关于误差的说法，正确的是（ ）
A．误差是未按实验规定操作产生的
B．采用最优的测量方法可以避免误差
C．任何测量都必须要选用最精密测量仪器
D．“估读”是产生误差的原因之一
100m
——
1
100
——
1
100
——
1
100
——
1
D
D

## Slide 18
课堂检测
3．某班同学倡导“夸赞礼”并绘制成宣传画如图所示，图中行“夸赞礼”两位同学的面部间距离约为1.5______，两位同学的身高约为160______（以上两空选填合适的单位）。
4．如图所示，用刻度尺测量铅笔的长度，读数方法正确的是______（选填“a”或“b”）；用另一种方法读数会导致测量结果偏______。
5．测量木块长度，方法正确的是刻度尺是______（A/B）；测得木块的长度是________cm；B刻度尺的分度值是__________。
m
cm
a
大
A
3.3
或3.4、3.2
1mm