## Slide 1
第十五章 电流和电路
第4节 电流的测量

## Slide 2
新课引入
3个LED灯是串联还是并联的？
LED灯工作时电流和闪电电流有什么不同？

## Slide 3
讲授新课
电流的强弱
一
1. 电流
表示电流______的物理量，简称______。用___表示。
⑴ 物理意义：
______，简称___，符号是___。
⑵ 基本单位：
⑶ 单位换算：
______( ___ )、______( ___ )、______( ___ )
常用单位：
1A=____mA
1mA=____μA
1A=____μA
练一练
100μA=_____mA=____A
50mA=_____μA=_____A
1.5A=_____mA=_____μA
1kA=____A
103
103
103
106
强弱
电流
I
安培
安
A
毫安
mA
微安
μA
千安
kA

## Slide 4
讲授新课
电流的强弱
一
2. 常见的电流
100μA
2x105A
50mA
200mA
0.1A
1A
5A
0.4-1A

## Slide 5
讲授新课
电流的测量
二
1. 认识电流表
⑴ 电流表的结构
⑶ 电路符号：
2. 电流表的读数
蒙上盘看下盘
量程：
分度值：
蒙下盘看上盘
量程：
分度值：
A
+
-
负接线柱
正接线柱
指针
单位
刻度盘
调零螺丝
⑵ 作用：
测量电路中______大小
0-0.6A
0.02A
0-3A
0.1A
电流

## Slide 6
讲授新课
电流的测量
二
2. 电流表的读数
练习：请读出下列电流表的示数。
读数_______A
读数_______A
0.58
1.4

## Slide 7
讲授新课
电流的测量
二
3. 电流表的使用方法
⑴ 注意事项
① 电流表必须和被测的用电器______。
② 电流必须从___接线柱流入，从___接线柱流出。即“____________”。
③ 被测电流不能超过电流表的______。
④ 不允许把电流表直接连到______的两极！
+
一
分析电路时可将电流表看作一根导线
+
一
串联
正
负
正进负出
量程
电源

## Slide 8
讲授新课
电流的测量
二
3. 电流表的使用方法
① 估计待测电流大小来选择量程；在无法估计待测电流大小时用试触法。
⑵ 试触法选择电流表的量程
① 正确连接好电路；
② 电流表选用大量程（_____）
闭合开关马上断开；
③ 若瞬间电流超过____A
则选用_______量程，
若瞬间电流小于____A
则选用_______量程。
现象：
问题：
处理：
正负接线柱接反
把连接接线柱的线头调换
现象：
问题：
处理：
量程太小
指针偏转过大/满偏
检查并正确连接电路
现象：
问题：
处理：
量程太大/电流太小
指针偏转角度过小
换用(0-0.6A)量程
指针反偏
换用(0-3A)量程
/电路短路
0.6
0-3A
0-3A
0-3
0-0.6A
4. 动手操作：练习使用电流表
故障分析 ！

## Slide 9
课堂小结

## Slide 10
安德烈・玛丽・安培

## Slide 11
电流表的使用

## Slide 12
以下电路中，电流表连接方法正确的是（ ）
典例解析
例Ⅰ
A

## Slide 13
连接实物图，要求两灯并联，开关控制两盏灯，电流表测灯L2的电流(约0.5A)，并画出电路图。
典例解析
例Ⅱ
L2
L1

## Slide 14
根据电路图连接实物图，并回答：电流表A1测量通过灯______的电流，电流表A2测量通过灯______的电流。
典例解析
例Ⅲ
L2
L1
A2
A1

## Slide 15
典例解析
下列电路图中，能正确测量通过灯泡L₁电流的电路是( )
例 1
如图所示，请用笔画线代替导线完成实物电路的连接。要求：两灯泡并联，开关同时控制两灯泡，电流表只测量通过灯泡L₂的电流，导线不能交叉。(电流表示数为0.4A)
例 2

## Slide 16
随堂练习
关于电流，下列说法不正确的是( )
如图所示为一不完整的实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯泡并联，电流表测通过灯泡L₁的电流，开关控制整个电路，导线不能交叉。
变式训练 2
变式训练 1
A.日光灯正常工作的电流约为2A
B.电流是表示电流强弱的物理量
C.电流的单位是安培，符号是 A
D.电流的符号是Ⅰ，单位可以用毫安，也可以用微安