## Slide 1
第17章 欧姆定律
第4节 欧姆定律在串、并联
电路中的应用

## Slide 2
新课引入
电路三兄弟
老大
老二
老三
1、欧姆定律：导体中的电流，跟导体两端的电压成____比，跟导体的电阻成____比。表达式：______。
2、在计算过程中各物理量值对应于_____导体，在_____时刻所具有。
同一
同一
正
反
3、串联电路
电压规律：____________
电流规律：____________
并联电路
电压规律：____________
电流规律：____________
电阻规律：____________
电阻规律：____________
两个变形公式：______、______

## Slide 3
_____、 _____
即：____=____________
____=____________
由串联电路电压特点_____________得：
电路总电压：__________
R1两端总电压：__________
R2两端总电压：__________
讲授新课
串联电路中电阻的规律
一
1. 串联电路的电阻规律：
由欧姆定律变形公式_________可知：
I1
I2
R1
R2
I
U1
U2
U
总结：串联电路的总电阻等于各电阻之___。
串联电路
电压规律：____________
电流规律：____________
电阻规律：____________
理论推导：
2. 串联电路电压与电阻的关系：
（阻大压大）
=
即：___________
总结：串联分压，电压之比等于电阻之比。
和

## Slide 4
_____、 _____
则：___=________
____=____________
由并联电路电流特点__________得：
干路电流：________
R1中电流:________，
R2中电流:________
讲授新课
并联电路中电阻的规律
二
1. 并联电路的电阻规律：
由_________可知：
总结：并联电路总电阻的倒数等于各电阻的倒数之___。
并联电路
电压规律：____________
电流规律：____________
电阻规律：____________
理论推导：
2. 并联电路电流与电阻的关系：
（阻大流小）
=
即：___________
总结：并联分流，电流之比等于电阻之比的倒数。
和
即：___=______

## Slide 5
讲授新课
欧姆定律的应用
三

## Slide 6
一个小灯泡的电阻是8Ω，正常工作时的电压是4V，现在要把这个小灯泡直接接在6V的电源上，需要串联一个多少欧的电阻才能使小灯泡正常发光？
一、在串联电路中的应用
例 1

## Slide 7
二、在并联电路中的应用
如图所示的电路中，R2 的阻值为10Ω。开关S1、S2闭合，电流表A2的示数为0.3A，电流表A1的示数为0.5A。下列说法正确的是（ ）
例 2
A．通过R1 的电流为0.3A
B．电阻R1 的阻值为15Ω
C．电源电压为5V
D．开关S2 断开时，电流表A2的示数为0.5A
B

## Slide 8
三、U-I图像
如图所示是电阻甲和乙的U﹣I图象，下列说法正确的是（ ）
例 3
A．甲的电阻值保持10Ω不变
B．乙的电阻值保持20Ω不变
C．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总电流为0.4A
D．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，总阻值为30Ω
如图甲所示，电源电压恒定，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片从最右端移至灯泡正常发光的位置，此过程中电流表示数与两个电压表示数的关系图像如图乙所示。下列说法正确的是（ ）
例 4
A．电源电压为9V
B．灯泡的额定电流为0.6A
C．滑动变阻器的最大阻值是15Ω
D．曲线a是电流表示数与电压表V2示数的关系图像
D
B

## Slide 9
四、比值问题
如图所示是电阻甲、乙的I﹣U图像，下列说法正确的是（ ）
例 5
A．甲电阻的阻值大于乙电阻的阻值
B．两电阻串联时，甲、乙两端的电压之比为2：1
C．两电阻串联时，通过甲、乙的电流之比为1：1
D．两电阻并联时，通过甲、乙的电流之比为1：2
电阻R1、R2以不同的方式组成如甲、乙两图所示电路，R1：R2=2：1。在两电路中，电源、电压表、电流表规格完全相同完好。闭合开关S，则下列说法正确的是（ ）
例 6
A. 电压表V1与电压表V2示数之比为1：2；
B. 电压表V1与电压表V2示数之比为2：1；
C. 电流表A1与电流表A2示数之比为3：2；
D. 电流表A1与电流表A2示数之比为2：1。
C

## Slide 10
五、动态电路——开关类
如图所示的电路中，先断开 S2，同时闭合 S1和 S3，两电表均有示数；再断开S1和S3并闭合 S2，则下面判断正确的是（ ）
例 7
A．电流表示数变小，电压表示数变大
B．电流表示数变大，电压表示数变小
C．电压表示数和电流表示数的比值变大
D．电压表示数和电流表示数的比值变小

## Slide 11
五、动态电路——滑片类
电如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示，下列说法不正确的是（ ）
例 8
A. 电源电压是9V；
B. 定值电阻R的阻值是6Ω；
C. 滑动变阻器的最大阻值是18Ω；
D. 滑动变阻器滑片滑到中点时电流表示数为0.75A；
① 分析电路串并联；
解题步骤：
② 分析电表测量对象；
③ 分析开关或滑动变阻器变化后，电表示数变化；

## Slide 12
五、动态电路——极值问题
如图所示，电源电压6V恒定不变，R1阻值为15Ω，电流表量程为0～0.6A.
(1)开关S、S1都闭合，滑片P不能移到a端的原因是会造成电路______(选填“通路”“短路”“断路”)；
(2)开关S闭合、S1断开时，求电流表示数；
(3)开关S、S1都闭合时，为了使电流表的示数不超量程，求变阻器R2连入电路的最小阻值。
例 9
解：(2)开关S闭合、S1断开时电流表示数：
(3)开关S、S1都闭合时，电流表示数不超量程，则
R2接入的最小阻值：
R2中最大电流：

## Slide 13
欧姆定律在串并联电路中的简单应用

## Slide 14
欧姆定律的U-I
图象

## Slide 15
典例解析
有R1，R2 和R3 三只电阻，已知R1>R2>R3，分别连接在同一个电源两端，则电路中电流最大的是（ ）
例 Ⅰ
A. B.
C. D.
小结：
➊ 串联电路：电阻越串越______；
➋并联电路：电阻越并越______，总阻值______任意一个支路电阻。
小
小
小于
如图所示电路的总电阻为10Ω，则下列判断中正确的是( )
变式训练 Ⅰ
A. R1的阻值可能是2Ω
B. R2的阻值可能是5Ω
C. R1的阻值可能是10Ω
D. R2的阻值可能是20Ω
R1
R2
S

## Slide 16
如图甲所示电路，电源电压为6V，闭合开关S，电压表示数为4V，电流表为0.4A，(1)求R1、R2的阻值；(2)将R1、R2连入如图乙所示电路，电压表示数3V，求电流表的示数。
变式训练 1
一、在串并联电路中的应用
乙
R1
R2
S
甲
R1
R2
S

## Slide 17
如图是电阻甲和乙的U﹣I图像.小明根据图像信息做出的判断，正确的是（ ）
变式训练 2
三、U-I图像
A.当甲两端电压为0.5 V时，通过它的 电流为0.3A
B.当乙两端电压为2.5V时，其电阻为 10Ω
C.将甲和乙串联，若电流为0.3A，则甲、乙两端的电压之和为2V
D.将甲和乙并联，若电压为1V，则它们的干路电流为0.4 A
如图甲所示电路，电源电压保持不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。闭合开关S，当滑动变阻器R2的滑片P从最右端滑到最左端的过程中，R1、R2的I﹣U关系图象如图乙所示。则下列判断正确的是（ ）
变式训练 3
A．图线A是R2的I﹣U关系图象
B．电源电压为16V
C．R1的阻值是10Ω
D．R2的最大阻值为50Ω

## Slide 18
在如图所示电路中，电源电压保持不变，R1、R2是两个定值电阻，R1：R2=2：1，则下列说法正确的是( )
变式训练 4
四、比值问题
A. 通过R1、R2的电流之比为2：1；
B. 电阻R1、R2两端的电压之比为2：1；
C. 电流表A1、A2的示数之比为2：1；
D. 电流表A1、A2的示数之比为3：2；
如图所示电路，电阻R1为3Ω，R2为1Ω。当开关S闭合后，通过电阻R1、R2的电流之比为_____，电压表V1、V2的示数之比为______。
变式训练 5

## Slide 19
如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光。当把开关S2断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数的变化情况是( )
变式训练 6
五、动态电路——开关类
A. L1亮度不变，电流表示数变小；
B. L1亮度不变，电流表示数不变；
C. L1变亮，电流表示数不变；
D. L1变亮，电流表示数变小；

## Slide 20
如图所示，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变。闭合开关 S ，滑动变阻器滑片 P 从中点向右移动过程中，下列说法正确的是( )
变式训练 7
五、动态电路——滑片类
A. 电流表A1变小，A2变小，电压表 V 变大；
B. 电流表A1变小，A2不变，电压表 V 不变；
C. 电压表 V 的示数与电流表A2示数的比值变小；
D. 电流表A2、A1的示数之差与电压表示数的乘积不变。

## Slide 21
如图所示，电源电压恒定不变，电阻 R₁的阻值为20Ω，滑动变阻器 R₂的最大阻值为40Ω,小灯泡的铭牌上标有“12V 0.6A”字样。当开关S闭合，S₁、S₂都断开，滑动变阻器的滑片P移到中点时，电流表的读数为0.3A。求:(1)电源电压：
(2)当开关S，S₁，S₂都闭合，滑动变阻器的滑片 P移到最右端时，电流表的示数；
(3)若电流表的量程为0~3A，当开关S，S₁、S₂都闭合时，为保护所有元件安全，滑动变阻器的取值范围。
变式训练 8
五、动态电路——极值问题