## Slide 1
第19章 生活用电
第1节 安全用电

## Slide 2
根据P =UI，可以得到______，其中 U = ____V 不变 ，所以电功率P 越___，电路中的电流 I 就越___。
理论推导
家庭电路总功率：P=____________
讲授新课
电功率过大
一
结论一
用电器的总功率过大是家庭电路中电流过大的原因之一。
220
大
大
P1+P2+…+Pn

## Slide 3
通过计算帮老师判断：
1. 办公电路是否存在安全隐患？
2. 能否将电炉子更换为油汀？
讲授新课
电功率过大
一

## Slide 4
理论推导
由于导线电阻R_____(约____Ω)电压 U =_____V，根据欧姆定律_____可知，电路发生短路时电路中的电流 I 将会非常___。
讲授新课
短路对家庭电路的影响
二
结论二
发生短路是家庭电路中电流过大的另一个原因。
极小
0.01
220
大

## Slide 5
讲授新课
短路对家庭电路的影响
二
绝缘皮破损
用电器进水
外因接通
1. 短路实质：
火线和零线直接连通。
2. 短路结果：
线路______、保险丝______或空气开关（或漏电保护器）______。
着火
烧断
跳闸

## Slide 6
你见过这些警示标志吗？
人体是导体，人触碰到带电体时就有_____通过人体，这叫触电。
电流
讲授新课
触电事故
三

## Slide 7
1. 不同电流对人体的作用
 | 交流电流/mA |  | 直流电流/mA | 对人体影响
 | 男 | 女 |  | 
感知电流 |  |  |  | 
摆脱电流 |  |  |  | 
致命电流 |  |  |  | 
触电电流大小由人体_____和加在人体两端的_____决定。
电对人体的伤害程度与通过人体_____的大小及持续_____有关
1.1
0.7
16
10.5
50
5
76
200～300
有轻微感觉，如轻微麻刺感或轻微震颤
人能自主摆脱带电体
很短时间致人死亡
但超过此值，肌肉会因电流刺激而强烈收缩，导致无法自主摆脱电源，触电时间越长，摆脱难度越大，危险系数越高。
心脏无法正常泵血，血液循环中断，若不及时抢救，短时间内就会导致死亡。电流越大，引发心室颤动所需时间越短，致命风险越高。
电流
时间
电阻
电压
皮肤干燥情况下，人体电阻在______________Ω 之间。
皮肤潮湿情况下，人体电阻可降至_______Ω 以下。
1×103～2×107
1000
安全电压：____V
36
讲授新课
触电事故
三

## Slide 8
低于_____V
(1) 低压触电：
1000
① ______触电；
② ______触电；
单线
双线
双线触电
单线触电
讲授新课
触电事故
三
2. 触电的分类：

## Slide 9
(2) 高压触电：
① __________触电；
② __________触电；
高压电弧
跨步电压
高压电弧触电
跨步电压触电
讲授新课
触电事故
三
2. 触电的分类：

## Slide 10
安全用电原则
不_____低压带电体，不______高压带电体
更换灯泡、搬动电器前应______电源开关
不弄湿用电器，不损坏绝缘层
保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时______。
先断电后救人
接触
靠近
断开
更换
讲授新课
触电事故
三
3. 安全用电原则：

## Slide 11
一
分
分
讲授新课
触电事故
三
3. 安全用电原则：

## Slide 12
注意防雷
四
雷电的危害
雷电是大气中一种剧烈的_____现象。
雷电电压：_________~________伏。
雷电电流：________~_________安。
危害：立即致人______。
放电
几百万
几亿
几万
十几万
死亡
1. 雷电的危害
讲授新课

## Slide 13
讲授新课
注意防雷
四
2. 怎样防雷
怎样防雷
不要靠近金属栏杆；
各种电器应暂停使用；
迅速走进屋内或汽车内；
不要手持金属物品；
在高山上,应该找没有积水的凹坑处双脚并拢蹲下。
避雷线/架空线
避雷针

## Slide 14
课堂小结

## Slide 15
学会安全用电！
课后拓展

## Slide 16
校园宿舍火灾案例

## Slide 17
家庭电路短路实验

## Slide 18
意外触电瞬间

## Slide 19
注意防雷

## Slide 20
典例解析
如图所示是某同学家中部分家庭电路的示意图。电能表上标有“220 V 10(40)A”的字样,他家正在使用的所有用电器总功率为6kW，其中电饭煲的功率为1.5kW，饭煮熟后，他将这个电饭煲的插头从插座中拔出，再将功率为1kW的电热水壶插头接入插座中，其他用电器仍正常工作，闭合电热水壶上的开关，空气开关跳闸。空气开关跳闸的原因可能是( )
例 1
如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触相线；乙站在地上一只手接触中性线；丙站在干燥的木桌上一只手接触相线，此时丁站在地面上用手去拉丙。则不会发生触电事故的是()
例 2
A.甲 B.丙 C.乙 D.丁
A.照明灯的开关接在了中性线与灯泡之间
B.用电器的总功率过大
C.电热水壶的内部电路短路
D.接入电热水壶的插座短路

## Slide 21
随堂练习
如图所示的家庭电路中，开关闭合后，保险丝因电流过大而熔断。甲、乙两图产生电流过大的原因是不同的，图甲中的原因是 ，图乙中的原因是 。
如图，带负电的云层靠近建筑物上的避雷针时，向避雷针剧烈放电形成雷电，下列说法正确的是( )
变式训练 2
变式训练 1
A.云层带负电是由于失去了大量正电荷
B.云层带负电是由于摩擦创造了负电荷
C.放电时电荷从避雷针向云层方向移动
D.放电时电流方向是从避雷针流向云层