新人教版九年级《16.2串、并联电路电压的规律》导学案（预习检测+共同探究+拓展练习）

导学目标知识点：

1、探究串联、并联电路中电压的规律。

2、练习连接电路和使用电压表的技能

3、会利用串联、并联电路电压规律解题。

导学方法：实验探究法、归纳法

课    时：1课时

导学过程

课前导学：

- 串联电路中电流的规律是

串联电路中电压的规律是

- 并联电路中电流的规律是

并联电路中电压的规律是

课堂导学：

- 探究串联电路电压的规律

(1)实验设计：把两个灯泡L1  和L2串联起来接到电源上，AB之间、BC之间、AC之间的电压可能有什么样的关系？分三次接入电压表，把三次测量的电路图画在下面。

测量AB两点间的电路图 测量BC两点间的电路图 测量AC两点间的电路图

(2)实验记录

|  | AB间的电压U1/V | BC间的电压U2/V | AC间的电压U3/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

(3)、分析实验数据得出串联电路电压的规律是：

- 探究并联电路电压的规律

(1)实验设计：把两个灯泡L1  和L2并联起来接到电源上，L1 两端的电压、L2 两端的电压、总电压可能有什么样的关系？分三次接入电压表，测出这三个电压：

(2)实验记录

|  | L1 两端的电压U1/V | L2 两端的电压U2/V | 总电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

(3)、分析实验数据得出并联电路电压的规律是：

教师引导，学生自我小结

串联电路电压的规律是：

并联电路电压的规律是：

课堂练习：

1．串联电池组的电压是各节电池的电压的        ，小明的一玩具电动火车要9V的电压才能起动，他要买     节干电池并将它们     联使用才行。

2．四只完全相同的灯泡串联后直接接在某一电源两端而正常发光，用电压表测出一只灯两端电压为3.8V，则该电源电压约为         ；如果将四只灯泡并联在该电源两端，则可能出现的现象是                      。

3．在下图所示的电路中，电源是由3节干电池串联组成的。S闭合后则电压表V的示数为      V，电压表 V1的示数为       V，电压表 V2的示数为       V，用电流表测得A处电流为0.5A，B处电流为0.2A，则通过L1的电流是       A，通过L2的电流是       A。

4．如图所示，电源电压保持不变，当只闭合S2时，电压表的示数为3V，当只闭合S1时，电压表的示数为4.5V，则此时L1、L2两端的电压分别是（    ）

A.3V和7.5V     B.1.5V和4.5V    C.3V和1.5V       D.1.5V和3V

课后练习：

5．如图所示，电源电压为9V，且保持不变，开关S闭合时，电压表的示数为6V，则    (    )

A．两端的电压为3V     B．两端的电压为6V

C．两端的电压为3V    D．两端的电压为9V

6．在如图所示的电路中，当开关S闭合时，电压表的示数为3V,的示数为6V,则电源电压为    (    )

A．3V        B. 6V        C. 9V           D. 12V

7．毛刚同学按如图所示的电路进行实验，得到下列的实验数据．

| A1示数(A) | A2示数(A) | V1示数(V) | V2示数(V) | V示数(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | O．5 | 7.5 | 4.5 | 12 |

(1)由图可知L1、L2连接方式是           ；

(2)由表中的实验数据中A1、A2的示数可得出结论                                   ；

(3)由表中的实验数据V1、V2、V3的示数可得出结论                        ．

8．某同学在用电压表研究LI和L2并联各支路的电压关系时，所接电路如图所示。

（1）指出该图的错误。

（2）现改为L1、L2串联，电压表测串联的总电压，只允许变动原图中一根导线的一个端点的接线位置，请在图中用虚线标出。