新人教版九年级《16.4变阻器》导学案（课前导学+课堂导学+课堂练习+课后练习）

导学目标知识点

1、知道滑动变阻器的构造和作用，能改变电阻的原理。

2、知道滑动变阻器所标规格的含义，会识别滑动变阻器的规格，会把滑动变阻器连入电路使之改变电路中的电流。

导学方法：实验法、归纳法

课    时：1课时

导学过程
课前导学

1、滑动变阻器的工作原理是                                                       ，

在电路中的符号是

2、滑动变阻器的接线柱必须              接入电路，才能控制电路中的电流。

课堂导学

- 演示课本上的6.4—1，引入到滑动变阻器。

- 学生观察实际滑动变阻器，认识它的结构。

- 实验探究：分别将滑动变阻器与小灯泡串联和并联，看哪种接法能改变灯泡的亮度

实验的结论是：                  联时能改变灯的亮度。

- 实验探究以下的问题：

(1)分别将这几种接法接入电路，探究出可行的正确接法，填写好下表：

| 接法 | 调节滑片时灯泡的亮度是否改变 | 电路中的电阻是否改变 | 接法是否有效 |
| --- | --- | --- | --- |
| M接C，N接D |  |  |  |
| M接C，N接A |  |  |  |
| M接C，N接B |  |  |  |
| M接A，N接C |  |  |  |
| M接A，N接D |  |  |  |
| M接A，N接B |  |  |  |

(2)通过实验探究，回答下列问题：

a.要控制电路中电流的大小，应将滑动变阻器的接线柱                  的接入电路。

b.滑动变阻器两个             接线柱之间的电阻相当于一个较大的定值电阻。。

c.滑动变阻器两个            接线柱之间的电阻很小，几乎为零,相当于一根导线。

d.移动滑动变阻器的滑片，哪两个接线柱之间的电阻随着改变？向哪个方向移动时电阻变大？

e.要使灯泡由暗变亮，接通电路前应将滑动变阻器滑片放到什么位置上？

f.滑动变阻器的工作原理是

5、让学生观察滑动变阻器的滑片，上面标的“200Ω  2A”的物理意义分别是

教师引导、学生归纳小结

课堂练习

1. 如图所示的电路中，M、N是两个接线柱，准备连接滑动变阻器，

（1）当A接M，D接N时，滑片向右移，电流表示数将        。

（2）当A接M，C接N时，滑片向左移，电流表示数将        。

（3）当A接M，B接N时，滑片向右移，电流表示数将        。

（4）当B接M，D接N时，滑片向左移，电流表示数将        。

2．将图6—45所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑片P向左移动时，电路中的电流增大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是(    )

(A)A和D    (D)B和C    (C)B和D    (D)C和D

3、当将滑动变阻器的滑片P向右移动时．图6－24中的哪一种连接方法可使变阻器连入电路部分的电阻增大？（    ）

4. 如图所示，向同一方向移动滑片，电阻的变化效果相同的是（  ）

Ａ. 甲和丙　　    Ｂ. 乙和丁　    　Ｃ. 甲和丁　  　  Ｄ. 甲和乙

课后练习

5、按要求连接电路：能利用滑动变阻器来改变灯泡的亮度，且当滑片P向右移动时灯会变亮，在图中画出电路的连接方法。如果一个同学在连接好电路后，闭合开关，发现怎么样移动滑片P，都不能改变灯的亮度，你觉得可能的原因是什么？

6、如右上图中所示，要想把滑动变阻器连入电路中，并且当滑片P向右移动时电灯变亮，应该接哪二个接线柱                     。

7. 由于一个滑动变阻器的最大阻值不够大，某同学将两个相同的滑动变阻器串联起来使用，如图，如果把两个接线柱接入电路中，要使两个滑动变阻器阻值最大，滑片P1、P2的位置是（  ）

A．P1在最右端，P2在最左端     B．P1在最左端，P2在最右端

C．P1在最左端，P2在最左端     D．P1在最右端，P2在最右端

课后反思