山东省安丘市东埠初级中学导学案：18.2电功率（第一课时）(人教版九年级物理)

【学习目标】

1.了解电功率的定义、符号、单位、计算公式；

2.会运用电功率公式进行相关的计算。

【自主预习】

1.阅读P91-92：电功率的物理意义是什么？符号、单位、单位换算？了解常见用电器的电功率。电功率的定义是什么？根据定义写出公式（定义式）。结合上节电功公式，得出另外一个电功率的公式。

2. 结合欧姆定律：

①根据P＝UI和U＝IR公式，可以得出电功率P计算式的变形式是_____________。

②根据P＝UI和I＝U/R公式，可以得出电功率P计算式的变形式是_____________。

【课堂突破】（知识应用）

1.如图所示，手电筒中的电流为0．5A，电源为三节干电池，则该手电筒小灯泡的功率最接近：（　 ）此题应用知识：                         。

A．0.25W      　B．0.75W       　C．2.25W     　D．9.00W

2．在探究电功率跟电流、电压的关系实验中，小丽同学设计了如图所示的电路。

（1）此电路是用来探究电功率跟_________的关系的；小丽是通过观察_________来判断灯的功率大小，并通过比较两块电压表的示数，得出实验结论。

（2）请你帮助小丽重新设计一个电路来探究电功率跟另一因素的关系： 应该添加的器材_________。 简述你所设计的电路的连接情况：______________________。

此题应用实验方法：                         。

- 有两个电阻，R1=5Ω，R2=10Ω，如果把它们串联接入电路中，则通过它们的电流之比I1:I2= __________，它们消耗的电功率之比P1:P2= __________

此题应用知识：                      。

4.对于L1、 L2（电阻R1＞R2）两个小灯泡连接到电路中谁更亮的问题，两位同学产生了争议：

甲认为：电功率与电阻成正比，因为R1较大，所以，灯泡L1更亮；

乙认为：电功率与电阻成反比，因为R2较小，所以，灯泡L2更亮.

你认为甲乙两位同学观点各自成立的条件是什么？

5.如图，电源电压为6V，电阻R1的阻值为10Ω．闭合开关后，电流表的示数为0.9A，则通过电阻R1的电流为____________ A，R2的电功率为___________ W.

6.图示电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20Ω。当开关S1闭合、S2断开时，电流表示数为0.3A；当开关S1、S2均闭合时，电流表示数变为0.5A。求：[来源:学.科.网Z.X.X.K]

⑴电源电压；             ⑵电阻R2的阻值；

⑶当开关S1、S2均闭合时，电路消耗的总功率。

此题应用知识：                         。

【总结巩固】

我不理解的问题                         。

练习册上哪些题目不会做                         。

# Text boxes

第5题图                        第6题图