## Slide 1
中物理
第十五章 第3节
人教版 物理（初中）
串联与并联
【轻松备课】系列精品

## Slide 2
明 确 目 标
1.知道什么是串联和并联；会画简单的串、并联电路 。
2.通过实验探究出串、并联电路的特点，会连接简单的串联和并联电路 。
3.尝试根据已有的知识、经验，按要求设计简单的串、并联电路。

## Slide 3
1
课堂导入
观察与思考
安排学生打开教室左面，中间，右面不同位置的灯，学生观察灯的亮灭情况。它们呈现的现象不同？它们连接方式上有哪些不同？区别在哪儿？

## Slide 4
2
课堂活动
串联与并联电路
一
用一个电源、两个灯泡、一个开关和一些导线组成电路，要想让两个小灯泡都发光，可以有几种接法？

## Slide 5
两个小灯泡依次相连，然后连接到电路中，我们就说这两个小灯泡是串联的。
归纳总结

## Slide 6
两个小灯泡的两端分别连接在一起，然后连接到电路中，我们就说这两个小灯泡是并联的。
干路
支路
归纳总结

## Slide 7
在串联电路中，开关控制所有用电器。
开关位置的改变不影响它对用电器的控制作用。
观察与思考

## Slide 8
在并联电路中，干路开关和支路开关对各用电器的控制作用有什么不同呢？
观察与思考

## Slide 9
L2
L1
S1
S2
S
L2
L1
S1
S2
S
在并联电路中：干路开关控制所有用电器。
支路开关只能控制所在支路的用电器。
观察与思考

## Slide 10
 | 串联电路 | 并联电路
连接特点 | 首尾顺次相连 | 首首、尾尾并列相连
电流路径 | 电流只有一条路径 | 电流有多条路径 （至少两条）
用电器是否相影响 | 各用电器之间互相影响 | 各用电器可独立工作，互不影响
开关作用 | 开关控制所有的用电器，开关的位置对电路无影响 | 干路开关控制整个电路，支路开关只控制它所在的那条支路
电路图 |  | 
归纳总结

## Slide 11
生活中的串联与并联电路
二
串联电路

## Slide 12
并联电路
观察与思考

## Slide 13
（1）过年的时候挂的彩灯，采用的是串联；
（2）家里的电灯和电视机、冰箱互不影响，是采用了并联电路；
（3）晚上，马路上的灯有亮有灭，它们是并联；
（4）教室里的日光灯互不影响，采用的是并联；
（5）工厂车间各台机器都要用电，它们工作要互不影响，属于并联。
观察与思考

## Slide 14
3
课堂小结

## Slide 15
1.在连接串并联电路中，同学将两个灯泡和一个开关与电源连成了一个电路，闭合开关后，发现两灯都不亮，经检查，发现有一个灯泡与灯座接触不良。将这个灯泡安装好后，再次闭合开关，两灯都发光了。因此可以判定，两灯的连接关系为 。
串联
课堂练习
4

## Slide 16
2.马路上的路灯总是一起亮一起灭。如果它们其中一盏灯的灯丝断了其他灯仍能正常发光根据这些现象判断路灯是（ ）
A.串联的
B.并联的
C.可能是串联的，也可能是并联的
D.不能确定是何种连接方式
B

## Slide 17
3.每当节日的夜晚，许多高大的建筑物都要用成千上万只灯泡装点起来，点亮的灯泡映出建筑物的轮廓，显得美丽、壮观。这些灯泡是（ ）
A.并联
B.串联
C.可能是串联，也可能是并联
D.无法判断
A