## Slide 1
第十四章 · 内能的利用
第1节 热机
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
人民教育出版社 九年级 | 全一册
1.知道热机的概念，初步了解热机的工作原理，体会内能的利用对人类发展的重要作用；
2.了解汽油机的构造和工作过程；
3.了解柴油机的构造和工作过程。
学习目标

## Slide 3
人民教育出版社 九年级 | 全一册
热蒸汽为我们提供了强大的推力，把人们从繁重的体力劳作中解放出来。
蒸汽机带来一场革命！第一次工业革命！

## Slide 4
人民教育出版社 九年级 | 全一册
瓦特与蒸汽机
世界上第一台蒸汽机是由古希腊数学家希罗于 1 世纪发明的汽转球，但它只不过是一个玩具而已。
瓦特在前人的启迪下，对蒸汽机作出一系列重大改进，在工业上得到广泛应用。他开辟了人类利用能源新时代，标志着工业革命的开始。
其实，瓦特观察水壶中的水烧开，推动壶盖，从而发明了蒸汽机的故事，是一个善意的杜撰。

## Slide 5
人民教育出版社 九年级 | 全一册
1．热机
——利用内能做功的机械（热机的工作原理）
讨论这个实验中能量转化的情况。
一、热机
演 示
燃料燃烧时化学能转化为内能，传给水和水蒸气；水蒸气膨胀做功，把塞子冲出去，内能转化为塞子的动能（机械能）。

## Slide 6
人民教育出版社 九年级 | 全一册
利用内能做功的机器有很多，例如蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。
蒸汽机车
蒸汽机车
喷气发动机
火箭发动机
火电站的汽轮机
2．热机的种类

## Slide 7
人民教育出版社 九年级 | 全一册
3．内燃机
（1）定义 燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机叫内燃机
最早的汽车（1886年）
汽车中的巨无霸
（额定核载360吨）
最快的汽车（1 600 km/h）
内燃机——电气时代
第二次工业革命

## Slide 8
人民教育出版社 九年级 | 全一册
3．内燃机
内燃机分为汽油机和柴油机两大类
使用汽油作为燃料的叫汽油机。
使用柴油作为燃料的叫柴油机。
（2）内燃机的分类

## Slide 9
人民教育出版社 九年级 | 全一册
二、汽油机
1．构造
火花塞
汽缸
进气门
活塞
连杆
排气门
曲轴

## Slide 10
人民教育出版社 九年级 | 全一册
2．工作过程
观看动画
活塞在汽缸内从一端运动到另一端的过程，叫做一个冲程。

## Slide 11
人民教育出版社 九年级 | 全一册
2．工作过程
进气门打开，排气门关闭，活塞由上端向下运动，汽油和空气组成的燃料混合物从进气门吸入气缸。
——吸气冲程

## Slide 12
人民教育出版社 九年级 | 全一册
进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，燃料混合物被压缩，压强增大，温度升高。
——压缩冲程
2．工作过程

## Slide 13
人民教育出版社 九年级 | 全一册
——做功冲程
2．工作过程
在压缩冲程未尾，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的燃气。高温高压燃气推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。

## Slide 14
人民教育出版社 九年级 | 全一册
2．工作过程
——排气冲程
进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，把废气排出气缸。

## Slide 15
人民教育出版社 九年级 | 全一册
（1）在四个冲程中，只有做功冲程对外做功，其它三个冲程称为辅助冲程，要靠飞轮的惯性来完成，所以汽油机在开始工作时要靠外力带动。
（2）把四个冲程称为一个工作循环。
（3）一个工作循环活塞往复两次，曲轴转动两转，对外做一次功，飞轮转动两圈。
（4）压缩冲程中机械能转化为内能，做功冲程中内能转化为机械能。

## Slide 16
人民教育出版社 九年级 | 全一册
柴油机结构和汽油机相似，它们的主要区别是：柴油机通过压缩空气直接点燃柴油。柴油机的汽缸顶部没有火花塞，而有一个喷油嘴。吸入物质也只有空气，在压缩冲程结束时，压缩空气的温度已经超过柴油的燃点，此时从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到热空气就立刻燃烧起来。
喷油嘴
三、柴油机

## Slide 17
人民教育出版社 九年级 | 全一册
相同点 | 不同点
1．基本构造和主要部件的作用相似。 | 1．构造不同：汽油机气缸顶有火花塞，而柴油机气缸顶部有喷油嘴。
2 ．每个工件循环都经历四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。 | 2 ．燃料不同：汽油机的燃料是汽油，而柴油机的燃料是柴油。
3 ．四个冲程中，只有做功冲程对外做功，其余三个冲程靠飞轮惯性完成。 | 3 ．吸气不同：汽油机吸进汽油和空气的混合气体，柴油机只吸进空气。
4 ．一个工作冲程中，活塞往复两次，飞轮转动两周，做功一次。 | 4 ．点火不同：汽油机属点燃式点火，柴油机属压燃式点火。
汽油机和柴油机的异同

## Slide 18
人民教育出版社 九年级 | 全一册
柴油机比较笨重，主要用于载重汽车、拖拉机、火车轮船上。
1.汽油机转速高，结构简单，质量轻，造价低廉，运转平稳，使用维修方便。汽油机在汽车上，特别是小型汽车上大量使用，至今不衰。
柴油发动机与汽油发动机相比热效率高30%，因而从节约能源、降低燃料成本角度上讲，柴油发动机轿车的推广使用具有重大意义。
汽油机和柴油机的优缺点

## Slide 19
人民教育出版社 九年级 | 全一册
1.某汽油机飞轮转速为3000r/min，那么，每秒钟内完成 个冲程，活塞往复 次，燃气推动活塞做功的次数为 次。
一个工作循环由四个冲程组成，曲轴旋转两周，活塞往复两次，对外做功一次
100
50
25
3000r/min=50r/s

## Slide 20
人民教育出版社 九年级 | 全一册
2.如右图甲、乙是内燃机工作过程中的两个冲程的简图，从图中可判定 （ ）
A、甲为吸气，乙为压缩
B、甲为排气，乙为做功
C、甲为吸气，乙为做功
D、甲为吸气，乙为排气
C
甲
乙

## Slide 21
人民教育出版社 九年级 | 全一册
热机的原理
汽油机的工作过程
汽油机和柴油机的异同

## Slide 22
人民教育出版社 九年级 | 全一册
1.动手动脑学物理 第2、3题
2.课后观察你身边的热机，查阅资料了解它的工作原理