## Slide 1
物 理
人教˙九年级（全一册）

## Slide 2
第十六章 电压、电阻
第1节 电压

## Slide 3
课前准备
教学分析
1．知道电压的作用、单位及单位换算。
2．记住干电池及家庭电路电压。
3．知道电压表的用途与符号，会使用电压表，会正确读数。
学习目标

## Slide 4
课前准备
教学分析
学习重点 建立电压的初步概念，通过实验掌握电压的作用。
学习难点 学会使用电压表，会读取电压值。

## Slide 5
课前准备
教学分析
学习方法 1.引导学生复习电流表的使用，通过实验现象对比
电流表、电压表使用的异同点进行对比总结。
2.在学习电压的作用时，通过水流的形成靠水压来
形象地比喻，使学生真正理解电压的作用。
3.演示实验创设学习的情景，引发学生学习的兴趣，
从而进行实践探究学习。
学具准备 演示板、演示电压表、电池(带电池盒)、小灯泡，开关、
导线、鲜橙、铜棒、铝棒、发光二极管 。

## Slide 6
教学内容
01
导入新课
03
课堂小结
02
04
课题练习
点我喔
讲授新课

## Slide 7
导入新课
水果 = 电源
它为发光二极管提供了“电压”，
使自由电荷在电路中定向移动起来。

## Slide 8
讲授新课
（电压）
小灯泡的亮度不一样，
电路用一节干电池较暗，
用两节干电池较亮。
说明电路中电流的强弱
与电源有关，
与电源的什么量有关呢？
要让一段电路中有电流，它的两端就要有电压。

## Slide 9
讲授新课
（电压）
电压：
符号：U
单位是伏特，简称伏，符号V。
电压较高时---千伏(kV) 电压较低时---常用毫伏(mV)。
1kV＝1000V 1V＝1000mV
电压是形成电流的原因。
电压是有高低的。

## Slide 10
讲授新课
（电压）
 | 电压
干电池（1节） | 1.5V
蓄电池（1节） | 2V
家庭电路 | 220V
人体安全电压 | ‹36V
手机电池电压 | 3.7V
生活中常见的电压

## Slide 11
讲授新课
（电压）
生活中常见的电压
电鳗可以输出300～800伏电压
电鳐可以产生200V左右的电压

## Slide 12
讲授新课
（电压的测量）
电 压 表
调零器
电压表
代表符号
接线柱

## Slide 13
讲授新课
（电压的测量）
电压表的
连接步骤
1.把用电器的电路连接起来；
2.选择合适的量程将电压表并联到待测电路的两端。
（在接时注意“+”-”接线柱的正确接法）
3.使用电压表前应先选择大量程，闭合开关后，
看指针的偏转示数再确定；为此我们闭合开关前
先逐步检查，然后试触开关，观察情况。

## Slide 14
讲授新课
（电压的测量）
1.
应该看清选用了
电压表的哪个量程，
知道满刻度
表示的电压值。
2.
看清该量程下一大格
表示的电压值是多少，
每一大格又分成了
几个小格，每一小格
表示的电压值是多少。
3.
看清测量时，
指针停在哪个大格，
哪个小格上，
然后读出数值。
电压表的读数步骤

## Slide 15
讲授新课
（电压的测量）
如图所示，先将电压表接在小灯泡两端，接通电路，
读取的数据是 1 V;
再将电压表接在电源两端，接通电路，
读取的数据是 1 V。
用电压表测量电压
实验结果表明，电压表两次的示数是相等的，
即在只有一个用电器的电路中，
用电器两端的电压和电源两端的电压相等。

## Slide 16
课堂小结
电源的作用：________________________
电压的符号：___ 单位：__________________
1kV＝_________ 1V＝___________
电 压
给用电器两端提供电压
U
伏特(简称伏) V
1000V
1000mV

## Slide 17
课堂小结
1.仪器：________
2.符号：___
3.电压的测量
电压的测量
电压表
(1)与被测用电器并联。
(2)两个量程0～3V(分度值0.1V)和0～15V(分度值0.5V)。
(3)“＋”进“－”出。
(4)可以与电源直接并联。

## Slide 18
课题练习
1．关于电压，下列说法正确的是( )。
A．电压是使自由电荷定向移动形成电流的一种压力 B．电压是使自由电荷定向移动形成电流的原因 C．只要有电压，就一定有电流 D．不同的电源给电路两端所提供的电压是相同的
B

## Slide 19
课题练习
2.根据下图甲所示的电路图连接下图乙的实物图。

## Slide 20
谢谢观看