## Slide 1: 3.3 电路的连接

## Slide 2: 一、实验探究：让两只灯泡都亮起来
现有实验器材：电源、两只小灯泡、一只开关，你能设计出用一只开关同时控制两只小灯泡的电路吗？ 请画出电路图。

## Slide 3: 二、串联电路
1．串联电路：把电路元件逐个按顺序首尾连接起来，接入电路，这样连接成的电路叫做串联电路。

## Slide 4: 2.实验探究：连接串联电路
（1）电路连接注意事项：
①连接电路时，开关应处于断开状态；
②电路连接完成后，经检查无开路和短路后，方可闭合开关。
③需要多节电池做为电源时，通常将电池串联起来组成电池组。

## Slide 5
（2）实验步骤：
①按照电路图连接电路，开关应处于断开状态；
②电路连接完成后，经检查无开路和短路后，闭合开关。
③拔出任一导线的接线柱，观察灯泡是否工作。
④在电路中去掉一只灯泡，观察另一只灯泡是否工作。
⑤改变开关在串联电路中的位置，观察和它的控制作用是否改变。

## Slide 6
3．串联电路的特点：
（1）电流只有一条路径，电流无分支；
（2）电路中任何一个位置断开，所有用电器都不工作；
（3）一个用电器因开路停止工作，则所有用电器都不工作，各用电器的工作互相影响；
（4）开关能控制所有的用电器，开关的作用与其位置无关；

## Slide 7: 三、并联电路
1．并联电路：把两个或两个以上电路元件并列接在电路的两点之间的电路，叫做并联电路。

## Slide 8: 2. 实验探究：连接并联电路
实验步骤：
①按照电路图连接电路，开关应处于断开状态；
②电路连接完成后，经检查无开路和短路后，闭合开关。
③拔出任一导线的接线柱，观察灯泡是否工作。
④在电路中去掉一只灯泡，观察另一只灯泡是否工作。
⑤改变开关在串联电路中的位置，观察和它的控制作用是否改变。

## Slide 9
3．并联电路的特点：
（1）电流有两条以上的路径，
电流有分支，电路有干路和支路之分；
（2）干路中任意一个位置断开，所有用电器都停止工作。支路中一个位置断开，该支路的用电器停止工作；
（3）一条支路的用电器因开路停止工作，其他支路仍可正常工作，各支路上用电器的工作互不影响；
（4）干路上的开关控制所有的用电器，支路上的开关只控制该支路的用电器，开关的作用与其位置有关；
干路
支路

## Slide 10
讨论：
（1）如图所示的节日小彩灯，闭合开关后同时工作，断开开关后同时熄灭，若其中一只灯泡烧坏，其余均不亮，这些小彩灯是如何连接的？

## Slide 11
（2）夜晚，到了一定的时间，发现公路两边的路灯同时亮了起来，到了第二天早上又同时熄灭，若其中一盏路灯损坏，其余路灯照常工作，那么这些路灯又是如何连接的？教室内的日光灯又是如何连接的？

## Slide 12: 教室里日光灯的连接方式

## Slide 13
（3）家庭电路中的各个用电器间是否相互影响？它们又是如何连接的？
4．家庭电路中，所有的用电器都是并联的；

## Slide 14
黑盒游戏
有一个看不见内部情况的小盒，
小盒上有两只小灯泡。闭合开
关，两只灯泡都亮。断开开关，两只灯泡都灭。不打开小盒，你能判断小灯泡是怎样连接的吗？

## Slide 15: 三、组合电路和集成电路

## Slide 22
1．如图所示电路中，开关能够同时控制两盏灯，且两灯发光情况互不影响的电路是（ ）
A． | B． | C． | D．

## Slide 23
2．如图所示的电路中，开关S闭合后，两个灯泡都发光的是（ ）
A． | B． | C． | D．

## Slide 24
3．现代社会倡导文明出行，小华同学对十字路口的人行横道的红绿交通信号灯进行了观察，画出了如图所示的控制人行红绿灯的电路图。你认为可行的是（ ）
A． | B． | C． | D．

## Slide 25
4．如图所示电路，下列说法正确的是（ ）
A．闭合开关S1、S3，断开开关S2时，灯L1、L2串联
B．闭合开关S2，断开开关S1、S3时，灯L1、L2并联
C．闭合开关S1、S2，断开开关S3时，灯L1亮、L2不亮
D．闭合开关S2、S3，断开开关S1时，灯L1不亮、L2亮

## Slide 26
5．如图所示的电路中，小灯泡L1、L2规格相同，闭合开关S后，发现L1不亮，L2发光。此电路的故障可能是（ ）
A．灯L1短路
B．灯L2短路
C．灯L1断路
D．开关S接触不良

## Slide 27
6．如图所示电路，开关闭合后，两灯都不亮，用一根导线连接a、b两点后，两灯仍不亮，再用这根导线连接b、c两点后，两灯还是不亮；仍然用这根导线连接b、d两点后，灯L1亮而灯L2不亮，假设故障是下列中的一个，那么故障可能是（ ）
A．灯L1断路
B．灯L1短路
C．灯L2断路
D．开关的接线柱处断开

## Slide 28
7．如图所示的电路中，若同时闭合开关S1和S3、断开S2，电阻R1与R2是______的；若只闭合开关S2，电阻R1和R2是 的．（均选填“串联”或“并联”）

## Slide 29
8. 要使灯L1、L2组成串联电路，则应闭合开关________；要使灯L1、L2组成并联电路，则应闭合开关________。开关________不能同时闭合，原因是________。

## Slide 30
9.如图所示：当S2和S3闭合，S1和S4断开时，电流流过的用电器是_____；当S2闭合，S1、S3和S4断开时，电流流过的用电器是_________，它们是________连接；当S1和S4闭合，S2和S3断开时，电流流过的用电器是__________，它们是_______连接 。

## Slide 31: 10.根据电路图连接图中实物：

## Slide 32
11．为避免点燃烟花造成人员伤害．
小明设计了烟花定时自动点火装置，
原理如图所示．装置中的点火器有
电流通过时，就会自动点燃烟花，定时器控制点火时间．为完善设计方案，还需要在 （选填“a”或b”）处安装一个开关S，断开此开关，指示灯熄灭，整个装置停止工作．点放烟花前，定时器在电路中应处于 状态，目的是 ．