## Slide 1: 6.1电功

## Slide 2
电费反映了消耗电能的多少，消耗的电能到哪里去了？

## Slide 3: 讨论与交流：电能的利用

## Slide 4
电能
内能
电流的热效应

## Slide 5
电能
机械能
电流的磁效应

## Slide 6
电能
化学能
电流的化学效应

## Slide 7: 一、电能与电功
1.电流具有电能，用电器消耗电能的过程实质上是将电能转化为其它形式能量的过程。
2.电流的效应：热效应、磁效应、化学效应
3.电功：电流所做的功叫做电功。
4.用电器消耗多少电能，就有多少电能转化为
其它形式的能量，我们就说电流做了多少功。
5.电流做功的实质就是将电能转化为其它形式的能。
通电后内能增加

## Slide 8
6.电功的符号和单位
（1）符号：W
（2）单位：焦耳（J）
常用单位：千瓦时（kW·h）俗称“度”
W＝Pt＝1×103W×3.6×103s＝3.6×106J
换算关系：1kW·h（度）＝3.6×106J

## Slide 9
火力发电
水力发电
风力发电
太阳能发电
核电站
潮汐发电
地热发电
电能可以转化为多种形式的能量，也可以方便的从其它形式的能量转化而来，电能的应用才如此广泛。

## Slide 10: 二、测量电功
1.测量电功的仪表：电能表
2.认识电能表：
（1）电能表的最后一位为小数位；
（2）“220V”表示正常工作电压；
（3）“1200r/kW·h”表示每消耗1KW·h电能电能表转盘转动1200转；
（4）“5（10）A”持续工作的最大电流5A，短时间可通过的最大电流10A。

## Slide 11
每消耗1kW·h的电能指示灯闪烁3200次

## Slide 12
每消耗1kW·h的电能指示灯闪烁800次

## Slide 13
3.用电能表测量电功：
（1）消耗电能较多时：电流做的功等于前后两次示数之差，即：W＝W2－W1；
小明家的电能表在8月底和9月底的示数如下所示，他家9月份消耗的电能是多少？
小明家9月份消耗的电能
W＝W2－W1 ＝2019.6kW·h－1949.6kW·h＝70kW·h
8月底 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6
9月底 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6

## Slide 14
（2）消耗电能较少时：利用“数圈法”测量电功。
n为转动的圈数，N0r/kW·h为电能表参数，则：
一只电能表标有“1800r/KW·h”字样，求:
①电能表转动4500周，消耗的电能是______KW·h。
②电能表转动360周，消耗的电能是______ KW·h，合______ J。

## Slide 16
三、节约用电
采掘原煤约100 kg
电炉炼钢约1.6 kg
电车行驶约0.85 km
每节约1度电，相当于节约0.4kg标准煤，少排放0.272kg碳粉尘、0.997 kg二氧化碳、0.03kg二氧化硫、0.015kg氮氧化物。
织布约9.5m
电扇运转约20个小时
生产啤酒15瓶
灌溉农田约 330 m2
1度电的作用

## Slide 17
节约用电，从点滴做起！

## Slide 18
1.下列情况中，不属于电流做功的是 ( )
A. 电风扇转动 B. 发电机发电 C. 空调制热 D. 电脑处理数据信息

## Slide 19
2.关于电路中的电能表，下列说法中正确的是（ ）
A．电能表的作用是测量用电器中通过电流大小的
B．电能表转盘转速越快，用电器消耗的电能越多
C．电能表的作用是测量用电器消耗电能多少的
D．电能表的测量值是以“KW”为单位的

## Slide 20
3.小明家电能表和电冰箱的铭牌如下表：根据表中的信息回答下列问题：
（1）电冰箱每天消耗的电能是多少J？
（2）若电能表后只有电冰箱在工作，每天电能表的转盘转多少转？
BC—65B电冰箱 | 
额定电压 | 220V
额定功率 | 70W
工作频率 | 50Hz
耗电量 | 0.5KWh/24h

## Slide 21
4.小明观察单位电能表有“600r/(kW·h)”的字样。他观察电能表的转盘在2min内转动了60转。请你计算这2min内小明班上消耗多少kW·h的电能？合多少J？