## Slide 3: 第十五章 电流和电路 第2节 电流和电路

## Slide 4: 怎样使小灯泡持续发光？

## Slide 6: 一、电流
1．电流的形成：电荷的定向移动形成电流。

## Slide 7: 2．电流的方向：
把正电荷定向移动方向规定为电流方向。
（1）自由电子的定向移动与电流方向相反；
（2）电路中电流方向：
在电源外部，电流方向是从电源正极流向负极。
I
I
I
I
I
e
e
e
e
e
e
（电源内部相反）

## Slide 8: 3．二极管：（LED、发光二极管）
（1）结构：正长负短。
（2）特点：单向导电性。
电流从正极流入，经过LED，从负极流出，则LED发光，表明二极管导通状态；反之不发光。
（3）用途：判断电路中是否有电流及电流方向。

## Slide 9: 二、电路的组成
1．电路：
电源、用电器、开关、导线组成电路。
电源
导线
用电器
开关

## Slide 10: 2．电路有电流的条件：
（1）电路中必须有电源；
（2）电路必须是通路的。

## Slide 11: 3．电路元件的作用：
（1）电源：提供电能。
将其它形式的能转化为电能。
常见电源：
①电池：将化学能转化为电能，
形成直流电；
②发电机：将机械能转化为电能，
主要形成交流电。

## Slide 12
干电池
氧化银电池
蓄电池
硅光电池
锂电池
学生电源
燃料电池
发电机

## Slide 13: （2）用电器：消耗电能。
电视机
电冰箱
洗衣机
电风扇
台灯
微波炉
电脑
电烤箱

## Slide 14: （3）开关：控制电路。
按钮开关
接线开关
单刀开关
空气开关
声控开关
光控开关
感应开关
温控开关

## Slide 15: （4）导线：输送电能。
将电源、用电器、开关连接起来构成电路。
通常由金属线芯和绝缘皮组成。

## Slide 16
图1
图2
熔断器
发热器
保温指示灯
加热指示灯
图3
图2是电饭锅下面的电路。是不是眼花缭乱？

## Slide 17: 三、电路图
1．电路元件符号：
灯泡
电池
电动机
电铃
电流表
电压表
定值电阻
可变电阻
滑动变阻器
二极管
开关
导线的连接
光控开关

## Slide 19: 2．电路图：
用符号表示电路连接的图。
M

## Slide 21: 作图要求：
①铅笔作图，易修改。
②导线要横平竖直，尽量方正简洁。
③元件要均匀分布，不要画在拐角处，符号与实物对应。
④导线尽量不交叉。若一定要交叉，要画实心点。

## Slide 22: 四、电路状态（故障分析）
1．通路（也叫闭合回路）：
（1）定义：处处连通，用电器能工作的电路。
（2）特点：电路中有电流，用电器工作。

## Slide 23: 2．断路（也叫开路）：
（1）定义：在某处断开的电路。
（2）特点：电路中无电流，用电器不工作。

## Slide 24: （3）断路的原因：
①开关没闭合；
②接线柱处接触不良；
③导线断了；
④用电器坏了，如灯泡里灯丝断了；
⑤电池没电。
注意：连接电路时，开关必须断开，此时电路处于断路状态。

## Slide 25: 3．短路（也叫短接）
（1）定义：将用电器两端或者电源正负极用导线直接相连。
（2）分类：
①电源短路：用导线直接把电源正负极连接起来。
后果：开关闭合后可能烧坏电源。

## Slide 27: ②用电器短路：用导线把用电器两端直接连接起来。
后果：
a、若电路上有多个用电器，只有一个被短接，则这个用电器不工作，其它正常工作。此时这根导线相当于一个开关。
b、若电路上只有一个用电器，且它被短接，则这个用电器不工作，且电源也被短路，可能烧坏电源。

## Slide 29: 课堂练习
1．一种声光报警器的电路图如图所示，各元件均能正常工作，对可能出现的现象描述正确的是（ ）
A．灯亮，铃一定响
B．铃响，灯一定亮
C．灯亮，铃不一定响
D．铃响，灯一定不亮
答案：BC

## Slide 30: 课堂练习
2．假期里，小明参观养羊场，他为羊场设计了一个羊跑出羊圈提醒电路。用一根导线围绕羊圈，夜晚闭合电路，灯亮铃不响。当羊跑出羊圈时撞断导线，灯亮铃响，从而提醒养羊人。请在虚线框里画出小明设计的电路图。
答案：

## Slide 31: 本课小结

## Slide 32
1．请分析如下电路图，指出连错的导线，并改正。
练一练

## Slide 33
2．请分析如下电路图，指出连错的导线，并改正。
练一练

## Slide 34
3．请根据电铃的电路图，用画笔代替导线，连接相应的电路。
练一练