## Slide 1: 第二十章 电与磁 第4节 电动机

## Slide 3
线圈
铁芯

## Slide 4: 一、磁场对通电导线的作用
1．探究磁场对通电导线作用
实验结论：
（1）通电导线在磁场中受到力的作用。
（2）通电导线在磁场中受到力的方向与电流方向、磁场方向有关。
金属导轨
直导体
+
-

## Slide 5: 课堂练习
N
S
S
N
S
N
F
F
F
甲
乙
丙

## Slide 6: 2．磁场对通电线圈作用：
现象：
通电线圈在磁场中可以转动一个角度，
但不能持续转动。

## Slide 7
（1）
（2）
（3）
（4）

## Slide 8: 3．疑难问题：
线圈不能连续转动。
（1）原因：
线圈越过平衡位置后受到的力要阻碍它的转动。
（2）平衡位置：
线圈平面跟磁感线垂直的位置。
（3）解决方法：
转动到平衡位置时断路，但由于线圈具有惯性继续转动。
转过平衡位置后，通过换向器改变后半周的电流方向，使线圈获得反向动力，线圈转得更平稳。

## Slide 11: 二、电动机
1．原理：
通电线圈在磁场中受力转动。
2．能量转化：
电能转化为机械能。
3．电路中作用：
消耗电能，实质为一个用电器。
4．特点：
电生磁。因电而动，电路中有电源。

## Slide 12: 5．电动机基本组成部分：
（1）转子：
能够转动的线圈。
（2）定子：
固定不动的磁体。

## Slide 13: 6．换向器：
（1）构造：
由2个铜制半环和2个电刷构成。
（2）作用：
当线圈转过平衡点时，换向器自动改变线圈中的电流方向，使线圈连续转动。
换向器可以使线圈中电流每半周改变一次。

## Slide 14: 7．电动机不动原因：
（1）开始就处于平衡位置；
（2）转子被卡住；
（3）电刷对转向器压力大，导致摩擦力过大；
（4）电刷与转向器接触不良；
（5）电源电压太低，电流太小。

## Slide 17: 8．应用

## Slide 19
一带一路
新丝绸之路

## Slide 20
埃隆·马斯克
特斯拉电动汽车

## Slide 22: 三、扬声器
（1）特点：
电信号转换成声信号。
（2）构造：
永久磁体、线圈、锥形纸盆
（3）原理：
扬声器的线圈中通入携带声音信息、时刻变化的电流，使得它在一个瞬间和下一个瞬间受到不同的力，于是带动纸盆振动起来，发出了声音。

## Slide 23: 本课小结

## Slide 24: 课堂练习
（2020•呼伦贝尔）新能源电动汽车被越来越多的家庭所接受，其核心部件是电动机。下列能说明电动机工作原理的是（ ）
答案：B

## Slide 25: 课堂练习
（2020•海珠区一模）闭合图中的开关，通电导体PQ从静止向右运动。小明断开开关进行操作，最后再闭合开关，发现PQ向左运动。小明的操作可能是（ ）
A．仅把PQ前后互换
B．仅把磁体左右互换
C．仅把开关的接线反接
D．仅把电源两极的接线反接
答案：D

## Slide 26: 课堂练习
（2020•越秀区一模）如图所示，用“”表示导线中的电流方向垂直于纸面向里。“⊙”表示导线中的电流方向垂直于纸面向外。若此时通电导线受到的力向上。则以下四个选项中，力的方向判断正确的是（ ）
答案：C

## Slide 27: 课堂练习
（2017•抚顺）如图所示，通电线圈的ab边在磁场中受力方向竖直向上。请在图中线圈的A点画出cd边的受力方向，并标出通电螺线管的S极和小磁针静止时的N极。
答案：

## Slide 28: 百度知道
1834 德国 雅可比 发明直流发动机 1888 南斯拉夫裔美国 特斯拉 发明了交流电动机
1888年南斯拉夫出生的美国发明家特斯拉发明了交流电动机。它是根据电磁感应原理制成，又称感应电动机，这种电动机结构简单，使用交流电，无需整流，无火花，因此被广泛应用于工业的家庭电器中，交流电动机通常用三相交流供电。