## Slide 1
串联和并联

## Slide 2
知识回顾
1、常用电路元件
2、几种常见电路元件的符号
电池
灯泡
开关
相连的导线
上节课我们学习了哪些内容？

## Slide 3
知识回顾
1. 什么是电路？
2.电路中能产生持续电流的条件？
答：把电源、用电器、开关用导线连接起来组成的电流的路径叫电路。
答：（1）电路中有电源
（2）电路是闭合的
上节课我们学习了哪些内容？

## Slide 4
知识回顾
怎么让灯泡发光？
上节课我们学习了哪些内容？

## Slide 5
教室里各盏灯是如何连接的？

## Slide 6
街道两边一盏盏路灯是如何连接的？

## Slide 7
家中的电灯、插座、电视等是如何连接的？

## Slide 8
要想让两个小灯泡都发光，可以有几种接法？
用一个电源、两个小灯泡、一个开关和一些导线组成电路。

## Slide 9
设计电路1

## Slide 10
设计电路2

## Slide 11
串联和并联
串联
并联

## Slide 12
串联电路的定义
定义：把电路元件逐个顺次连接起来的电路,叫做串联电路。
两只小灯泡,首尾相连顺次连接在电路里。
首
尾
首
尾
串联电路

## Slide 13
并联电路的定义
并联电路
定义：把电路元件并列连接起来的电路，叫做并联电路。
把两只灯泡的两端分别连在一起（首首相连,尾尾相连），并列地接到电路中。
首
尾
首
尾

## Slide 14
电流的路径
电流只有一条路径。
电流有两条或两条以上的路径（有分支）。

## Slide 15
电流的路径
电流有两条或两条以上的路径（有分支）。
干路
L1支路
L2支路
干路
L2支路
L1支路
L 1
L 2

## Slide 16
练习
根据实物电路画电路图。
S1
S2
L2
L1

## Slide 17
串并联电路用电器关系
如果取下一个灯泡，另一个灯泡会熄灭吗？
现象： 1、取下L2，发现L1熄灭； 2、取下L1，发现L2熄灭。
结论： 用电器同时工作，相互影响。
串联电路

## Slide 18
串并联电路用电器关系
如果取下一个灯泡，另一个灯泡会熄灭吗？
现象： 1、取下L2，发现L1仍然发光； 2、取下L1，发现L2仍然发光。
结论： 用电器独立工作，互不影响。
并联电路

## Slide 19
串并联电路开关作用
串联电路中如果开关处于不同的位置，它控制电路的作用改变吗？
开关在哪儿都可以控制整个电路。

## Slide 20
串并联电路开关作用
并联电路中如果开关处于不同的位置，它控制电路的作用改变吗？
干路的开关控制所有的用电器，支路的开关只控制本支路的用电器。

## Slide 21
串联和并联的特点
1、电流只有一条路径，当一个用电器断路时，其他用电器不能工作。
2、电路中只需要一个开关，且开关的位置对电路没有影响。
串联电路的特点：

## Slide 22
串联和并联的特点
1、电流有两条或两条以上路径。
2、各用电器互不影响，可以独立工作。
3、干路开关控制所有用电器，支路开关只控制其所在支路的用电器。
并联电路的特点：

## Slide 23
练习
教室里各盏灯是如何连接的？
答：当一盏路灯不亮了，其它的灯依然会亮，说明各盏灯是并联的。

## Slide 24
练习
答：当一个用电器在工作时，其余用电器可以工作，也可以不工作，说明各个用电器分别连接在不同的支路中，所以家中的用电器是并联的。
家中的电灯、插座、电视等是如何连接的？

## Slide 25
练习
马路上的路灯，同时亮，又同时灭，那么路灯是怎么连接的呢？为什么。
答：当一盏路灯不亮了，其他路灯仍然会亮，说明路灯是并联的。

## Slide 26
串并联电路的判断
定义法
1、串联：若电路中所有元件是逐个顺次首尾相连的；
2、并联：若各元件“首首相连，尾尾相连”并联在电路两点间（“首”即为电流流入用电器的那一端，“尾”即为电流流出用电器的那一端。

## Slide 27
串并联电路的判断
电流法
1、串联：电流从电源正极出发流经各用电器回到电源负极，途中不分流，电流始终是一条路径；
2、并联：电流在某处分为几条支路，每条支路上至少有一个用电器，电流有分有合。

## Slide 28
串并联电路的判断
拆除法
1、串联：拆除其中任意一个用电器，其他用电器都受影响；
2、并联：拆除其中任意一个用电器，其他用电器都不受影响。

## Slide 29
基础练习
尝试用不同方法判断下图是串联还是并联。
串联

## Slide 30
基础练习
尝试用不同方法判断下图是串联还是并联。
并联

## Slide 31
基础练习
尝试用不同方法判断下图是串联还是并联。
并联

## Slide 32
基础练习
尝试用不同方法判断下图是串联还是并联。
并联

## Slide 33
拓展练习
如图所示电路，若使两灯串联，应该闭合开关_______，断开开关_______；若使两灯并联，应该闭合开关_______，断开开关_______。若闭合开关S3，断开开关S1 和S2，则灯_______发光,______不发光；若闭合开关S1和S2，则会出现_______。
S2
S1 、S3
S1 、S3
S2
L2
L1
短路

## Slide 34
拓展练习
改动一根导线，使开关S 控制小灯泡L1。
S
L2
L1

## Slide 35
拓展练习
开关闭合后，会出现什么情况？改一根线，使它成为并联电路。

## Slide 36
课本练习
如图，要用两个开关分别控制两个灯泡，应该怎样连接电路？请在图中画出接线。

## Slide 37
课本练习
按照图甲的电路图，用笔画线表示导线，把图乙中所示的实物连接起来，并用箭头在电路中标出干路和两个支路在开关闭合时的电流方向。

## Slide 38
课本练习
请分别根据图所示的两个实物电路画出它们的电路图。
甲
乙

## Slide 39
课本练习
如图所示，学校有前、后两个门，在前、后门各装一个按钮开关，学校传达室有甲、乙两盏灯和电池组。要求：前门来人按下开关时甲灯亮，后门来人按下开关时乙灯亮。请设计电路图并在实物图中连线。

## Slide 40
课本练习
居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着浪费电。但是如果有人夜晚出来，没有灯又很不方便。现有一个自动控制楼道的楼道灯，当有人走动发出声音时，电路才会接通，灯亮。不过，只有夜晚天黑之后灯才能亮。白天，不论发出多大的声音，点灯也“无动于衷”。这是因为在控制开关中装有“声敏”和“光敏”装置。
“声敏”和“光敏”的自动装置都是比较复杂的，我们不妨分别用 和 这样两个符号代表它们。实际上，这就是两个开关：有声音响时 是闭合的；环境光线非常暗时， 是闭合的。想想看，怎样连接电路便可以实现上面的功能？请画出电路图。

## Slide 41
总结
串联电路
并联电路
连接特点
电流路径
开关作用
用电器间是否相互影响
首尾连接
并列连接
电流只有一条路径
电流有两条或两条以上路径
开关控制所有用电器
干路开关控制所有用电器，支路开关只控制其所在支路的用电器
各用电器互相影响，若其中一个断开，其他用电器无法工作
各用电器互不影响，若其中一个断开，其他用电器可照常工作