## Slide 1
变阻器

## Slide 2
台灯和音响是采用什么方法使其亮度和音量发生变化的？

## Slide 3
改变电池的节数可以改变灯泡的亮度
但亮度不能连续调节
要使灯泡的亮度连续可调，可以采用什么方法？
较暗
较亮

## Slide 4
改变接入电路中的电阻，可以改变灯泡亮度。
用什么方法可以改变电阻的大小？

## Slide 5
影响电阻大小的几个因素：
这些因素哪个更容易改变呢？
答：长度，所以我们就利用改变长度的方法来改变电阻。
1、材料 2、长度 3、横截面积 4、温度

## Slide 6
沿铅笔芯移动导线夹，小灯泡的亮度怎样变化？ 你认为灯泡的亮度为什么会这样变化？
实验演示

## Slide 7
当N 向左移动时，接入电路中的铅笔芯长度变_____ ，灯的亮度_______。
短
变亮
实验演示

## Slide 8
现象：
当铅笔芯连入电路中的长度变长时，灯泡亮度______。
当铅笔芯连入电路中的长度变短时，电流表灯泡亮度______。
启示：
改变连入电路中的 _______________ ，可以改变接入电路中的______，从而可以改变电路中的______。
变暗
变亮
电阻线的长度
电阻
电流
实验演示

## Slide 9
1.这个实验中，引起小灯泡亮度变化的原因是什么？
铅笔芯长度变化
2.电灯泡的亮度变化不明显，怎么办？
用更长的铅笔芯，使电阻变化更多。
太长不方便
3.用笔芯来改变接入电路中的电阻有什么缺点？
铅笔芯容易断
电阻变化
电流变化
亮度变化
交流与评价

## Slide 10
用一根很长的电阻线来调节电路中电流很麻烦，因此出现了——滑动变阻器。
滑动变阻器

## Slide 11
滑动变阻器

## Slide 12
金属棒
滑片
接线柱
线圈
滑动变阻器构造
滑动变阻器

## Slide 13
滑动变阻器
滑动变阻器构造
可以通过滑片的滑动来改变连入电路中电阻线的长度。
改变电阻大小

## Slide 14
滑动变阻器构造
滑动变阻器
由于电阻线表面涂着绝缘漆，为了滑片与电阻线紧密接触，接触滑片的地方的绝缘漆被刮掉。

## Slide 15
滑动变阻器
滑动变阻器构造

## Slide 16
滑动变阻器
结构示意图

## Slide 17
结构示意图
A
B
C
D
滑动变阻器

## Slide 18
铭牌信息
变阻器的最大电阻值是200Ω；允许通过的最大电流是1.5A。
滑动变阻器

## Slide 19
1．工作原理：改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电阻，从而改变电流。
滑动变阻器
2、元件符号：
3、结构示意图：
4、铭牌含义：
例如：“500Ω，2A” 含义：500Ω---变阻器的最大电阻值是500Ω； 2A---允许通过的最大电流是2A。

## Slide 20
滑动变阻器
变阻器如何选择2个接线柱呢？
有几种接法？请分别逐一尝试。

## Slide 21
滑动变阻器
接法1

## Slide 22
滑动变阻器
接法1

## Slide 23
滑动变阻器
接法2

## Slide 24
滑动变阻器
接法3

## Slide 25
滑动变阻器
接法4

## Slide 26
滑动变阻器
接法5

## Slide 27
滑动变阻器
接法6
没有电阻丝连入电路
相当于导线

## Slide 28
滑动变阻器
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

## Slide 29
滑动变阻器
（1）
（2）
（3）
（4）
连接方法:接入两个接线柱，上端中一个，下端中一个，即要“一上一下”。

## Slide 30
滑动变阻器
接A、C 等价于 接A、D
接B、C 等价于 接B、D
接入阻值只与下方接线柱有关，盯牢AB看即可。

## Slide 31
滑动变阻器
相当于一根导线
相当于一个定值电阻

## Slide 32
滑动变阻器
滑动变阻器在电路中的符号

## Slide 33
滑动变阻器
如下图所示，当滑动变阻器的滑片P 向右滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值将（ ）
A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.保持不变 D.无法判断
A

## Slide 34
滑动变阻器
如下图所示，当滑动变阻器的滑片P 向右滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值将（ ）
A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.保持不变 D.无法判断
A

## Slide 35
滑动变阻器
如下图所示，当滑动变阻器的滑片P 向右滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值将（ ）
A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.保持不变 D.无法判断
B

## Slide 36
滑动变阻器
如下图所示，当滑动变阻器的滑片P 向右滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值将（ ）
A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.保持不变 D.无法判断
B

## Slide 37
滑动变阻器
如下图所示，当滑动变阻器的滑片P 向右滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值将（ ）
A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.保持不变 D.无法判断
C

## Slide 38
滑动变阻器
如下图所示，当滑动变阻器的滑片P 向右滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值将（ ）
A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.保持不变 D.无法判断
C

## Slide 39
滑动变阻器
实验：用滑动变阻器改变电路中的电流
移动滑片P，观察小灯泡的亮度。
现象：L 的亮度改变；L 的亮度不变。
结论：
滑动变阻器只能改变与它串联的用电器中的电流。
1
2

## Slide 40
滑动变阻器
实验：上述实验中小灯泡L 两端的电压是否改变？如何探究？请你设计出实验电路图。
移动滑片，观察电流表和电压表示数的变化。
滑动变阻器能改变与它串联元件的电流和电压。
结论：
电流和电压同时增大（或减小）。
1

## Slide 41
滑动变阻器
实验：用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
连接滑动变阻器
连通电路前应将滑片放到什么位置上？
保护 电路
最右端

## Slide 42
小结
连接：1.滑动变阻器要与被控制电路串联；2.一上一下两个接线柱。
作用：改变电路中的电流；保护电路。

## Slide 43
滑动变阻器的缺点： 虽然可以调节电阻，但无法直接读出电阻大小。
如何实现：既能改变大小，又能读出大小？
滑动变阻器
变阻器

## Slide 44
电阻箱可以同时实现改变电阻大小和读出电阻大小。
变阻器
滑动变阻器
电阻箱

## Slide 45
能表示出阻值的变阻器。
旋钮式电阻箱
内部结构
电阻箱的结构

## Slide 46
电阻箱的结构
旋钮式电组箱结构示意图

## Slide 47
电阻箱
2016Ω
读数方法：
指针所指数值乘以倍率后相加。

## Slide 48
变阻器的应用
电位器

## Slide 49
变阻器的应用

## Slide 50
变阻器的应用

## Slide 51
变阻器的应用

## Slide 52
变阻器的应用
台灯
音响

## Slide 53
变阻器的应用
调温熨斗
调温挂烫机
调速器

## Slide 54
变阻器的应用
油量表

## Slide 55
变阻器的应用
如图所示，是一种自动测定油箱油面高度的装置。R 是滑动变阻器，它的金属片连在杠杆的一端。其工作原理是：当油箱内油面下降时，浮标随之一起下降，金属滑片P 向上滑，变阻器R2连入电路中的电阻变_____，电路中电流变_____，油量表（由电流表改装而成）示数变_____,表示油量减少；反之…….
2
大
小
小

## Slide 56
课本练习
1.请用笔画线表示接线，连接图中的电路，使滑动变阻器能够控制灯泡的亮度。在你连的电路中，要使灯泡越来越亮，变阻器的滑片应该向哪个方向移动？

## Slide 57
课本练习
2.如图是一位同学按照上题要求所连的电路．这个电路能不能满足题目的要求？为什么？按这个图进行操作时，实验现象是怎样的？

## Slide 58
课本练习
3.如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图．当滑片P 向右滑动时，连入电路的电阻变小的是哪个？

## Slide 59
课本练习
4.如图是一种测定油箱内油量的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子。油箱中的油量减少时，油面下降，浮子随液面落下，带动滑杆使滑动变阻器滑片向上移动，从而改变了电路中电流表的示数。因此，电流表上一定的示数便对应着油面的一定高度，把电流表刻度盘改为相应的油量体积数，就可以直接读出油箱中的油量。请问：在这个装置中，电流表示数越大，表示油箱中的油量越多还是越少？请说明理由。

## Slide 60
用滑动变阻器控制电阻两端的电压。
连接电路
1.闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，使定值电阻R两端的电压成整数倍地变化。
2.换用不同的定值电阻，使电阻成整数倍地变化，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，保持每次接入的定值电阻两端的电压不变。
拓展实验

## Slide 61
拓展练习
某滑动变阻器的铭牌上标有“30Ω、2A”的字样，它表示该滑动变阻器的 （ ）为30欧，允许通过的 （ ）为2安。
最大阻值
最大电流

## Slide 62
拓展练习
1.接入AC、AD时，滑片向右移连入电路中电阻线长度________，电阻________，电路中电流________。
2.接入BC、BD时，滑片向右移连入电路中电阻线长度________，电阻________，电路中电流________。
变长
变大
变小
变短
变小
变大

## Slide 63
拓展练习
3.接入AB、CD 时，相当于分别接 __________、 _______，移动滑片________改变连入电路中的电阻及电流。
变阻原理：
改变连入电路中电阻线的长度。
定值电阻
导线
不能

## Slide 64
拓展练习
如图所示，A、B、C、D 是滑动变阻器的四个接线柱，将这变阻器与一小灯泡串联后接入电路，通电后，向左移动滑片P，灯泡逐渐变暗，该滑动变阻器接入电路的两接线柱为（ ）
A．A、D 接线柱 B．B、D接 线柱 C．C、D 接线柱 D．B、C 接线柱
B D

## Slide 65
拓展练习
如图所示，用滑动变阻器控制灯的亮度，若要求滑片P 向C 端滑动时灯变亮，则变阻器连入电路中正确的接法是（ ）
A、C 接M，D 接N B、A 接M，B 接N C、A 接M，D 接N D、B 接M，D 接N
C

## Slide 66
拓展练习
如下图所示，当开关闭合后，将滑动变阻器的滑片P 向右滑动，电流表的示数将（ ）
A.逐渐变大 B.逐渐变小 C.保持不变 D.无法判断
B

## Slide 67
拓展练习
如图所示的甲、乙两种电路是在电源电压不变的情况下，利用滑动变阻器改变小灯泡亮度的是（ ） A、甲图 B、乙图 C、两图都可以 D、两图都不能改变灯的亮度
（甲）
（乙）
A

## Slide 68
拓展练习
如图所示电路，要使灯泡的亮度变小，则必须使变阻器接入电路部分的电阻变_____，电流表的示数变 ____，滑动触头P应向_____移动。
大
小
右

## Slide 69
拓展练习
用笔画线将开关S 与滑动变阻器连接起来，要求滑片P 向右移动时，电流表的示数变大。

## Slide 70
要使变阻器的滑片向右运动时电流表的读数减小，M、N 应与变阻器上哪两个接线柱相连？有几种接法？
拓展练习
AC 或AD

## Slide 71
总结
原理：
构造：
结构示意图：
元件符号：
连接方法：
作用：
注意事项：
改变接入电路中的 ______________
（1）____联接入电路；（2） “一___一___”连接
（1）______电路；（2）改变电路中的____________。
（1）闭合开关前，应将滑片置于__________端；
（2）不许超过滑动变阻器允许的__________。
滑 动 变 阻 器
电阻线的长度
串
上
下
保护
电流和电压
阻值最大
最大电流

## Slide 72
逐渐改变电阻
跳跃式改变电阻
都可以改变连入电阻，从而改变电路中的电流。
不能读出电阻值
能读出电阻值
总结