## Slide 1: 第2节 弹力

## Slide 2
一、弹力
1.弹性:物体受力时会发生 ,不受力时________________的性质。
2.塑性:物体受力时会发生形变,形变后 自动恢复原来形状的性质。
3.弹力
(1)定义:物体由于发生 而产生的力。
(2)举例: 、支持力、 等。
(3)放在水平桌面上的茶杯对桌面的压力是什么物体发生的形变产生的?
答案:是由于茶杯发生形变而产生的。
形变
恢复到原来的形状
不能
弹性形变
拉力
压力

## Slide 3
二、弹簧测力计
1.用途:测量 。
2.构造:如图所示,弹簧测力计主要由 、挂钩、 和 等组成。
3.原理:在弹性限度内,弹簧受到的拉力 ,弹簧的伸长量就 。
4.使用弹簧测力计的时候,首先要看清它的 ,加在弹簧测力计上的力不允许超过 。
力的大小
弹簧
指针
刻度盘
越大
越长
量程和分度值
它的最大测量值

## Slide 4
弹簧测力计使用要求
用弹簧测力计正确测量力时要做到“三清、一查、不倒挂”。
(1)“三清”:
①认清量程:每个弹簧测力计都有它的测量范围,使用时先估计所测力的大小,选取合适量程的弹簧测力计。②认清零刻度线:测前检查弹簧测力计的指针是否指在零刻度线上,如果不在,要将指针调节到零刻度线上,若调不到零,记好零点误差。③认清分度值:每个弹簧测力计都有它的分度值,所以使用前要认清每小格代表多少牛。
(2)“一查”:检查弹簧是否损坏,指针是否与弹簧测力计外壳摩擦。
(3)“不倒挂”:测的力(或物体重)一定要作用在弹簧测力计的挂钩一端,不可倒挂。

## Slide 5
【例题】 使用弹簧测力计时,下列说法错误的是 ( )
A.使用时,弹簧测力计必须竖直放置,不得倾斜
B.使用前必须检查零点是否准确
C.使用中,弹簧、指针、挂钩不得与外壳摩擦
D.使用时,必须注意所测的力不能超出弹簧测力计的测量范围
点拨使用弹簧测力计前要观察:(1)量程,是为了选取量程合适的弹簧测力计,以保证加在弹簧测力计上的力不超出其量程;(2)分度值,有利于快速准确地读数;(3)指针是否对准零刻度线,如果没有,则需校零,若调不到零,则要记好零点误差。

## Slide 6
解析本题考查的是弹簧测力计的使用注意事项:测量前,观察弹簧测力计的量程和分度值,所测力不能超过弹簧测力计的测量范围,观察指针是否指在零刻度线上,否则要将指针调到零点;测量时作用在挂钩上的力必须沿着弹簧测力计弹簧的轴线;读数时,应让视线垂直于刻度板面;测量时不可用力猛拉弹簧或让弹簧测力计长久受力,以免损坏。由以上注意事项可知,弹簧测力计可以倾斜,只要能保证作用在挂钩上的力沿着弹簧测力计弹簧的轴线就可以,例如,测量物体沿斜面方向所受的拉力。
答案A

## Slide 7
1
2
3
一、弹力
1.下列几种形变中,不属于弹性形变的是( )
解析 弹性形变是物体受力时发生形变,不受力时又恢复到原来形状的形变,而苹果落地时使泥土变形,拿走苹果后,泥土不能恢复原状,所以泥土的这种形变不属于弹性形变。
D

## Slide 8
1
2
3
2.下列比赛情景中,没有应用到弹力的是( )
C
解析 撑竿跳高要借助竿的弹力来完成;射箭运动员将箭射出,要靠弓的弹力来完成;跳水运动员从跳板上跃起是靠跳板对运动员的弹力完成的;游泳运动员在水中前进应用的是物体间力的作用是相互的这一原理。

## Slide 9
1
2
3
二、弹簧测力计
3.使用弹簧测力计之前,要先 。如图所示,弹簧测力计的示数是 。
解析 使用弹簧测力计之前,要先观察弹簧测力计的量程和分度值,弹簧测力计的分度值是0.2 N,弹簧测力计的示数是3.2 N。
答案 观察弹簧测力计的量程和分度值 3.2 N