## Slide 1
本章核心素养提升
科学知识梳理
科学方法概览
第十二章 简单机械
科学应用示例

## Slide 2
科学知识梳理
知识框架
本章核心素养提升
简单机械
分类
定义：在力的作用下能绕着固定点O转动的硬棒
杠杆
五要素：支点、动力、动力臂、阻力、阻力臂
平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂
分类：省力杠杆、等臂杠杆和费力杠杆
公式

## Slide 3
本章核心素养提升
简单机械
分类
滑轮
定滑轮：不省力，可以改变施力方向
动滑轮：一般情况下省一半的力（特殊情况下不省力），不可以改变施力方向
滑轮组：既可以省力，又可以改变施力方向，但费距离

## Slide 4
本章核心素养提升
轮轴
斜面
由轮和轴组成，作用在轮上省力，作用在轴上费力
省力、费距离
分类
简单机械
机械效率
有用功跟总功的比值
使用任何机械都不省功，机械效率总小于1
定义
说明
计算公式

## Slide 5
名称 | 特 征 | 特 点 | 应用举例
省力杠杆 | 动力臂______阻力臂 | ____力、费距离 | 撬棒、铡刀、动滑轮、羊角锤、钢丝钳、手推车、花枝剪刀
费力 杠杆 | 动力臂_______阻力臂 | ____力、省距离 | 缝纫机脚踏板、起重臂、筷子、理发剪刀、钓鱼竿
等臂 杠杆 | 动力臂______阻力臂 | 不省力、不费力 | 天平、定滑轮
重点突破
本章核心素养提升
1．三类杠杆——杠杆的分类
大于
省
小于
费
等于

## Slide 6
本章核心素养提升
2.一个平衡条件——杠杆平衡条件
(1)杠杆平衡：杠杆_________或匀速转动。
(2)调节平衡：调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆在_____位置平衡。这样做的目的：①排除杠杆自重的影响；②实验时方便从杠杆上直接读出力臂。
(3)探究结论：杠杆的平衡条件(杠杆原理)是_______________________。用公式表示为__________或______。
静止不动
水平
动力×动力臂＝阻力×阻力臂

## Slide 7
名称 | 定义 | 实质 | 特点
定滑轮 | 轴固定不动的滑轮 | _______杠杆 | 使用定滑轮________但可以改变力的_______
动滑轮 | 轴随物体一起运动的滑轮 | 动力臂为阻力臂_______倍的杠杆 | 使用动滑轮省_______力，但费一倍距离，且动滑轮不能改变力的方向
本章核心素养提升
3．滑轮与滑轮组(不计滑轮重、绳重和摩擦)
等臂
不省力
方向
二
一半

## Slide 8
名称 | 定义 | 实质 | 特点
滑轮组 | 由定滑轮和动滑轮组合而成 |  | 既可以省力，又可以改变力的方向，但费距离；由几段绳子承担物重，所用拉力就是物重的几分之一
本章核心素养提升

## Slide 9
本章核心素养提升
有用功
总功

## Slide 10
本章核心素养提升
小于
自重
摩擦
增大

## Slide 11
本章核心素养提升
5．测量滑轮组的机械效率
(1)原理：___________。
(2)测量量：钩码重G、钩码被提升的高度h、拉力F、绳自由端移动的距离s。
(3)器材：钩码、铁架台、滑轮、细线、________，以及__________。
[注意]必须匀速拉动弹簧测力计使钩码竖直升高。
刻度尺
弹簧测力计

## Slide 12
本章核心素养提升
(4)结论：影响滑轮组机械效率高低的主要因素：
①动滑轮越重、个数越多，则额外功越多，机械效率越低。
②提升的重物越重，做的有用功就越多，机械效率越高。
③各种摩擦越大，做的额外功就越多，机械效率越低。
[延伸]绕绳方法和重物被提升的高度不影响滑轮组的机械效率。

## Slide 13
本章核心素养提升
科学方法概览
物理研究方法 | 该方法在本章中的应用
等效法 | 定滑轮实质上是一个等臂杠杆，动滑轮实质上是一个省力杠杆

## Slide 14
本章核心素养提升
科学应用示例
夯基专训—易错概念辨析
判断下列说法的正误，并对错误的说法分析指正。
( )1.杠杆必须是一根直硬棒，在力的作用下能绕着固定点O转动。
分析指正：__________________________________________。
×
杠杆可以是直的也可以是弯的

## Slide 15
本章核心素养提升
( )2.杠杆的平衡状态是指杠杆在水平位置保持静止。
分析指正：______________________________________________。
×
杠杆的平衡状态是指杠杆在任意位置静止或不动匀速转动

## Slide 16
本章核心素养提升
( )3.力臂是指从支点O到力的作用点的距离。
分析指正：_____________________________________________。
力臂是指从支点O到力的作用线的距离
×

## Slide 17
本章核心素养提升
( )4.等臂杠杆既不省力也不省距离，省力杠杆能省力但费距离，费力杠杆能省距离但费力。
分析指正：______________________________________________________________________________________________________。
√

## Slide 18
本章核心素养提升
( )5.通过判断轴是否随物体运动可区分滑轮是定滑轮还是动滑轮。
分析指正：______________________________________________________________________________________________________。
√

## Slide 19
本章核心素养提升
( )6.定滑轮可以改变力的方向，动滑轮一定可以省力。
分析指正：________________________________________________________________。
×
定滑轮可以改变力的方向，动滑轮不一定省力，若力作用在轴上提升物体，此时F≥2G

## Slide 20
本章核心素养提升
( )7.额外功是可以不做的功，对做有用功没有一点儿作用。
分析指正：_________________________________________________。
×
额外功是为了完成有用功而不得不做的功

## Slide 21
本章核心素养提升
( )8.机械效率可以等于1。
分析指正：_________________________________________________。
×
使用任何机械都不可避免地要做额外功，所以机械效率总是小于1

## Slide 22
提能专训—重点考点剖析
本章核心素养提升
考点一 杠杆及其平衡条件
此类型题目主要考查判断实际生活中各种用具属于哪种杠杆、杠杆示意图的画法以及用杠杆的平衡条件进行计算，各种题型均会涉及。

## Slide 23
本章核心素养提升
例1 如图12－T－1所示的吊车，利用伸缩撑杆可使吊臂绕O点转动；伸缩撑杆为圆弧状，伸缩时对吊臂的支持力始终与吊臂垂直。下列关于这个吊车的有关说法正确的是( )
A．使用这种吊车，好处是可以省力
B．使用这种吊车，好处是可以少做功
C．匀速顶起吊臂的过程中，伸缩撑杆
的支持力渐渐变大
D．匀速顶起吊臂的过程中，伸缩撑杆的支持力渐渐变小
图12－T－1
D

## Slide 24
本章核心素养提升
考点二 滑轮组的组装及应用
此类型题目主要考查各种滑轮的特点及相关的应用，要能根据要求组装滑轮组，根据滑轮组的特点进行简单的计算，多以填空题、作图题、计算题的形式出现。

## Slide 25
本章核心素养提升
例2 滑轮组提升重物：
(1)在图12－T－2中画出最省力的绳子绕法。
(2)在(1)的基础上，若重物被提高1 m，则绳自由端移动的距离为________m。
5
图12－T－2
如图所示

## Slide 26
本章核心素养提升
考点三 机械效率及其测量
此类型题目重点考查机械效率的实验探究及相关计算，旨在考查计算、分析归纳、解决问题的能力；考查方式较多，考查题型有填空题、选择题、实验探究题和计算题。

## Slide 27
本章核心素养提升
例3 如图12－T－3所示，在大小为500 N的拉力F的作用下，滑轮组将800 N的重物提升了1 m，在此过程中( )
A．做的有用功是1000 J
B．做的总功是800 J
C．滑轮组的机械效率是125%
D．滑轮组的机械效率是80%
D
图12－T－3

## Slide 28
本章核心素养提升

## Slide 29
实验专训—重点实验突破
本章核心素养提升
实验一 探究杠杆的平衡条件
例4 2018·河北改编 探究杠杆的平衡条件。
(1)实验前调节杠杆两端的螺母，其目的是______________。实验过程中需要调节杠杆在_____位置平衡，目的是便于测量_____。支点选在匀质杠杆的中点是为了消除杠杆_____对平衡的影响。
调节杠杆水平平衡
水平
力臂
重力

## Slide 30
本章核心素养提升
(2)小明用如图12－T－4所示的装置进行实验并收集了下表中的数据，分析数据可知，杠杆的平衡条件是_______________________。
动力×动力臂＝阻力×阻力臂
图12－T－4

## Slide 31
本章核心素养提升
实验次数 | 动力/N | 动力臂/m | 阻力/N | 阻力臂/m
1 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.1
2 | 1.0 | 0.15 | 1.5 | 0.1
3 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 0.15

## Slide 32
本章核心素养提升
(3)小明又用如图12－T－5所示装置进行实验，请在图中画出拉力F的力臂；弹簧测力计的读数应是____N。(一个钩码重0.5 N)
2
图12－T－5
如图所示

## Slide 33
本章核心素养提升
(4)如图12－T－6所示，小红实验时在一平衡杠杆的两端放上不同数量的相同硬币，杠杆仍在水平位置平衡。她用刻度尺测出l1和l2，则2l1_____(选填“>”“<”或“＝”)3l2。
＞
图12－T－6

## Slide 34
本章核心素养提升
[拓展] 探究了杠杆的平衡条件后，小红对天平上游码的质量进行了计算。她用刻度尺测出L1和L2(如图12－T－7所示)，则游码的质量为________。
图12－T－7

## Slide 35
本章核心素养提升

## Slide 36
本章核心素养提升

## Slide 37
本章核心素养提升
【变式延伸】结合上例探究以下问题：
(1)实验过程中为了得到杠杆的平衡条件，小明测量了三组数据，这样做的目的是____________________________。
(2)图12－T－4与图12－T－5都可用来探究杠杆的平衡条件，你认为图________的实验方案更好，你这样认为的理由是____________________。
避免偶然性，使实验结论具有普遍性
12－T－4
方便从杠杆上直接读出力臂

## Slide 38
本章核心素养提升
(3)实验中小明如果在杠杆的O点用弹簧测力计再施加一个任意方向的力，这个力在实验时______(选填“会”或“不会”)影响杠杆的平衡，理由是_____________。
不会
该力的力臂为零

## Slide 39
本章核心素养提升
【开放探究】
用细线拴住一端粗、一端细的实心胡萝卜并悬挂起来，静止后胡萝卜的轴线水平，如图12－T－8所示；在拴线处沿竖直方向将胡萝卜切成A、B两段，A、B两段哪段重些呢？甲、乙、丙三个同学提出各自的猜想：
甲认为A较重；乙认为B较重；
丙认为A、B一样重。
图12－T－8

## Slide 40
本章核心素养提升
为了研究类似A、B轻重的问题，某同学在一根有等间距刻度的均匀杠杆两侧挂上每个质量都相同的钩码进行实验。杠杆水平平衡时如图12－T－9所示。
图12－T－9

## Slide 41
本章核心素养提升
(1)根据图示实验，可以判断____(选填“甲”“乙”或“丙”)同学的猜想是正确的。
(2)根据图示实验，该同学得出结论：只要满足“阻力×支点到阻力作用点的距离＝动力×支点到动力作用点的距离”，杠杆就能平衡。
①这个结论是否正确？_______。
甲
不正确

## Slide 42
本章核心素养提升
②用如图12－T－10所示的装置，怎样通过实验来说明该结论是否正确？__________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
将测力计斜拉，在杠杆平衡时读出测力计示数F1，即动力大小，测出三个钩码的重力，即阻力大小F2，读出动力作用点和阻力作用点到支点的距离l1和l2；根据F1l1＝F2l2，计算可知结论不正确
图12－T－10

## Slide 43
本章核心素养提升
[解析] (1)图示实验三幅图中左边钩码个数和力臂都不变，但右边随着钩码个数的减少，力臂在变大。可知重力越大，其力臂越小，即甲同学猜想正确。
(2)实验时应将弹簧测力计钩沿倾斜方向拉，使杠杆在水平位置平衡，会发现：阻力×支点到阻力作用点的距离≠动力×支点到动力作用点的距离，故可判断这个结论错误。

## Slide 44
本章核心素养提升
实验二 测量滑轮组的机械效率
例5 小明在“测量滑轮组机械效率”的实验中，所用装置如图12－T－11所示，实验中每个钩码重2 N，测得的数据如下表。
图12－T－11

## Slide 45
本章核心素养提升
实验 次数 | 钩码总重G/N | 钩码上升的 高度h/m | 测力计示 数F/N | 测力计移动 距离s/m | 机械 效率η
1 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 
2 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 83%
3 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 57%
4 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 57%

## Slide 46
本章核心素养提升
(1)该实验的实验原理是__________。
(2)在实验中，测绳端拉力F时，应尽量竖直向上_____拉动弹簧测力计，且在拉动过程中读数。
(3)第1次实验测得的机械效率为____。(结果保留两位有效数字)
(4)分析表中数据可知：第4次实验是用____(选填“a”“b”或“c”)图做的。
匀速
74%
c

## Slide 47
本章核心素养提升

## Slide 48
本章核心素养提升

## Slide 49
本章核心素养提升
【变式延伸】结合上例探究以下问题：
(1)对于图中已经绕线完毕的滑轮组，如果没有刻度尺，_____(选填“可以”或“不可以”)测量出该滑轮组的机械效率。
(2)分析第1、2次实验数据可知：使用同一滑轮组，________可以提高滑轮组的机械效率；分析第1、3次实验数据可知：使用不同的滑轮组，提升相同的重物，动滑轮个数越多(动滑轮总重越重)，滑轮组的机械效率______。
可以
增加物重
越低

## Slide 50
本章核心素养提升
(3)分析第3、4次实验数据可知，滑轮组的机械效率与物体被提升的高度_____。
无关

## Slide 51
本章核心素养提升
[解析] (1)对于图中已经绕线完毕的滑轮组，如果没有刻度尺，可以测量出该滑轮组的机械效率。(2)绳子自由端移动的距离与提升物体的高度的关系为s＝nh，第1、2次实验中绳子的有效段数为3，即分别用a、b图做的实验，分析第1、2次实验数据可知：使用同一滑轮组，第2次实验提升的物重增加了，机械效率提高了，故增加物重可以提高滑轮组的机械效率；分析第1、3次实验数据可知，两实验是用a、c图做的，使用不同的滑轮组，提升相同的重物，动滑轮个数越多(动滑轮总重越重)，滑轮组的机械效率越低。
(3)分析第3、4次实验数据可知，滑轮组的机械效率与物体被提升的高度无关。

## Slide 52
本章核心素养提升
【开放探究】
小亮看到工人利用斜面把货物推到小车上，联想到物理课上学到的知识，提出了以下两个问题：
①斜面越缓越省力，是不是机械效率越高呢？
②对于同一个滑轮组，提升的物体越重，机械效率越高；对于同一个斜面，是不是所推的物体越重，机械效率也越高呢？

## Slide 53
本章核心素养提升
为了解决以上问题，小亮与几个同学一起用如图12－T－12所示的装置进行了多次实验探究，记录的部分实验数据如下表：
图12－T－12

## Slide 54
本章核心素养提升
实验 次数 | 斜面倾角 | 物重 G/N | 斜面高 度h/m | 沿斜面 拉力F/N | 斜面 长s/m | 有用功 W有/J | 总功 W总/J | 机械效 率η
① | 45° | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 |  | 0.9 | 77.8%
② | 30° | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 71.4%
③ | 30° | 2 | 0.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 
0.7
71.4%

## Slide 55
本章核心素养提升
(1)表格中缺少两个数据，请补充完整(保留一位小数)。
(2)在实验操作过程中，应沿斜面向上_____拉动物体；实验时要使斜面的倾角变大，应该把木板下面的木块向____(选填“左”或“右”)移动。
(3)通过对比实验①②的数据，得出的结论是：斜面越缓越省力，机械效率越____。
(4)通过对比实验______(选填实验次数)的数据，得出的结论是：对于同一斜面，机械效率与所提升物体的重力_____。
匀速
左
②③
低
无关

## Slide 56
本章核心素养提升

## Slide 57
本章核心素养提升