## Slide 1
中物理
第三章 第三节
教科版九年级物理
精品课件
电路的连接

## Slide 2
1
课堂导入
夜晚绚丽多彩的灯光把城市装扮的异常美丽！
你知道这些灯是如何连接的吗？

## Slide 3
2
课堂活动
实验探究：让两只灯都亮起来
现有电池、两只灯泡、两个开关和一些导线，试着把它们连接起来，让两只小灯泡发光。
可以有几种接法？

## Slide 4
像这样把电路元件逐个按顺序首尾连接的电路叫做串联电路。
L1
S
L2
L2
L1
一、串联电路

## Slide 5
1、串联电路的连接特点：首尾相连。
L1
S
L2
首
尾
首
尾
首：电流的流入端；
尾：电流的流出端。

## Slide 6
闭合开关：灯L1 ，灯L2 ；断开开关，灯L1 ，灯L2 。
亮
亮
不亮
不亮
2、开关的作用：开关同时控制两只灯的亮与灭。
L1
S
L2

## Slide 7
L1
S
L2
L1
S
L2
S
L2
L1
3、开关的位置与对电路的控制作用无关。
三图有何不同？开关的作用一样吗？

## Slide 8
闭合开关，灯L1、L2同时 ，拿掉其中一只灯，发生的现象是 。
发光
另一灯不发光
L1
S
L2
4、串联电路中电流只有一条路径，灯的亮灭相互影响。

## Slide 9
L2
L1
S
像这样两个或两个以上的元件并列相连在电路两点间的电路叫做并联电路。
L1
S
L2
二、并联电路

## Slide 10
S
干路
干路
L1支路
L2支路
L1
S
L2
L1支路
L2支路
L2
L1
分流点
汇流点
分流点
汇流点
1、并联电路中电流有两条或多条路径可以流回到电源负极。

## Slide 11
L2
L1
S
首
尾
首
尾
2、并联电路的连接特点：首首相连，尾尾相连。

## Slide 12
干路开关同时控制整个电路，支路开关只控制本支路的用电器。
L2
L1
S
S1
S2
（1）闭合开关S1、S2，再闭合S，灯L1 ，灯L2 ；断开开关S，灯L1 ，灯L2 。
亮
不亮
不亮
亮
（2）闭合开关S，再闭合S1，灯
L1 ，灯L2 ；闭合开关S，
再闭合开关S2，灯L1 ，灯
L2 。
亮
亮
不亮
不亮
3、开关的作用：

## Slide 13
L2
L1
S
S1
S2
闭合开关S、S1、S2，灯L1、L2 ，拿掉一只灯，另一只灯 。
亮
亮
4、并联电路中各支路上的用电器相互不影响。

## Slide 14
总结:
比较内容 | 串联电路 | 并联电路
连接方式 |  | 
路径 |  | 
开关作用 |  | 
用电器 |  | 
首尾相连
首首相连，尾尾相连
只有一条
两条或多条
控制整个电路
互相影响
干路开关控制整个电路，支路开关只控制本支路
互不影响

## Slide 15
三、组合电路和集成电路：
既有串联又有并联的电路叫组合电路或叫混联电路。
在晶片上接上数千万个电子元件的电路叫集成电路。
不论集成电路如何复杂，都是由串联、并联电路组成的。

## Slide 16
3
课堂小结
电路的连接
串联电路
并联电路
连接特点
开关作用
用电器关系
只有一条
首尾相连
电流路径
控制整个电路
互相影响
连接特点
开关作用
用电器关系
两条或多条
首首相连，尾尾相连
电流路径
干路控制整个电路，支路只控制本支路
互不影响

## Slide 17
（2019·天津南开期中）如图所示电路中，下列
关于灯泡L1、L2、L3连接的说法中不正确的是（ ）
4
典例分析
考点1：判断串联、并联电路
【典型例题】
C
A．S1、S2都断开，L1、L3串联
B．S1、S2都闭合，L2、L3并联
C．S2断开，S1闭合，L2、L3串联
D．S2断开，S1闭合，只有L3能发光

## Slide 18
（2020·北京市第四十三中学月考）如图所示的四个电路图中，各开关都闭合后,各个灯泡属于并联的是（ ）
【迁移训练1】
AB

## Slide 19
考点2：连接串、并联电路
【典型例题】
（2020·四川达州初三其他）设计一个病床呼叫电路。要求：开关S1控制指示灯L1和电铃；开关S2控制指示灯L2和电铃。请在图中连线，形成符合要求的完整电路图。

## Slide 20
【迁移训练2】
（2019·江苏常州）常州汪芷瑶同学的专利《双手驾驶提醒装置》,可在汽车驾驶员双手脱离方向盘时发出警报,方向盘包裹气囊并通过导气管连接压力开关S1,压力开关S2置于坐垫内。压力开关受到压力时闭合,不受压力时断开。驾驶员坐在座椅上,当手握方向盘正常驾驶时灯亮、电铃不响;当双手脱离方向盘时,灯亮、电铃响请以笔画线完成电路连接。