## Slide 1
中物理
第五章 第一节
教科版九年级物理
等效电路
——欧姆定律应用二
精品课件

## Slide 2
1
课堂导入
收音机中一个10Ω的定值电阻烧坏了，需要更换，现身边只有2Ω、3Ω、5Ω、7Ω、8Ω、20Ω、30Ω的电阻若干，如何解决这一问题。

## Slide 3
2
课堂活动
一、电路的等效电阻：
1、等效电阻：
几个连接起来的电阻所起的作用，可以用一个电阻来代替，这个电阻就是那些电阻的等效电阻（R总）
等效含义：对电流的阻碍效果相同；或者说两端电压相同时，通过单个电阻或者几个连接到一起的电阻的电流的大小相同。

## Slide 4
2、串联电路的等效电阻
实验探究：串联电路的等效电阻
按电路图顺序将器材摆放好，先串联后并联电压表。
R1
R2
R1
R2
S
R'
A
V

## Slide 5
把已知电阻R1和R2串联接在电路中，接通电源后，读取电压表和电流表的示数U和I，用欧姆定律算出R1和R2串联后的等效电阻R= 。
R1
R2
S
R'
A
V
将R的值与R1、R2的值比较，看有什么关系。

## Slide 6
设串联电阻的阻值为R1和R2，串联后的等效电阻为R。通过它们的电流分别为I1、I2和I。
U1=I1R1，
依欧姆定律得：
U
U1
U2
I
I2
I1
R1
R2
S
E
U2=I2R2，
U=IR
依串联电路规律得U=U1+U2
∴ IR=I1R1+I2R2
又∵ I=I1=I2
∴ R=R1+R2
理论推导：
串联电路的等效电阻等于各串联电阻之和。

## Slide 7
根据影响电阻大小的因素：
+
=
将导体串联相当于增大了导体的长度，等效电阻大于分电阻。
例1、 把10Ω的电阻和20Ω的电阻串联起来，接在电压是6V的电源上，求这个电路中的电流和R1、R2两端的电压之比。
U=6V
R1
R2
解：
电路中的电阻
R=R1+R2=10Ω+20Ω=30Ω
电路中的电流
R1、R2两端的电压之比

## Slide 8
（1）串联总电阻等于各串联电阻之和，即R=R1+R2+…+Rn。
串联电路电阻规律
（2）串联总电阻比任何一个分电阻都大。
（3）n个阻值为R的电阻串联R总=nR。
（4）串联电路中串联的电阻越多，电阻越大，即越串越大。
（5）串联电路中电阻有分压作用，电阻越大，分得的电压越大，即电压与电阻成正比，公式为： 。

## Slide 9
+
将导体并联相当于增大了导体的横截面积，我猜想……
（3）并联电路的等效电阻：

## Slide 10
设并联电阻的阻值为R1和R2，并联后的等效电阻为R。通过它们的电流分别为I1、I2和I。
依欧姆定律得：
依并联电路规律得I=I1+I2
又∵ U=U1=U2
R1
R2
S
E
理论推导：
并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。

## Slide 11
解：根据并联电路电压特点可知：U1=U2=U=6V
电流表A2测量干路电流，通过R1的电流I2=I-I1=0.9A-0.3A=0.6A ,
电阻R2的阻值
例2、如图，电源电压恒为6V，定值电阻R1=20Ω，闭合开关S，电流表示数为A2的示数为0.9A，定值电阻R2的阻值是多少？通过R1、R2的电流之比是多少？
通过R1的电流
通过R1、R2的电流之比

## Slide 12
并联电路电阻规律
（2）并联总电阻比任何一个分电阻都小。
（5）并联电路中电阻有分流作用，电阻越大，分得的电流越小，即电流与电阻成反比，公式为： 。
（1）并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和，即
（4）并联电路中并联的电阻越多，电阻越小，即越并越小。
（3）n个阻值为R的电阻并联 ；两个电阻并联的总电阻

## Slide 13
R2、R3并联再和R1串联，先算并联，后算串联。
先算R2、R3的等效电阻R23，再算R1、R23的等效电阻R123。
S
R1
R2
R3
S
R1
R23
S
R123
二、等效电路：
1、用一个简单的电路代替复杂电路，使问题得到简化，这个简单的电路就是复杂电路的等效电路。
2、等效方法：

## Slide 14
3
课堂小结
等效电路
等效电阻
并联电路
串联电路
用一个简单的电路代替复杂电路
等效电路
等效方法
R=R1+R2

## Slide 15
4
考点：等效电阻
【典型例题】
阻值不同的两个电阻的电流强度随电压变化的I-U图线如图所示。从图中得出的下列结论中正确的是（ ）
A.R1>R2
B.R1、R2串联后的总电阻的I-U图线在区域Ⅱ
C.R1、R2并联后的总电阻的I-U图线在区域Ⅲ
D.R1、R2并联后的总电阻的I-U图线在区域I
D

## Slide 16
【迁移训练】
有两个电阻R1和R2，如果将它们串联后测得总电阻为9Ω，如果将它们并联后测得总电阻为2Ω，则（ ）
A.R1和R2一定都小于9Ω，大于2Ω
B.R1和R2可能都小于2
C.可能R1大于9Ω，R2小于2Ω
D.R1和R2可能都大于9Ω
A