## Slide 1
中物理
第二章 第三节
教科版九年级物理
精品课件
热机效率

## Slide 2
1
课堂导入
在内燃机燃料燃烧过程中，燃料能完全燃烧吗？除了部分能量对外做功外，燃料燃烧释放的能量都到哪里去了？

## Slide 3
2
课堂活动
一、热机效率
燃料燃烧放出的能量，并不能全部用来做有用功。
2、热机的效率公式
热机所做有用功与所用燃料完全燃烧释放的热量之比叫做热机效率。
1、热机的效率

## Slide 4
3、不同的热机效率一般不同，热机效率是描述性能的重要指标。
热机的效率越高意味着消耗相同的质量的燃料输出的有用功越多。

## Slide 5
1、某台热机的效率是30%，表示什么意思？
讨论：
热机所做有用功与所用燃料完全燃烧释放的热量之比为30%。
燃料完全燃烧释放的热量有30%用来做有用功。
2、热机效率能等于100%吗？
不能，因为热机中用于做有用功的能量只是燃料完全燃烧所放出的能量的一部分，燃料完全燃烧所放出的总能量的比值必然小于1，即热机效率小于100%。

## Slide 6
4、如何提高热机效率？
（1）使燃料充分燃烧
（2）尽量减少各种热量损失
（3）在热机的设计和制造上采用先进的技术
（4）注意保养，保证良好的润滑，减少因克服摩擦阻力而额外
消耗的能量
3、热机效率的高低与热机做功多少、消耗燃料多少有关吗？
热机效率是个比值，与功率大小、消耗燃料多少、转速快慢等因素无关。

## Slide 7
二、改变世界的热机
蒸汽机在纺织、采矿、冶炼和交通运输等方面得到了广泛应用，结束了以人力、畜力为主要动力的漫长历史，使世界进入了以“火”为动力的“蒸汽机时代”，极大地推动了人类的第一次工业革命。
以热机为动力装置的汽车、火车、轮船和飞机把整个世界连接在一起，热机，从根本上改变着我们的世界。

## Slide 8
三、地球就在我们的手中
讨论：
1、热机，给人类文明带来进步的同时，给生态环境造成哪些了污染？
煤和石油的燃烧——污染了大气
热机排出的二氧化碳——引起的温室效应，影响地球表面的热平衡
汽油和柴油的燃烧——排放了大量氮氧化物、碳氧化物和铅
内燃机废气和冷却水带走的热量——对环境产生较大的热污染，成为城市热岛效应的元凶之一

## Slide 9
2、如何保护环境？
（1）改进燃烧设备，加装消烟除尘装置
（2）集中供热
（3）改用气体燃料，普及煤气和天然气
（4）充分开发利用污染少和无污染的新能源
（5）利用绿色能源

## Slide 10
3
课堂小结
热机效率
定义
通过热机效率的方法
热机所做有用功与所用燃料完全燃烧释放的热量之比
使燃料充分燃烧、减少各种热量损失、在热机的设计和制造上采用先进的技术、注意保养，保证良好的润滑，减少因克服摩擦阻力而额外消耗的能量
公式

## Slide 11
（2020•无锡）某辆行驶的小轿车，其正常工作时的能量转化情况如图所示，若输入的化学能为2000J，输出的动能为300J。则输出的内能和声能共计______J；输出的有用能量是动能，则小轿车正常工作时的效率为______。
4
典例分析
考点一：热机效率
【典型例题1】
1700
15%

## Slide 12
（2020•枣庄）关于热机的效率，下列说法正确的是（ ）
A．在做功同样多的情况下，热机的效率越高消耗的燃料越多
B．一般情况下柴油机的效率比汽油机的高
C．热机的效率越高说明做功越快
D．热机损失的能量中，废气带走的能量较少，主要是由于机械摩擦损失的
【迁移训练1】
B

## Slide 13
考点二：热机效率的计算
【典型例题2】
（2020•岳阳）某型号汽车整车与驾驶员的总质量是2060kg，驾驶员驾驶该汽车在平直公路上匀速行驶进行车型测试，测试过程中消耗汽油的体积为1.5×10-3m3（g=10N/kg，ρ汽油=0.7×103kg/m3，q汽油=4.5×107J/kg，）求：
(1)汽车与驾驶员的总重力；
(2)测试过程中消耗汽油的质量；
(3)假设汽油完全燃烧，汽油机的效率为40%，汽车在测试过程中做的有用功是多少。
20600N
1.05kg
1.89×107J

## Slide 14
以汽油为燃料的某品牌卡丁车额定功率为23kW，其满载时的质量为640kg， 轮胎与沙滩接触的总面积为0.32m2。它在水平沙滩上匀速直线运动5min，行驶了3km。求：
(1)当卡丁车满载并静止在水平沙滩上时，它对沙滩的压强为多大？
(2)此次行驶中，卡丁车运动的速度和受到的水平阻力各是多少？
(3)若卡丁车的汽油机效率为25%，此次行驶中，卡丁车需要燃烧汽油的质量是多少千克？（g取10N/kg，q汽油=4.6×107J/kg）
【迁移训练2】
【答案】(1)2×104Pa；(2)10m/s，2300N；(3)0.6kg