## Slide 1
探究串、并联电路的
电流规律
15.5

## Slide 2
探究一：串联电路中各点的电流有什么关系？
1.提出问题：
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
2.猜想或假设：
可能（1）IC > IB >IA
或 （2）IA = IB = IC
IA IB IC

## Slide 3
探究：串联电路中各点的电流有什么关系？
3.设计实验：
（1）想一想测A B C三点的电流的电路图应怎样设计？
（2）该实验需要哪些器材？
（3）连接电路中需注意些什么？
S
L2
A
B
C
L1

## Slide 4
4.进行实验：
次数 | A点的电流IA/A | B点的电流IB/A | C点的电流IC/A
第一次 |  |  | 
第二次 |  |  | 
5.分析和论证：
由测量结果能得出的结论是：
*串联电路中电流处处相等
表达式：（ IA =IB =IC=……）。
想一想：老师刚才的实验存在什么问题？应怎样改正？
实验次数太少，得出结论具有偶然性，不具有普遍性。
应更换不同规格的灯泡的再次进行实验。

## Slide 5
探究二：并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？
1.提出问题：
并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？
2.猜想或假设：
可能（1）IC = IA ＋ IB
或 （2）IC > IA = IB
L1
L2
L1
A
B
C
IA
IC
IB

## Slide 6
3.设计实验：
想一想：测量A、B、C三点的电流的电路图怎样设计？
测A点的电流
测B点的电流
测C点的电流
探究：并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？
L1
L1
L2
A
B
C

## Slide 7
实验结论：*并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
*表达式：（IC = IA ＋ IB+……）。
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
实验数据
4.进行实验：
5.分析和论证：
测A点的电流
测B点的电流
测C点的电流

## Slide 8
1．如图所示电路图，电流表A1的示数为0.9 A，
A3的示数为0.4 A，则通过L1的电流是 ______，通过L2的电流是______，通过干路的电流是______。
0.4 A
0.9 A
0.5 A
L1
L2
A1
A3
A2
练一练

## Slide 9
回顾：本节课经历了哪些科学探究步骤？
（1） ；
（2） ；
（3） ；
（4） ；
（5） ；
提出问题
猜想或假设
设计实验
进行实验
分析和论证得结论

## Slide 10
 | 串联电路 | 并联电路
电流规律 |  | 
表达式 |  | 
课堂小结
电流处处相等
干路电流等于各支路电流之和
I＝I1＝I2
I＝I1＋I2

## Slide 11
3．在图所示的电路中，电流表A1的示数为
1.2 A，电流表A2的示数为0.5 A。求：通过灯泡L1的电流I1和通过灯泡L2的电流I2。
L2
L1
A2
A1
练一练
2．在图所示的电路中，电流表A1的示数为
1.2 A，电流表A2的示数为0.5 A。求：通过灯泡L1的电流I1和通过灯泡L2的电流I2。
I1=0.7A I2=0.5A

## Slide 12
1、电流通过横截面积大小不等的两段导体A、B，则在两段导体中电流大小分别为IA、IB，则在相同时间内，IA、IB两者之间的大小关系是( )
A. IA=IB ; B. IA＞IB; C. IA＜IB ; D.无法确定.
A

## Slide 13
2、甲、乙两个灯泡串联在电路中，闭合开关后，发现甲灯比乙灯亮，那么通过两灯的电流____________ (填“甲灯大”“乙灯大”“一样大”或“无法确定”)。
3、甲、乙两个灯泡并联在电路中，闭合开关后，发现甲灯比乙灯亮，那么通过两灯的电流____________ (填“甲灯大”“乙灯大”“一样大”或“无法确定”)。
甲灯大
一样大

## Slide 14
3、两只灯泡接在电路中，电流表测得通过它们的电流值相等，由此可以判断两灯的连接情况是（ ）
A.一定是串联
B.一定是并联
C.可能串联，也可能并联
D.无法确定
C.

## Slide 15
在图所示的电路中，当开关S闭合后，灯L1、L2的电流分别是0.1A,0.3A.则电流表的示数是 A，a点处的电流是 A。
0.3
0.4
.
A

## Slide 16
第二课时

## Slide 17
1、如图所示，通过L1的电流是0.3A，通过L2的电流是0.4A，通过L3的电流是0.5A，则电流表A1、A2、A3示数分别为 A， A, A．
1.2
0.9
0.7

## Slide 18
2、如图所示，开关闭合后，三个电流表A1、A2、A3的示数分别为I1、I2、I3，它们的大小关系是（ ）
A 、I1=I2=I3
B 、I1=I2+I3
C 、I1＞I2＞I3
D 、I1＞I3＞I2
3、上题中，若电流表A1、A2、A3的示数分别为0.5A,0.2A，0.3A.则灯L1、L2、L3电流分别
为 A, A, A
D
0.2
0.1
0.2

## Slide 19
4、如图所示，开关闭合后，电流表A是示数为1.5A，电流表A1的示数为0.8A，电流表A2的示数为1.2A，则通过L1的电流 A。通过L2的
电流 A。通过L3的电流 A。
0.7
0.5
0.3

## Slide 20
如图所示的电路开关S闭合后，电流表A1的示数为0.6A，A2的示数为0.5A，A3的示数为0.9A。通过R1的电流为 A，通过R2的电流为 A，通过R3的电流为 A.
0.3
0.2
0.4

## Slide 21
5、如图所示，干路中的电流是 A，通过灯泡L1的电流是 A，通过灯泡L2的电流是 A.
1.9
0.52
1.38

## Slide 22
7、某同学连接了一个如图测量灯泡L2的电流的实验电路，①图中的电流表的连接有什么错误？
②要测量通过灯泡L1
②要测量通过灯泡L11的电流，只允许变动图中某一根导线中的一个端点的连接位置，请问你应该如何变动？
电流表的正、负接线柱接反了。
×
×

## Slide 23
8、如图所示的电路中，用电流表测量通过灯L2的电流，正确的是（ ）
A B． C． D．
A

## Slide 24
6、在“用电流表测电流”的实验中，某同学接成如图(a)所示的电路。当开关闭合后，两灯都发光，两个电流表的指针所指位置均为图(b)所示，则通过灯L1的电流为________A。L2的电流为________A。
1.28
0.32

## Slide 25
7、李明家中有两台电视机、一台电冰箱、两盏电灯和一个电热水器，它们是并联在家庭电路中的，电视机、电冰箱和电热水器的工作电流分别是180mA、1．5A和3．8A，而每盏灯的工作电流是200mA，家庭电路中的干路电流不允许超过10A，那么这些用电器 同时使用(填“可以”或“不可以”)．如果同时使用的话，干路中的电流是 A，得出这个结果的依据是 。
6.06
可以
并联电路中干路电流等于各支路电流之和

## Slide 26
20、如图所示，a、b、c、d为四个接线柱，闭合开关后电灯L不亮，已经确定是由于灯泡处发生短路或断路，在不允许拆开电路的情况下，用一只电流表对电路故障进行判断，请你完成表格.

## Slide 28
×