## Slide 1
磁现象 磁场
第二十六讲 电与磁
1．磁现象
(1)磁极：任何磁体都有两个磁极，一个是①_____，一个是②_____。
(2)磁极间的相互作用规律：③___________________________________。
(3)磁化：一些物体在磁体或电流的作用下获得④___________。
知识点1
N极
S极
同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引
磁性的现象
Notes: 2021/2/24
1

## Slide 2
2．磁场
(1)概念：①______周围存在的一种物质。
(2)性质：对放入其中的磁体产生②______的作用。
(3)描述：磁感线。
A．表示：用带③____________来描述磁场的某些特征和性质。
B．磁场方向：在磁体的外部，磁感线是从磁体的④_____发出，回到
⑤______，磁感线上任何一点的切线方向，就是该点的磁场方向。
C．性质：磁感线分布越密，磁场⑥_______。
磁体
磁力
箭头的曲线
N极
S极
越强

## Slide 3
3．地磁场
地球就是一个巨大的磁体，地球周围的磁场叫作地磁场。地磁南极在地理
的①____极附近，地磁北极在地理的②____极附近。最早发现地磁两极与
地理两极存在偏差的是③______。
北
南
沈括

## Slide 4
电生磁
知识点2
1．电流的磁效应
(1)定义：通电导线周围存在与电流方向有关的①_____，这种现象叫作
电流的磁效应。
(2)奥斯特实验：揭开②________的联系，证明③____________________
____。
2．通电螺线管的磁场特点：通电螺线管外部的磁场与__________的磁场
相似。
磁场
电和磁
通电导线周围存在磁
场
条形磁体

## Slide 5
3．通电螺线管磁极的判断(安培定则)：用①_____握住螺线管，让四指
弯向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那端是通电螺线管的②_____。
右手
N极

## Slide 6
电磁铁 电磁继电器
知识点3
1．电磁铁
(1)定义：①______________的通电螺线管。
(2)影响磁性强弱的因素：②_________和③_________。
A．线圈匝数：电流一定时，匝数④______，磁性越强。
B．电流大小：线圈匝数一定时，电流⑤______，磁性越强。
2．电磁继电器
电磁继电器是利用①________控制电路通断的开关。它的工作原理是通过
②______直接控制电路的通断，③______间接控制电路的通断。
内部插有铁芯
线圈匝数
电流大小
越多
越大
电磁铁
低压
高压

## Slide 7
电动机
知识点4
1．磁场对通电导体的作用
(1)磁场对通电导体具有①_________。
(2)磁场对通电导体力的作用方向跟②_______________________有关。
2．电动机
(1)原理：根据①_________________________的原理制成。
(2)能量转化：在工作过程中把②______转化成③________。
力的作用
电流的方向和磁场的方向
通电导体在磁场中受力运动
电能
机械能

## Slide 8
磁生电
知识点5
1．电磁感应：
(1)定义：①______电路的②___________在磁场中做③____________运
动时产生电流的现象叫作电磁感应，产生的电流叫作感应电流。
(2)影响感应电流方向的因素：④______方向和⑤_________方向。
(3)电磁感应现象的应用：⑥____________。
(4)能量转化：在电磁感应现象中，⑦_____能转化为⑧____能。
2．发电机
(1)原理：①__________。
(2)能量转化：在工作过程中，将②_____能转化成③____能。
闭合
一部分导体
切割磁感线
磁场
导体运动
动圈式话筒
机械
电
电磁感应
机械
电

## Slide 9
磁现象和磁场的理解 (10年5考)
1．(2019·江西)如图所示，是利用被磁化的缝衣针制成的简易指南针，
若静止时针尖指向地理位置的北方，则针尖是简易指南针的________极。
此时，将指南针底座逆时针旋转90°，针尖静止时将指向地理位置的___
方。
命题点1
N(或北)
北

## Slide 10
2．(2011·江西)将一根导线平行置于静止的小磁针上方，当开关闭合时，小磁针发生偏转，这说明通电导体周围存在着______，将电源的正负极对
调，再闭合开关，观察小磁针偏转方向的变化，可发现电流的磁场方向与
__________有关。
磁场
电流方向

## Slide 11
电磁铁和电磁继电器的应用 (10年4考)
命题点2
3．(2018·江西)如图所示是通电螺线管周围小磁针静止时指向的示意图。
(判断对错)( )
×

## Slide 12
4．(2016·江西)如图所示是通电螺线管周围磁感线的方向。(判断对
错)( )
√

## Slide 13
5．(2014·江西)如图所示，A、B弹簧下方分别吊着软铁棒和条形磁铁，
闭合开关，将滑动变阻器的滑片逐渐向右移动时，A弹簧的长度将_____，
B弹簧的长度将_____。(均选填“伸长”“缩短”或“不变”)
伸长
缩短

## Slide 14
6．(2018·江西)消防应急灯在没有停电时，灯是熄灭的；停电时，标
有“36 V”字样的两盏灯就会正常发光。如图所示的电路中符合要求的
是( )
C

## Slide 15
磁场对通电导体的作用及应用 (10年3考)
命题点3
7．(2015·江西)如图所示是灵敏电流计内部结构示意图，它的工作原理
是利用通电导体在______中会受到力的作用，使指针发生偏转，此时如果
改变线圈中的电流方向。指针的偏转方向____(选填“会”或“不会”)发
生改变。
磁场
会

## Slide 16
8. (2017·江西)(不定项)如图所示，是将绝缘导
线缠绕在指南针上面制成的简易电流计。现将导
线的两端接到电源两极，磁针发生了偏转，下列
关于该装置说法正确的是( )
A．该简易电流计是利用电磁感应现象制成的
B．若将电源的两极对调，则磁针会反向偏转
C．若断开电路，则磁针回到原来的位置
D．若断开电路，则磁针静止时，其S极将指向地理南极附近
BCD

## Slide 17
9．(2018·江西)振动可以发声，某些手机的振动模式，是因为其内部有
个微型电动机会带动转轴上的叶片振动，如图所示，能实现振动功能的叶
片可能是哪一种：____。
B

## Slide 18
电磁感应现象的判断及应用 (10年1考)
命题点4
10．(2018·江西)如图所示，是一个手机无线充电装置。该装置是利用了
_________的原理对手机进行充电的。
电磁感应

## Slide 19
11．(2020·铁岭)下列设备是利用电磁感应原理工作的是( )
A．动圈式话筒 B．电风扇
C．电磁起重机 D．电铃
A

## Slide 20
电磁现象的辨识 (10年4考)
(1)常考题型：选择题。
(2)常规考法：结合实验装置、生活应用装置进行考查。

## Slide 21
(3)备考方法：

## Slide 23
(2012·江西)(不定项)如图所示，能够说明“磁生电”的是( )
CD

## Slide 24
1．(2015·江西)如图所示，是一个磁信息阅读器。只要将磁卡刷过，检
测头中就会产生感应电流，便能得到相应的信息。以下电器件中工作原理
与此相似的是( )
A．扬声器 B．电磁继电器
C．发电机 D．电铃
C

## Slide 25
2．(2013·江西)(不定项)如图所示，用来演示电磁感应现象的是( )
AD

## Slide 26
3．(2019·江西)如图所示，是小安同学自制的一个
实验装置。他把带绝缘层的导线绕在塑料管外，导
线两端连接着小灯泡，形成闭合电路，管内封闭一
个强磁体。沿图中所示方向来回快速摇动装置，小
灯泡发光，以下说法正确的是( )
A．灯丝中电流方向保持不变 B．实验现象表明电能够生磁
C．该现象属于电磁感应现象 D．此装置与电动机原理相同
C

## Slide 27
探究通电螺线管外部的磁场分布 (10年1考)
【设计与进行实验】
1．实验方法
(1)转换法的应用：
①观察磁体周围的铁屑疏密或小磁针的排列判断磁场大小。
②观察小磁针的指向判断磁场的方向。
(2)理想模型法的应用：磁感线是为了_______________________________
____________。
描述磁场而引入的假想曲线，不是
真实存在的

## Slide 28
2．实验操作
(1)在通电螺线管周围不同位置放置小磁针：________________________
______________________________________。
(2)实验中轻敲玻璃板：减小铁屑与玻璃板间的摩擦，使铁屑受到磁场的
作用而有规律地排列。
(3)在螺线管中插入一根铁棒：_____________。
便于观察磁场方向，小磁针
静止时N极所指的方向就是该点磁场的方向
增强磁场强度

## Slide 29
【实验分析】
3．通电螺线管与小磁针之间是通过磁场发生力的作用。
4．通电螺线管外部的磁场与______磁铁的磁场相似。
5．通电螺线管外部磁场方向的影响因素：与螺线管中的电流方向有关，
电流方向改变，通电螺线管的极性也改变。
6．不能用悬挂且可自由旋转的大头针代替小磁针的原因：_____________
___________。
7．判断通电螺线管的极性：_____________。
条形
大头针不能指
示磁场方向
应用安培定则

## Slide 30
1．(2016·江西)科学探究中能够准确表达自己的观点，表述探究的问题、过程和结果非常重要。以下是小华和小红对通电螺线管的外部磁场进行探究后的提示与汇报：

## Slide 31
①我们想知道通电螺线管的外部是否存在磁场。
②因此设计了如图甲所示的实验。
③闭合开关，发现小磁针发生了偏转，断开开关，小磁针又回到原位。
④此现象说明通电螺线管的周围存在磁场。
⑤那么通电螺线管外部磁场的分布情况如何？
⑥我们在通电螺线管周围的有机玻璃上撒铁屑并轻敲。
⑦铁屑的分布情况如图乙所示。
⑧由此可知通电螺线管的外部磁场与条形磁体的磁场相似。

## Slide 32
根据上述提示与汇报，请你回答以下问题：(填写上面对应的序号)
(1)属于提出问题的有_______。
(2)属于进行操作的有_______。
(3)属于进行观察的有_______。
(4)属于得出结论的有_______。
①⑤
②⑥
③⑦
④⑧

## Slide 33
补充设问
【交流与反思】
(1)大头针也能自由转动，那么能否用大头针代替小磁针进行实验，_____
(选填“能”或“不能”)，理由是_________________。
(2)在实验中，可以在螺线管中间插入一根铁棒，这样做的目的是_______
_______________________。
不能
不能显示磁场方向
增强通
电螺线管周围的磁场强度

## Slide 34
探究什么情况下磁可以生电(10年2考)
【设计与进行实验】
1．实验装置图

## Slide 35
2．实验方法
(1)转换法的应用：通过观察灵敏电流计指针是否偏转来判断___________
________。
(2)控制变量法的应用
①探究电流方向与磁场方向的关系：控制______________不变，改变___
________，观察灵敏电流计的偏转方向。
②探究电流方向与导体运动方向的关系：控制_____________，改变____
____________，观察灵敏电流计的偏转方向。
是否产生感
应电流
导体运动方向
磁
场方向
磁场方向不变
导
体运动方向

## Slide 36
③探究感应电流大小与磁场强弱的关系：控制_______________________
____不变，改变__________，观察灵敏电流计的偏转角度。
④探究感应电流大小与导体切割磁感线运动快慢的关系：控制__________
不变，改变______________________________，观察灵敏电流计的偏转角
度。
导体切割磁感线运动的速
度
磁场强弱
磁场强弱
导体切割磁感线运动的速度大小

## Slide 37
【实验分析】
3．产生感应电流的条件
①电路必须是闭合回路；
②导体在磁场中做切割磁感线运动。
4．感应电流产生过程中的能量转化：_______转化为______。
5．导体在磁场中运动时，电流计指针不偏转的原因：
① ______________________________________________________；
② ____________________。
机械能
电能
没有感应电流产生(导体没做切割磁感线运动或电路没有闭合)
产生的感应电流很小

## Slide 38
6．要使电流计偏转明显可采取的措施：
①换灵敏度高的电流计；
②用多匝数线圈(或多根导线)替代单根导线；
③加快________________的速度；
④增大______强度。
7．根据实验现象总结实验结论。
8．电磁感应现象在生活中的应用：____________________。
导体切割磁感线
磁场
发电机、动圈式话筒

## Slide 39
【实验结论】
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生电流；产生感应电流的大小与磁场的强弱和导体切割磁感线运动的快慢有关，磁场强度越强，导体切割磁感线的速度越快，产生感应电流越大；感应电流的方向与磁场方向和导体运动方向有关，其中一个因素改变，感应电流的方向改变。

## Slide 40
2．(2014·江西)探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件，如图所示，实验时，控制磁场方向相同，改变导体ab的运动方向。

## Slide 41
步骤一：导体水平左右运动，如图甲所示，电流计指针____________，这
是因为______________。
步骤二：导体竖直上下运动，如图乙所示，电流计指针____________，这
是因为__________________________。
步骤三：导体水平左右运动，如图丙所示，电流计指针偏转，电路中有电
流产生。
综合上面实验现象，可以得出感应电流产生的条件是__________________
______________________________。
不发生偏转
开关没有闭合
不发生偏转
导体没有做切割磁感线运动
闭合电路的一部分
导体在磁场中做切割磁感线运动

## Slide 42
补充设问
(1)实验通过________________________来判断电路中有没有感应电流产
生。
(2)保持金属棒ab不动，闭合开关，当水平向左抽出U形磁铁时，灵敏电流
计的指针______(选填“偏转”或“不偏转”)。
(3)在探究导体在磁场的运动时产生感应电流条件的实验中，是将______
能转化成____能，生活中的________是根据这一原理制成的。
观察电流计指针是否偏转
偏转
机械
电
发电机