## Slide 1
第2节 电流和电路
第十五章 电流和电路
人教版九年级物理（初中）

## Slide 2
课堂导入
复习回顾
金属导体靠什么导电？
自由电子
演示
B
—
—
—
—
A
—
—
—
—
验电器A带有电荷，如果用带绝缘柄的金属棒。把验电器A和不带电的B的金属球连接起来，会怎样？

## Slide 3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
A
—
—
—
—
B
电荷在导体中形成了定向移动
自由电子
现象：验电器B的金属箔张开了一个角度。
结论：自由电子沿着金属棒从A移动到了B
演示

## Slide 4
电荷的定向移动形成电流
→
哪个是电流的方向？
Na CI水溶液
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
问题与讨论：Na CI水溶液中Na+和CI-都是自由电荷，都能定向移动形成电流，但是他们的运动方向相反。
电流：
一、电流

## Slide 5
电流的方向
正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。
根据这规定，金属导体中自由电子的定向移动方向和所形成电流的方向相反。
一、电流

## Slide 6
提示：不能把电池的两端用导线直接连在一起。
实验：怎样使小灯泡持续发光？
想想做做
二、电路的组成

## Slide 7
形成持续电流的条件
要想让小灯泡亮，必须要有电池，还要用导线将它们与电池连接成闭合的回路.
电流形成的条件：（1）有电源；（2）电路要闭合.
要有电源
开关要闭合
二、电路的组成

## Slide 8
电路的构成：
由电源、用电器、开关、导线连接而成的电流流通的路径
电源
导线
用电器
开关
二、电路的组成

## Slide 9
各种电源
干电池
氧化银电池
蓄电池
硅光电池
锂电池
学生电源
燃料电池
发电机
电路各元件的作用
（1）电 源：提供电能
二、电路的组成

## Slide 10
各种用电器
电路各元件的作用
(2）用电器：消耗电能
二、电路的组成
电视机
电冰箱
洗衣机
电风扇
微波炉
台灯
电烤箱
电脑

## Slide 11
各种开关
电路各元件的作用
（3）开 关：控制电路
二、电路的组成
按钮开关
接线开关
单刀开关
空气开关
声控开关
光控开关
温控开关
感应开关

## Slide 12
电路各元件的作用
（4）导 线：连接电路，输送电能
二、电路的组成
铝导线
铜导线
想想议议
为什么常见铜导线和铝导线，而不用更经济实惠的铁做导线？

## Slide 13
电路中电流的方向
电源外部电流的方向：
电源正极 用电器 电源负极
想想做做
利用发光二极管判断电流的方向。
发光二极管也叫LED，具有单向导电性。
二、电路的组成

## Slide 14
像图3这样，用符号表示电路连接的图，叫做电路图。
图2
图1
熔断器
发热器
保温指示灯
加热指示灯
图3
图2是电饭锅下面的电路。是不是眼花缭乱？
电路图
二、电路图

## Slide 15
常用的原件及其符号
二、电路图

## Slide 16
画电路图
（1）导线横平竖直，图形呈矩形。
（2）元件符号要规范，元件分布均匀，不画在拐角处。
（3）按照电源正极→用电器→负极的顺序
（4）电路图要画得简 洁、 整 齐、 美 观、 布局合理
三、电路图的画法

## Slide 17
1．通路：
处处连通，用电器能够工作的电路。
四、通路、断路、短路

## Slide 18
2．断路：
某处被断开，没有电流通过的电路。
四、通路、断路、短路

## Slide 19
3．短路：
直接用导线将电源正负极相连的电路。
四、通路、断路、短路
电源短路时会损坏电源，甚至引起火灾！
电源短路
用电器短路

## Slide 20
课堂小结
电流
电路
形成原因：电荷的定向移动
方向：正电荷定向移动的方向
基本构成及各元件作用
电路图
电路的三种状态
电流和电路
元件符号
画法
本堂重点：画电路图
本堂难点：短路的理解

## Slide 21
典型例题
(2023 浙江金华市)如图是壁挂式拿起即亮手电筒的结构示意图，手电筒插入基座不亮，拔离即亮，塑料片起到了开关的作用。该手电筒的工作电路图是（ ）
A.
B.
C.
D.
D

## Slide 22
典型例题
（2023 四川凉山州)在19世纪初，物理学家刚刚开始研究电流时，规定正电荷 的方向为电流方向，随着科学的发展，我们可以利用发光二极管判断电流的方向，是因为发光二极管具有 。
定向移动
单向导电性

## Slide 23
感谢！
人教版九年级物理（初中）