## Slide 1
第4节 电流的测量
第十五章 电流和电路
人教版九年级物理（初中）

## Slide 2
课堂导入
复习
电路中，电流的方向是怎样的？
电源正极 用电器 电源负极
舞台灯的亮度可变，说明通过灯的 是变化的。
想一想
电流

## Slide 3
三节干电池做电源灯泡更亮，说明通过灯泡的电流越大 。
同一个灯泡，分别用一节干电池和三节干电池做电源，观察亮度的变化，这说明什么？
演示实验

## Slide 4
1．电流（I）：表示电流强弱的物理量。
2．单位：安培，简称安，符号是A。
常用单位：毫安（mA） 1 mA=10-3 A
微安（mA） 1 mA =10-6 A
安培:(1775年—1836年)法国物理学家、化学家，在电磁作用方面的研究成就卓著，电动力学的先创者,对数学也有贡献。
一、电流的强弱

## Slide 5
3.常见的电流：
计算器：约100μA
半导体收音机：约50mA
手电筒：约200mA
节能灯：约0.1A
一、电流的强弱

## Slide 6
1. 电流表：测量电流的仪表。
2. 认识电流表
刻度盘
单位
指针
调零旋钮
正接线柱
负接线柱
量程为0～0.6 A
量程为0～3 A
二、电流的测量

## Slide 7
接线柱 | 量程 | 分度值
“-” “0.6” |  | 
“-” “3” |  | 
0～0.6A
0～3 A
0.02A
0.1A
A
+
－
3.元件符号：
（1）.调零：调零旋钮使指针指在零刻度线
4.电流表的使用：
使用前：
（2）.认清量程和分度值
二、电流的测量

## Slide 8
（1）电流表必须和被测的用电器串联。
电流表的连接：
（2）电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。
二、电流的测量

## Slide 9
（3）必须正确选择量程。
（4）绝不允许把电流表直接连到电源的两极！
用试触法，从大量程开始选
闭合开关后，用导线迅速碰触3A的接线柱，看闭合的瞬间，指针偏转是否超出最大值。若没有，则改用小量程再试触
二、电流的测量

## Slide 10
根据所给电路图连接实物图。
L2
L1
A1
A2
L2
L1
A2
A1
练一练

## Slide 11
4.电流表的读数：
0.58 A
1.4 A
0.32A
甲
乙
丙
练一练

## Slide 12
在实验过程中，如果出现以下情况，怎么处理？
1.指针不偏转
在元件完好的前提下，电路有断路，查找断路。
2.试触时指针反向偏转
是正、负接线柱接反，应改接。
3.指针正向偏转过大
量程选择偏小，应改接较大量程。
4.指针偏转过小
量程选择偏大，应改接较小量程。
想一想

## Slide 13
电流正进负出
不能与电源直接相连
电流
定义：
表示电流强弱的物理量，用I表示
安培，简称安，用A表示
单位：
仪器：
连接方法
串联在电路中；
使用
A
不超量程；
国际：
常用：
毫安（mA）和微安（μA ）
概念
测量
符号
电流表
本堂重点：电流表的使用
本堂难点：电流表的连接
课堂小结

## Slide 14
（2023 海南）如图所示，是某些学生实验时的情形，其中操作正确的是（ ）
A．如图甲拉动物体测滑动摩擦力
B．如图乙闭合开关测电路电流
C．如图丙使用温度计测液体温度
D．如图丁举着量筒读液体体积
C
典型例题

## Slide 15
（2023 贵州 毕节）如图所示电路，当开关S1、S2闭合后，A2与R2是 （选填“串”或“并”）联的，电流表A1测量的是通过 （选填“干路”“R1”或“R2”）的电流，电流表的指针偏转如图2所示，电流表的示数为 A。
串
干路
0.28
典型例题

## Slide 16
感谢！
人教版九年级物理（初中）