## Slide 1: 第十二章 简单机械
第2节 滑轮
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
能识别定滑轮和动滑轮。
能通过实验，认识定滑轮和动滑轮的特点，并能根据需要选择合适的滑轮解决实际问题。
会安装滑轮组，并能根据安装情况分析施加的拉力大小与物重的关系。
学习目标
难点
重点
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸

## Slide 3
这些都是滑轮，请你观察它们的结构？
凹槽
轴
小轮
滑轮：边缘有凹槽，能绕轴转动的小轮。
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸

## Slide 4
用一个滑轮提起一袋重物，可以有几种方法？
工作时，轴不随物体移动的滑轮叫定滑轮。
工作时，轴随着物体移动的滑轮叫动滑轮。
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸

## Slide 5
研究定滑轮和动滑轮的特点
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
实验操作：
（1）分别安装定滑轮和动滑轮。
（2）用弹簧测力计测出钩码的重力G。
（3）用定滑轮匀速提升钩码，用弹簧测力计
测出绳自由端的拉力F。用刻度尺测出
钩码上升的距离h和绳自由端移动的距
离s。观察重物移动方向和拉力方向。
（4）用动滑轮匀速提升钩码，用弹簧测力计
测出绳自由端的拉力F。用刻度尺测出
钩码上升的距离h和绳自由端移动的距
离s。观察重物移动方向和拉力方向。
定滑轮和动滑轮

## Slide 6
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
研究定滑轮和动滑轮的特点
 | 重物 重力G/N | 拉力 大小F/N | 重物上升的距离h/m | 绳自由端移动的距离s/m | 重物移动方向 | 拉力 方向
定滑轮 |  |  |  |  |  | 
动滑轮 |  |  |  |  |  | 
实验表格：
实验结论：
使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向；
使用动滑轮可以省力，但不能改变力的方向。

## Slide 7
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
定滑轮和动滑轮的本质
定滑轮实质上是等臂杠杆；
动滑轮实质上是动力臂是阻力臂2倍的杠杆。

## Slide 8
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
能否得到这样一种机械，它既可以省力，又可以改变力的方向呢？
使用滑轮组既可以省力； 又可以改变力的方向。

## Slide 9
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
滑轮组
定滑轮与动滑轮的组合叫滑轮组。
 | 甲 | 乙
绳子的起点 |  | 
拉力的方向 |  | 
拉力的大小 |  | 
移动的距离 |  | 
这两种绕线方法有什么不同？
甲
乙
动滑轮上
定滑轮上
竖直向上
向下
动滑轮+钩码
甲
乙
G总
3F
G总
2F
F=
3
G总
F=
2
G总
s=3h
s=2h

## Slide 10
结论：
=
n
G总
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
滑轮组
你发现了什么规律？
F
F
甲
乙
动滑轮+物体
甲
G总
4F
乙
G总
5F
n是承担总重的绳子段数

## Slide 11
解析
D
使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
定滑轮左端绳子下端挂着相同的重物，若在定滑轮右端的绳子自由端分别沿三个方向用力（如图所示），力的大小分别为：F1、F2、F3，则 （ ）
A．F1最大
B．F2最大
C．F3最大
D．三个力一样大
F2
F1
F3

## Slide 12
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
F=?
s=?
G=100 N
h=10 m
一位同学组装了如图所示的滑轮组，将重100N的重物匀速提升10m，若每个滑轮重20 N，且不计绳重和摩擦。求：绳自由端的拉力F和移动的距离s。
解析
动滑轮+物体
G总
2F
因为重物匀速上升，
所以，2F=G总=G + G动
G+G动
F=
2
=
100N+ 20N
2
=60N
s=2h=2×10m=20m
答：绳自由端的拉力F是60N，其移动的距离s是20m 。

## Slide 13
动滑轮
定滑轮
滑轮组
新课引入
课堂小结
实验探究
知识讲解
随堂练习
布置作业
拓展延伸
滑轮
工作时，轴不随物体移动的滑轮叫定滑轮
使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向
定滑轮实质上是等臂杠杆
工作时，轴随着物体移动的滑轮叫动滑轮
动滑轮实质上是动力臂是阻力臂2倍的杠杆
使用动滑轮可以省力，但不能改变力的方向
定滑轮与动滑轮的组合叫滑轮组
使用滑轮组既可以省力； 又可以改变力的方向

## Slide 14
拓展延伸
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
轮轴
轮轴由具有共同转动轴的大轮和小轮组成。通常把大轮叫轮，小轮叫轴。
门把手、方向盘等都属于轮轴。

## Slide 15
作业：
月 日
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
拓展延伸

## Slide 16
再 见