## Slide 1
实践 调研桥梁建筑中的力平衡
八年级下 HK
第七章 力与运动

## Slide 2
目 录
活动方案
2
交流评价
3
拓展研究
4
问题缘起
1

## Slide 3
问题缘起
我国古代有不少载入史册的桥梁建筑，如有四大古桥之称的赵州桥、洛阳桥、广济桥和卢沟桥. 近现代的桥梁建筑也硕果累累，如茅以升先生主持设计建造的我国第一座现代化大型桥梁——钱塘江大桥，还有现代举世闻名的港珠澳大桥等.
这些宏伟壮观的桥梁建筑中，力与平衡知识是如何应用的?
问题
赵州桥
洛阳桥
广济桥
卢沟桥
钱塘江大桥

## Slide 4
活动方案
本活动涉及与桥梁建筑史、工程技术、建筑艺术及力平衡等有关知识.
任务一：查阅并整理资料.了解我国著名桥梁的历史、人文背景及结构特点；了解我国不同地区桥梁建筑的结构特点，以及它们和力平衡的关联.
以我国著名桥梁赵州桥和洛阳桥为例：

## Slide 5
隋代
始建于隋代，由匠师李春设计建造，已有
1 400余年历史.
赵州桥
建设历程
唐贞元八年(792年)—清道光元年(1821年)
在此期间，完成了赵州桥的七次修缮.
河北省石家庄市赵县
李春塑像

## Slide 6
民国二十二年(1933年)春，中国营造学社桥梁专家梁思成对赵州桥进行了详细考察、测绘，并写成《赵州大石桥即安济桥》一文.
1955年—1958年，完成了赵州桥第八次修缮.
此次修缮对赵州桥进行了全面测量和修整，整个工程采用原来的护拱石、钩石、腰铁、铁拉杆和收分五种做法，还在桥面上下加设了二粘三油防水层(二层防水亚麻布和三层沥青)，防止漏水腐蚀现象发生. 桥面的所有栏板、望柱按早期式样新制.

## Slide 7
隋朝时期，赵州桥是连接赵县和其他地区的重要交通要道，也是通往首都长安的重要通道之一.
在历史上，赵州桥见证了许多重大事件
和历史转折. 它是古代丝绸之路的重要组成部
分，承担着贸易和文化交流的重要使命. 桥上
的繁忙景象、商贾云集的场景，使赵州桥成
为古代经济繁荣的象征.
人文背景
中国木版板年画——赵州桥

## Slide 8
赵州桥还在历史上扮演了重要的军事角色. 在宋辽战争中，赵州桥曾多次遭到敌军的破坏，但始终屹立不倒. 桥上的战斗和守桥英雄的壮举成为了历史的传世之物，激励着后人对家国和平的珍惜与捍卫.
如今，赵州桥已成为河北省的重要旅游景点和文化遗产.

## Slide 9
结构特点
一、敞肩圆弧拱：
两个拱肩部分各建两个对称的小拱，伏在主拱的肩上. 符合结构力学原理，增加排水面积，节省石料.
二、跨度大，弧形平：
采取单孔长跨形式，河心不立桥墩；圆弧拱形式，石拱高度降低. 优于多孔桥单跨跨度小、桥墩多不利于泄洪的特点.
三、两端宽中间窄.
四、纵向并列砌筑法.

## Slide 10
洛阳桥
建设历程
福建省泉州
北宋时期
宋皇祐五年（公元1053年），泉州太守蔡襄主持洛阳桥建桥工程.
宋嘉祐四年(公元1059年)—清雍正八年(公元1730年)
期间洛阳桥多次崩塌，由当时的郡守、知府组织修复.
蔡襄

## Slide 11
民国20年(公元1931年)，蔡廷锴军长将洛阳桥改建为钢筋混凝土公路桥.
民国27年(公元1938年)4月，洛阳桥被日本飞机炸毁2孔桥面；同年年底，驻军奉命令破坏洛阳桥1孔.后经福厦复路工程处修复.
1949年8月，中国人民解放军入闽南下，国民党军队溃退时，洛阳桥被烧毁2段木桥面；9月，洛阳桥又被飞机炸毁2孔，通车功能作废；直至新中国成立后，洛阳桥经整修才恢复通车.
1993年春，中国国家文物局组织专家勘察古桥后，对洛阳桥全面修建，使其恢复古桥旧貌.

## Slide 12
洛阳桥不仅是一项工程奇迹，更是历史和艺术的珍贵遗产. 它的存在，不仅见证了泉州这座港口城市的繁荣与开放，也展示了宋代桥梁建筑艺术的独特风采.
洛阳桥也是海上丝绸之路的重要一环，为泉州成为东方第一大港奠定了坚实的基础. 文化上，洛阳桥的修建工艺和造型设计，体现了宋代人民的智慧和艺术追求，成为后世研究古代建筑和文化的重要参照.
人文背景

## Slide 13
洛阳桥的修建和维护，也反映了当时社会对于工程质量的高度重视.《管子·小匡》中的记载表明，古人在建筑工艺上的严格要求和质量控制，使得洛阳桥能够历经千年风雨依然屹立.它的坚固不仅是建筑技艺的胜利，也是古人严苛质量管理的见证.
在洛阳桥的建造中，海鲜也扮演了重要角色. 牡蛎不仅是餐桌上的美味，更是加固桥基的得力助手. 工匠们在桥墩上养殖牡蛎，利用它们附着力强的外壳，将石头紧密地胶结在一起，这种独特的固桥法，展现了古代人民的无穷智慧.

## Slide 14
结构特点
洛阳桥的建造是中国古代桥梁工程的杰作，它采用了筏型基础和种蛎固基的方法，解决了跨海建桥的难题. 它还利用潮汐变化，巧妙地架设了长达11米的巨型石板作为桥面. 洛阳桥不仅结构牢固，抵御风浪，而且造型优美，富有艺术魅力. 它在桥上和桥旁建有亭、塔、神像、碑刻等附属建筑，增添了文化气息和景观效果.
......

## Slide 15
我国不同地区桥梁建筑的结构特点
北方中原地区
地域特性
黄河流域，地势较为平坦，河流水域较少，人们运输物资多依赖骡马大车或手推板车.
建造的桥梁多为宽坦雄伟的石拱桥和石梁桥，以便于船只从桥下通过.

## Slide 16
西北和西南地区
地域特性
山高水激、谷深崖陡，难以砌筑桥墩.
多采用藤条、竹索、圆木等山区材料，建造绳索吊桥或伸臂式木梁桥.

## Slide 17
岭南闽粤沿海地区
地域特性
盛产质地坚硬的花岗岩石
石桥
地域特性
竹材丰富
竹桥
云南少数民族地区

## Slide 18
各式桥梁中的力平衡
拱桥
拱结构受力均匀，会将竖直向下的压力沿拱弧切线方向不断分解传递下去，最后传递到地面，这样拱桥桥面就只受到压力而不容易形变.
F压

## Slide 19
悬索桥、斜拉桥
F压
F压
钢索的抗拉性、形变能力好，桥面板用钢索的拉力撑起，当桥面受到压力时，钢索又能给传递压力，斜拉桥将压力分给中间的索塔，悬索桥将压力分给索塔和桥两端的锚碇.

## Slide 20
桁架桥
建成时是“国内第一，世界第六”的大跨径钢桁梁悬索桥
——坝陵河大桥
F压
当桥面受到荷载压力时，衔架将压力分配给各根杆件，从而降低桥面承受的压力.

## Slide 21
任务二：调研你所在地区的桥梁建筑结构与特点. 以你感兴趣的桥梁建筑为例，分析其受力及力平衡的情撰写调查报告.

## Slide 22
交流评价
分享调查报告，交流并评价报告中所用证据及形成结论的合理性. 举办一个关于“桥梁建筑中的平衡之美”的展览.

## Slide 23
拓展研究
查阅资料，了解世界知名桥梁建筑的历史、人文内涵及结构特点，了解物理学在建筑中的重要作用.
法国尼姆的嘉德水道桥入选世界遗产名录，这是第一座入选世界遗产名录的桥梁.

## Slide 24
英国塞文河上有一座单跨拱形铸铁桥，它是世界上第一座铁桥，也是工业革命举世闻名的象征——乔治铁桥. 它开创了用金属来建造桥梁的先河.
有800多年历史的潮州广济桥是中国四大古桥之一，俗称湘子桥，位于广东省潮州市古城东门外，它是世界上最早的开合式桥梁.

## Slide 25
创造了四个“世界第一”的桥梁——湘西矮寨大桥
世界第一跨径的跨峡谷钢桁梁悬索桥.
世界第一次采用塔、梁完全分离的悬索桥结构设计方案.
世界第一次采用“柔性轨索滑移法”的新工法架设的钢桁梁.
世界第一次在悬索桥上使用大型岩锚吊索.