## Slide 1
第十六章 电压 电阻
第1节 电压
课前准备：电蚊拍一个

## Slide 2
1. 类比法理解电压
水轮机持续的转动
打开阀门
水分子定向移动形成水流
过渡语：水泵工作产生水位差，从而形成水压，促使水分子定向移动形成水流，流动的水分子对水轮机做功，才使得水轮机持续转动。
自由电荷定向移动形成电流
小灯泡持续的发光
讲授新课
电压
一
水泵工作形成水位差
形成水压
电源提供电压
闭合开关

## Slide 3
讲授新课
电压
一
⑵ 电源的作用：
⑴ 电压的作用：
使自由电荷定向移动形成______的原因。
⑶ 电压的单位：______，简称：___，符号：___
2. 电压 ( U ) 相关概念：
提供______的装置。
伏特 伏 V
⑷ 电压的换算：
1V=____mV
1mV=____μV
1V=____μV
1kV=____V
103
103
103
106
亚历山德罗・伏特
电流
电压

## Slide 4
3. 常见的电压
讲授新课
电压
一
维持人体生物电流
10-3V
1.5V
一节干电池
氧化银电池
1.5V
手机电池
3.7V
家庭电路
220V
无轨电车
550-600V
电视显像管
高于104V
闪电
106V

## Slide 5
讲授新课
电压的测量
二
1. 认识电压表
⑴ 电压表的结构
⑶ 电路符号：
2. 电压表的读数
蒙上盘看下盘
量程：
分度值：
蒙下盘看上盘
量程：
分度值：
V
+
-
负接线柱
正接线柱
指针
单位
刻度盘
调零螺丝
⑵ 作用：
测量______的大小
0-3V
0.1V
0-15V
0.5V
电压

## Slide 6
讲授新课
电压的测量
二
3. 电压表的连接
⑴ 电压表的连接方法
① 电压表必须和被测的用电器并联。
② 电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。即“正进负出”。
③ 被测电压不能超过电压表的量程。
④ 电压表可以直接连到电源的两极。
分析电路时可将电压表看作断路
+
-

## Slide 7
讲授新课
电压的测量
二
3. 电压表的连接
① 估计待测电压大小来选择量程；在无法估计待测电压大小时用试触法。
⑵ 试触法选择电压表的量程
① 正确连接好电路；
② 电压表选用大量程（_____）
闭合开关马上断开；
③ 若瞬间电压超过___，
则选用_______量程，
若瞬间电流小于____,
则选用_______量程。
现象：
问题：
处理：
正负接线柱接反
把连接接线柱的线头调换
现象：
问题：
处理：
量程太大/电压太小
指针偏转角度过小
换用(0-3V)量程
指针反偏
故障分析 ！
现象：
问题：
处理：
量程太小
指针偏转过大/满偏
换更大量程的电压表
换用(0-15V)量程
/电压太大
0-15V
3V
0-15V
3V
0-3V

## Slide 8
课堂小结

## Slide 9
请读出下列电压表的示数。
读数_______V
读数_______V
读数_______V
甲
乙
丙
2
12.5
1
随堂练习

## Slide 10
小强的命运

## Slide 11
亚历山德罗
・
伏特

## Slide 12
电压表的使用

## Slide 13
典例解析
取一个橙子，把铜片、铁片插入其中，就制成了一个水果电池，用电压表测量其电压如图所示，下列说法正确的是( )
例 1
如图所示为用电压表测灯泡L₁两端的电压，则下列接法正确的是( )
例 2
A.铁片是水果电池的正极
B.该水果电池的电压是0.6V
C.电压表所用量程的分度值是0.5V
D.水果电池把内能转化为电能

## Slide 14
随堂练习
关于电压，下列说法错误的是( )
如图所示为一实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯串联，电压表测L₂两端电压，电压表选用正确的量程。
变式训练 2
变式训练 1
A.电压是电路中形成电流的原因
B.电源是电路中提供电压的装置
C.电路中有电流，则电路中一定有电压
D.电路中有电压，则电路中一定有电流