## Slide 1
第16章 电压 压阻
第2节 串、并联电路中电压的规律

## Slide 2
讲授新课
电池的串联和并联
一
1. 串联电池组的电压
2. 并联电池组的电压
1.5V
1.5V
U=？
1.5V
1.5V
U=？
1、串联电池组两端的电压等于每节电池两端电压______。
2、并联电池组两端的电压等于最高单节电池两端电压。
之和
演示实验：将电池串联、并联测串联后的总电压。

## Slide 3
A
B
C
L1
L2
讲授新课
探究串联电路中电压的规律
一
1. 提出问题：
串联电路的总电压与各部分电路电压有什么关系？
2. 猜想与假设：
3. 设计实验：
⑴ 设计实验电路图
串联电路的总电压可能等于各部分电路电压之____。
和
L1
L2
A
B
C
L1
L2
A
B
C
① 检查器材，观察电压表的量程和分度值。
② 检查预接电路，试触开关，查看两灯是否发光。
③ 测量并记录L1两端的电压，即______两点间的电压。
④ 测量并记录L2两端的电压，即______两点间的电压。
AB
BC
⑵ 实验步骤：
⑤ 测量并记录L1 L2两端的总电压，即______两点间的电压。
⑥ 更换灯泡重复实验。
AC
L1
L2
A
B
C
注：讲解测量谁的电压时，就点击“L1”、“L2”和图片，再点击对应的电路图，图片消失。
⑦ 断开开关，整理器材。

## Slide 4
3. 进行实验：
讲授新课
探究串联电路中电压的规律
一
次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V
1 |  |  | 
2 |  |  | 
串联电路的总电压__________________________________________。
4. 分析论证：
1.2
1.2
1.8
1.6
3.0
2.9
等于各部分电路电压之和，即 U=U1+U2
4. 得出结论：

## Slide 5
讲授新课
探究并联电路中电压的规律
二
1. 提出问题：
并联电路的总电压与各支路电压有什么关系？
2. 猜想与假设：
3. 设计实验：
⑴ 设计实验电路图
并联电路的总电压可能等于____________________。
① 检查器材，观察电压表的量程和分度值。
② 检查预接电路，试触开关，查看两灯是否发光。
③ 测量并记录L1两端的电压，即______两点间的电压。
④ 测量并记录L2两端的电压，即______两点间的电压。
AB
CD
⑵ 实验步骤：
⑤ 测量并记录电源两端的电压，即______两点间的电压。
⑥ 更换灯泡或电池重复实验。
EF
各用电器两端电压
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
⑦ 断开开关，整理器材。

## Slide 6
讲授新课
探究并联电路中电压的规律
二
3. 进行实验：
次数 | UAB/V | UCD/V | UEF/V
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
并联电路电源两端电压__________________________________________。
4. 分析论证：
2.5
2.5
4
2.5
2.5
4
2.6
2.6
4.2
等于各支路用电器两端电压，即 U=U1=U2
4. 得出结论：

## Slide 7
探究串联电路电压的规律

## Slide 8
探究并联电路电压的规律

## Slide 9
①分析表中数据，得到初步结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压 。
②为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成
其他类型用电器并多次实验。此外，还可
以 。
思路点拨 (1)根据如图甲所示的电路
图，两灯泡串联，电压表测 L₁的电压。
(2)为了保护电路，在连接电路时，开关应处于断开状态；正确连接电路后，闭合开关，若灯 L₂断路，则L₁两端无电压。
(3)如图乙所示，电压表选用小量程，分度值0.1V;AC 两端电压UAC等于AB 两端电压UAB与BC 两端电压UBC之和，即串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压之和；此外，还可以改变电源电压并多次实验。
典例解析
如图所示为“探究串联电路中电压的规律”实验。
例 1
(1)根据如图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将图乙所示实物电路连接完整。
(2)连接电路时，开关应处于 状态。正确连接电路后，闭合开关，若灯 断路，则L₁两端 (选填“有”或“无”)电压。
(3)用电压表分别测出电压 和 其中测 时，电压表的示数如图丙所示，示数为 V。接着更换不同规格的灯泡并多次实验，数据记录如表。……

## Slide 10
典例解析
(教材P76)在图16.2-8甲所示的电路中，闭合开关后电压表V₁的示数为2.5V,V₂的示数应为____V,V的示数应为____V。在图16.2-8乙所示的测量电路中，闭合开关后电压表V₁的示数为2.5V,V₂的示数为3.8V, V的示数应为____。
例 2
如图所示电路中，S闭合后，两电压表V1、V2的示数分别如图所示，则L1两端的电压为______V。
例 3

## Slide 11
在如图所示的电路图中，电源电压保持不变。L₁、L₂是两个不同规格的小灯泡。只闭合开关S₁时，电压表的示数为3V；只闭合开关S₂时，电压表的示数为1.2V；只闭合开关时，两个电流表的示数分别为0.46 A、0.18A。则:
(1)电源电压是多少?
(2)只闭合开关时，灯两端的电压是多少?
(3)只闭合开关时，通过灯 的电流是多少?
典例解析
例 4

## Slide 12
随堂练习
如图所示，某小组在“探究并联电路中电压的特点”实验中：
变式训练 1
(1)如图甲所示，根据电路图，用笔画线代替导线，将实物电路连接起来。
(2)连接电路时，开关处于 状态。
(3)正确连接好电路后，闭合开关，电压表的示数如图乙所示，为 V。
(4)测得灯泡L₁两端电压后，再测得灯泡L₂两端电压和A、B两端电压，记录数据。改变两个小灯泡的规格，重复以上操作，其目的是 。
(5)评估交流环节，有同学提出：实验中连接完电路，闭合开关，发现电压表指针反向偏转，原因是 .

## Slide 13
随堂练习
如图，电源电压不变，闭合开关，电压表 V₁的示数为6 V,电压表 V₂的示数为3.6V。下列说法不正确的是()
变式训练 2
A.电源电压为6V
B.将电压表V₂换成电流表,则 L₁亮,L₂不亮
C. L₁两端电压为2.4V
D.将电压表都换成电流表，则L₂与L₂并联