## Slide 1
第十五章 电流和电路
第2节 电流和电路

## Slide 2
导入新课
过渡语：通过水的作用，水轮机能持续转动，要想让一个小灯泡同水轮机一样能持续发亮，该怎么办呢？
如何使小灯泡持续发光？

## Slide 3
讲授新课
探讨：如何使小灯泡持续发光
一
1. 从能量角度分析
水轮机转动
小灯泡发光
输送
水能
控制
水路
提供
水能
输送
电能
提供
电能
控制
电路
过渡语：水轮机转动具有动能，哪儿来的呢？水能转化而来，所以水轮机转动消耗水能。
消耗电能
消耗水能
过渡语：水轮机转动具有动能，哪儿来的呢？水能转化而来，所以水轮机转动消耗水能。

## Slide 4
讲授新课
探讨：如何使小灯泡持续发光
一
2. 从物质运动角度分析
水轮机持续的转动
定向移动的水分子
做功
水流
过渡语：水泵工作产生水位差，从而产生水压，促使水分子定向移动形成水流，流动的水分子对水轮机做功，才使得水轮机持续转动。
定向移动的电荷
作用
电流
小灯泡持续的发光
连接实物图，验证让小灯泡发光！

## Slide 5
讲授新课
电流
二
2. 形成持续电流的条件：
1. 形成原因：
有电源、闭合电路。
电荷的定向移动形成电流。
3. 方向：
正电荷定向移动的方向为电流方向。
⑴导体中电流方向
金属导体
电解质导体
自由电子
阴(负)离子
阳(正)离子
气体导体、半导体等
与电流方向相反
与电流方向相同
⑵ 如何判断电流方向：
过渡语：如果不知道电源正负级，又怎么判断电流方向呢？

## Slide 6
讲授新课
电流
二
想想做做
利用发光二极管判断电流方向
正极
负极
发光二极管也叫LED，具有单向导电性；
电流只能从发光二极管的_____流入，______流出。
正极
负极

## Slide 7
讲授新课
电路
三
由电源、用电器、导线、开关组成的电流可以流过的路径叫做电路。
1. 电路：
用电器
开关
电源
导线
用元件符号表示电路连接的图。
2. 电路图：
+
-

## Slide 8
讲授新课
电路
三
3. 画电路图要注意的问题：
① 符号统一
要用统一规定符号
不能自造符号
③ 符号与元件对应
顺序、状态一致
符号不能漏画
符号不能画在拐角处
② 横平竖直
最好画成长方形
符号均匀分布
连接之间不能断开
练一练
⑴. 在长方形框内画出右图电路对应的电路图。
M

## Slide 9
讲授新课
电路
三
练一练
⑵ 请根据电铃的电路图，用画笔代替导线，连接相应的电路。
连接实物图时，导线不能交叉！

## Slide 10
讲授新课
电路的三种状态
四
1. 通路
用电器能正常工作的电路。
2. 断路
某处被断开的电路，又叫开路
特点：电路有电流，用电器正常工作。
特点：电路无电流，用电器不工作。

## Slide 11
讲授新课
电路的三种状态
四
3. 短路：
电路接通，某元件两端被导线直接连通，就说该元件被短路。
完全短路
电流很大，烧坏电源
电源短路
导线直接连通电源两极
所有用电器都不工作
局部短路
被短接的用电器不工作
短接
导线直接连通电灯两端
可用来控制电路

## Slide 12
课堂小结

## Slide 13
干电池
氧化银电池
蓄电池
硅光电池
锂电池
学生电源
燃料电池
发电机
各种电源
把其他形式的能转化为电能的装置

## Slide 14
各种用电器
把电能转化为其他形式的能
电视机
电冰箱
洗衣机
电风扇
台灯
微波炉
电脑
电烤箱

## Slide 15
按钮开关
拉线开关
感应开关
闸刀开关
光控开关
各种开关
控制电路通断的装置
声控开关
温控开关
空气开关

## Slide 16
认识电路元件及其电路符号

## Slide 17
持续的水流

## Slide 18
电路图与实物图

## Slide 19
电路的三种状态

## Slide 20
典例解析
关于电流与电源，下列说法正确的是( )
例 1
如图所示，取两个相同的验电器甲和乙，使甲带负电，乙不带电。下列说法正确的是( )
例 2
A.甲验电器带负电是因为它失去了电子
B.甲验电器的金属箔片张开是由于异种电荷相互吸引
C.用金属棒连接两个金属球，乙验电器的金属箔片会张开
D.用金属棒连接两个金属球的瞬间，棒中
A.只有正电荷的定向移动才能形成电流
B.只有电路闭合时，电路中才能有电流
C.只要电路闭合，即使电路中没有电源，电路中也一定有电流
D.只要电路中有电源，即使电路断开，电路中也一定有电流

## Slide 21
典例解析
下列关于电路的说法正确的是( )
例 3
在下列电路中，当开关都闭合后，灯泡不能发光的是( )
例 4
A.给手机充电时，手机电池相当于电源
B.电源工作时将其他形式的能转化为电能
C.导线、空调、电视机都属于用电器
D.一个完整电路由电源、用电器和开关组成

## Slide 22
随堂练习
关于电路的说法错误的是( )
如图所示，A、B是两个完全相同的金属球，都放在绝缘支架上。A带大量负电荷，B带大量正电荷，用铜导线 C连接两个金属球，则()
变式训练 2
变式训练 1
A.电子从B流向A，电流方向是从 A 到B
B.电子从 A 流向B，电流方向是从B到A
C.正电荷从 B 流向 A，电流方向是从 A到B
D.正电荷从 A 流向 B，电流方向是从 B到A
A.电源是提供电能的装置
B.只有电路闭合时，电路中才有电流
C.干电池外部的电流方向是“正极→用电器→负极”
D.用电器是将其他形式的能转化为电能的装置

## Slide 23
随堂练习
如图所示，下列选项中，属于完整且正确的电路图的是( )
如图所示，只闭合一个开关 时，灯不亮、电铃响；只闭合一个开关 时，灯亮、电铃不响；若同时闭合开关S₁,S₂,S₃,则会发生 。
变式训练 4
变式训练 3