## Slide 1
人教版物理九年级全册精做课件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
14.4跨学科实践：制作简易热机
模型
第十四章 内能的利用
跨学科实践：制作简易热机模型
一、实践主题
利用身边常见材料制作简易热机模型，直观认识热机的工作原理，理解内能可以转化为机械能，巩固14.2、14.3热机与热机效率相关知识。
二、实践原理
热机的核心工作原理是内能转化为机械能。通过加热密闭容器内的空气或水蒸气，使其受热膨胀、气压增大，对外做功，推动装置运动；降温后气压减小，装置复位，模拟热机循环工作过程。本次制作的简易热机属于空气热机，依靠气体热胀冷缩实现做功，贴合四冲程热机的能量转化本质。
三、实验材料（生活易得）
空矿泉水瓶（轻质硬质）、一次性纸杯、细吸管、竹签、硬卡纸、蜡烛（热源）、胶带、剪刀、橡皮筋、清水。材料安全、操作简单，适合课堂及课后实践。
四、制作步骤
1. 制作转轴与支架：截取一段细竹签作为转动轴，用硬卡纸制作两个三角支架，固定在桌面，保证竹签可以灵活自由转动，无卡顿摩擦。
2. 制作做功气室：将空矿泉水瓶底部扎小孔，插入吸管并用胶带密封固定，保证接口不漏气，将瓶子固定在转轴一侧，作为热机的密闭气室。
3. 装配动力结构：在转轴另一侧粘贴轻质卡纸叶片，利用气体喷出的反作用力带动转轴旋转，模拟热机对外做功。
4. 调试密封性能：检查瓶身、吸管接口，确保整体密闭性良好，漏气会导致气压不足，无法正常做功。
5. 加热实验：点燃蜡烛，将火焰轻微靠近矿泉水瓶瓶身，缓慢加热瓶内空气，观察装置运动状态。
五、实验现象
蜡烛加热瓶内空气，空气受热膨胀，瓶内气压升高，高压气体从吸管口快速喷出，产生反冲力，带动转轴和叶片持续转动；移开蜡烛后，瓶内空气冷却收缩，气压降低，装置逐渐停止转动。实验过程中可清晰观察到：热量输入→内能增加→气体做功→机械能产生的完整过程。
六、现象分析与知识结合
1. 能量转化：蜡烛燃烧，化学能转化为内能，传递给瓶内空气；膨胀的气体对外做功，内能转化为机械能，完全贴合热机的工作本质。
2. 误差与损耗：装置转动速度有限、无法持续工作，是因为存在能量损耗，包括空气散热、装置摩擦、气体漏气等，对应课本热机效率小于100%的知识点。
3. 工作特点：依靠温度变化实现气体膨胀和收缩，循环做功，模拟了汽油机做功冲程的核心原理。
七、实践总结与反思
本次简易热机模型成功实现了内能向机械能的转化，直观验证了热机的工作原理。通过动手制作，清晰区分了热机能量转化过程，理解了热机效率无法达到100%的原因。
装置存在的不足：密封效果一般、摩擦损耗较大、热源不稳定。改进方法：优化接口密封、打磨转轴减小摩擦、采用稳定热源，减少能量损耗，提升热机工作效率。
八、跨学科拓展
本次实践融合物理、工程设计知识，利用生活废品完成机械装置制作，培养动手能力与创新思维，同时结合能量守恒定律，明确所有能量转化过程都遵循能量守恒，无能量凭空产生或消失。

## Slide 2
学习目标
1.理解热机工作中化学能—内能—机械能的转化，构建能量转化与守恒认知；
2.把热机原理简化为实物模型，把握关键要素，呈现工作原理；依据原理设计简易热机模型，优化模型实现能量转化；
3.在模型制作中发现并提出如密封性、效率等关键问题；针对问题自主设计解决方案，规划步骤、选材料和工具；

## Slide 3
项目提出
燃油汽车中的汽油机
大型轮船使用的汽轮机
飞机使用的喷气发动机
坦克使用的柴油机
热机是人们获得动力的重要机械，热机在生产生活中应用十分广泛......

## Slide 4
项目提出
18世纪第一辆汽车，其速度只有数千米
每小时
当前速度最快的汽车
速度已经超过了声速
世界上第一台蒸汽机：古希腊时期的汽转球
纽可门蒸汽机（效率非常低，用于煤矿排水）
今天我们将重温科学家的发明过程，本节课我们也来设计制作简易热机模型。
18世纪，瓦特成功改良了蒸汽机，还推动了多个行业的变革，开启了蒸汽时代。

## Slide 5
项目分析
1.热机的种类：蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。
从外燃机到内燃机，再到现代喷气发动机，热机不断发展。
每种热机都有其独特的结构和工作原理，适应不同的应用场景。
2.热机分类标准
工作方式
外燃机
内燃机
燃料
汽油机
柴油机
不同分类标准反映了热机在结构和性能上的差异。

## Slide 6
项目分析
3.不同热机的工作原理
①内燃机：
以汽油机为例，它的热源是在气缸内的空气和汽油混合物。
②外燃机：
以蒸汽机为例，其热源在气缸外，燃料燃烧使水变成水蒸气，水蒸气推动活塞运动产生动力，蒸汽机的工作物质是水蒸气。

## Slide 7
项目分析
通常而言，制作采用燃烧燃料加热水产生蒸汽来做功的外燃机，比制作在封闭缸体内燃烧燃料来做功的内燃机要安全，材料也相对易得，建议优先考虑前者。

## Slide 8
项目分析
我们要制作一台热机模型，需要考虑哪些问题？
1.热源可以是什么？
2.工作物质是什么？
3.工作物质在什么容器中工作？
4.如何将内能转化为机械能？通过什么装置实现？
5.如何使获得更多的机械能？
热源可以是酒精灯、蜡烛、燃气、煤气等。
水沸腾后产生的水蒸气。
比较坚固的金属容器中，例如易拉罐、铁罐等。
在容器外插一细管，使水蒸汽通过细管喷出，然后使细管口对着汽轮机，推动汽轮机转动。
容器的容器要大一些，热源的热值也要大一些等。

## Slide 9
项目实施
方案设计
方案1
方案2
方案3

## Slide 10
项目实施
材料准备
一个空易拉罐，
一个去掉笔芯的中性笔，
一台小风扇，
酒精灯或蜡烛，
密封胶，铁丝等。
气缸
将水蒸气导出吹到小风扇上
汽轮机
加热水装置
方案1

## Slide 11
项目实施
（1）气缸：用小刀在易拉罐侧壁上开一个比中性笔笔杆略粗的孔，将笔杆截成两段，带笔尖的一段插在易拉罐罐口处，尖端朝外，带尾塞的一段插在侧壁的孔中，尾塞朝外，用橡皮泥将笔杆固定并将开口处密封。
(２)叶片：可直接使用一台小风扇的扇叶，或利用用完的卫生纸纸筒和硬纸板制作。
(３)组装：通过侧壁的笔杆向易拉罐内部注入大约半罐水，旋紧尾塞。将易拉罐放置在用铁丝弯折成的支架上，笔的尖端对准叶片。点燃易拉罐下面的酒精灯，当有蒸汽喷出时，扇叶就转动起来。
制作过程

## Slide 12
项目实施
酒精灯使用规范：
点燃酒精灯时禁止直接对罐体加热，应保持距离罐底2-3cm均匀加热。
禁止向点燃的酒精灯内添加酒精，需熄灭冷却后再补充。
酒精灯熄灭时用灯帽盖灭，不可用嘴吹灭。
加热与蒸汽防护：
注水量不超过易拉罐容积的1/2，避免沸腾时水溢出或蒸汽压力过大。
加热过程中禁止触碰罐体、笔管或支架（高温烫伤风险）。
蒸汽喷出时勿直视喷口，避免高温蒸汽灼伤眼睛或面部。

## Slide 13
项目实施
视频 制作简易热机模型

## Slide 14
项目实施
当点燃易拉罐下方的酒精灯加热罐内的水时，会产生以下现象：
蒸汽喷出：易拉罐中的水受热沸腾，汽化产生大量水蒸气，蒸汽从插入罐体
的中性笔尖（开口端）高速喷出。
能量转化体现：蒸汽的热能（内能）通过推动扇叶转化为机械能（动能）。
动能转化：喷出的蒸汽具有一定动能，直接冲击对准笔尖的小风扇扇叶，使
其迅速转动。

## Slide 15
展示交流
1.各小组展示交流制作的热机模型，看哪一个小组设计的作品运行更加流畅，制作精细，更有创意。
2.展示交流制作过程中遇到的困难，是怎样处理的？还可以怎样优化
设计。
3.你们小组制作简易热机的缺点是怎样的？如何提高热机效率?

## Slide 16
【项目提出】
随着科技发展，热机成为人们获得动力的重要机械，汽
车走入寻常百姓家。热机在生产生活中非常重要，如果我们
能尝试制作一个热机模型，就可以更好地了解热机的工作原
理及其工作过程中的能量转化。

## Slide 17
【项目分析】
1.热源的选择：燃料燃烧后加热水产生水蒸气，通常实验室
用________作为热源。
酒精灯
2.工作物质的选择与获取：用可以密封的易拉罐加热水，类
比家用高压锅，开小孔后蒸汽喷出，可以推动高压阀运动，
此时工作物质是______；实现____能转化为______能。
蒸汽
内
机械

## Slide 18
3.内能转化装置的设计
（1）小荣同学利用小风车作为机械能输出装置，制作纸风
车的步骤如下：

## Slide 19
（2）纸风车制作完成后，小荣设计了,如
图所示的模型方案，其中蒸汽对着风车
吹动，存在的不安全因素是___________
_____，改进方法是__________________
_____，蒸汽烫伤比开水烫伤还要严重，
原因是__________________。
蒸汽可能烫
伤手
将风车固定在铁架
台上
蒸汽液化需要放热

## Slide 20
【项目实施】
4.实验器材
空易拉罐、剪刀、一支去掉笔芯和尾塞的中性笔、水、密封
胶、一小块泡沫、一台小风扇、一个酒精灯，一个支架。

## Slide 21
5.实验步骤
（1）在易拉罐的底部开一小孔，将笔的尖端朝外，另一端
插入易拉罐内，如图所示。（操作过程中要注意安全）
（2）在易拉罐内加入大约半罐水。
（3）用一小块泡沫和密封胶，将易拉罐的口封住。将易拉
罐平放在支架上。

## Slide 22
（4）将风扇放在操作台上，中性笔的
尖端正对小风扇的扇叶，点燃酒精灯
加热易拉罐，观察到水沸腾后有“白气”
喷出，风扇转动，同时扇叶温度升高，
是通过________方式改变内能的。
热传递

## Slide 23
6.优化热机结构
小组同学们在测试过程中，发现扇叶不转动，经过小组观察
讨论，认为出现这种现象的原因可能是易拉罐上半部分热量
散失严重导致的，为了减少热量散失，提高易拉罐的保温性
能可采取的具体措施是____________________________。
（答出一条即可）
在易拉罐上半部分覆盖保温层

## Slide 24
【项目拓展】
7.选择保温性能好的材料
查阅资料后，小组同学发
现陶瓷纤维毯和石棉毯具有良
好的保温性能同时具备耐火性，
该小组选取了①陶瓷纤维毯和②石棉毯，两根相同的温度计，
两个相同的大玻璃烧杯，钟表和热水，以及细线、硬纸片、

## Slide 25
剪刀。他们做了两个相同的硬
纸外壳，把盛有热水的两个大
玻璃烧杯放入硬纸盒中，在夹
层中装满不同保温材料，装置
如图甲所示，然后将该装置放
在同一环境下自然冷却。根据
实验测得的数据绘制了图乙所
示“水温与时间关系”的图像。#1.1

## Slide 26
（1）在这个实验中还需要控制什么条件相同：___________
_______________________。（写出两个即可）
热水的质量、
初温相同（合理即可）

## Slide 27
（2）小组同学是采用了“____
__________________________
_____”的方法来比较两种材料
的保温性能的，你还可以采用
相
同的时间内，比较水温降低的
多少
使相同质量的水降低相同的温度，比较所用时间
陶瓷纤维毯
“____________________________________________” 的方法
来比较两种材料的保温性能。根据图乙可知，在这两种材料
中，保温效果比较好的是_____________。

## Slide 28
课堂小结
跨学科实践：制作简易热机模型
项目分析
展示交流
制作简易热机模型
热机的种类
热机的分类标准
热机的工作原理
项目实施