## Slide 1
第3节 电路的连接
.
第三章———简单电路
学习目标：
【物理观念】理解串联电路和并联电路的基本特点；会根据电路画出串、并联电路图；能利用串、并联电路的特点去分析生活中的电路。
【科学思维】培养学生观察与思考相结合的能力。
【科学态度与责任】，使学生初步形成规范作图的意识及严谨认真的态度。

## Slide 2
教学引入
节日的晚上，当我们和家人一起在街上漫步时，映入眼帘的五光十色的彩灯，是那样的赏心悦目，引人遐思。
这一串串的彩灯是怎样连接的呢?

## Slide 3
串联电路
一
【实验活动】让两只灯泡都亮起来
现有1节电池、2只灯泡、2 个开关和一些导线，试着把它们连接起来，让2只灯泡都能亮起来。
画出电路图，和同学进行交流，看有几种不同的连接方式。

## Slide 4
串联电路
一
我的设计（一）

## Slide 5
串联电路
一
我的设计（二）

## Slide 6
串联电路
一
两种连接方法中，两个小灯泡的接法有何不同?
串联
并联

## Slide 7
串联电路
一
1.定义：
2.电流路径：
电流从电源正极流出，经过用
电器回到电源负极。
把电路元器件逐个按顺序首尾连接起来，接入电路，这样连接电路叫做串联电路。
电流只有一条路径。

## Slide 8
串联电路
一
小明设计的小彩灯电路是采用串联方式连接的(图3-3-4)。串联电路有什么特点呢?
思考一下
电流有几条路径？
在两个小灯泡串联且都发光时，
取下其中一个小灯泡，你观察到了什么现象？
3.在电路中改变开关的位置，看开关的控制情况
有何变化？

## Slide 9
串联电路
一
【实验探究】连接串联电路
以图3-3-5为例，按照一定的顺序连接电路:从电池的正极开始，依次连接开关S、灯L1、灯L2，最后连接电池的负极。
注意在连接过程中，开关应该是断开的

## Slide 10
串联电路
一
1.闭合和断开开关，分别取下灯L1、灯L2，观察实验现象。
结论：①电流路径有且只有一条;
②串联电路中个用电器之间相互影响。
串联电路的特点

## Slide 11
串联电路
一
闭合和断开开关，观察开关对两只灯泡的控制情况。改变开关S在电路中的位置，再次连接电路，重复以上操作，观察并记录现象。
闭合开关L1、L2同时亮；断开开关L1、L2同时熄灭
闭合开关L1、L2同时亮；断开开关L1、L2同时熄灭
闭合开关L1、L2同时亮；断开开关L1、L2同时熄灭
③只需一个开关就可控制整个电路；开关的控制作用与它的位置无关。

## Slide 12
串联电路
一
归纳总结
3.特点：
1、只有一条电流路径。
2、用电器之间互相影响。
3、只需一个开关就可控制整个电路；
开关的控制作用与它的位置无关。
4.各元件逐个按顺序连接（首尾连接）
5.一处开，处处开

## Slide 13
并联电路
二
1.定义：
2.电流路径：
两个或两个以上电路元件并列接在电路两点间，由这种方式连接成的电路叫做并联电路。
电流有两条或多条支路。
干路和任意一条支路可构成一条电流路径。

## Slide 14
并联电路
二
并联电路中，没有出现分支的部分叫做干路
各个分支叫支路
3.干路和支路：

## Slide 15
并联电路
二
家庭电路是以并联方式连接的
并联电路有什么特点呢？

## Slide 16
并联电路
二
【实验探究】连接并联电路
根据并联电路图连接好实验器材。注意在连接过程中，开关应该是断开的。
电流有几条路径？
在两个小灯泡并联且都发光时，
取下其中一个小灯泡，你观察到了什么现象？
3.在电路中改变开关的位置，
使开关分别位于干路上、及两个支路上，
看开关的控制情况有何变化？
思考一下

## Slide 17
并联电路
二
1.闭合和断开开关，分别取下灯L1、灯L2，观察实验现象。
结论：①电流路径有两条或多条电流路径;
②并联电路中各支路用电器互不影响，都能独立工作
并联电路的特点

## Slide 18
并联电路
二
闭合和断开开关，观察开关对两只灯泡的控制情况。改变开关S在电路中的位置，再次连接电路，重复以上操作，观察并记录现象。
开 灯 关 泡 | A位置 |  | B位置 |  | C位置 | 
 | 断开 | 闭合 | 断开 | 闭合 | 断开 | 闭合
L1 |  |  |  |  |  | 
L2 |  |  |  |  |  | 
灭 灭
亮 亮
灭 亮
亮 灭
亮 亮
亮 亮
③开关位置对电路控制有影响。
干路开关控制整个电路，
各支路开关只控制所在支路用电器。

## Slide 19
并联电路
二
归纳总结
4.特点：
1、有两条或多条电流路径。
2、各支路用电器互不影响，都能独立工作
3、开关位置对电路控制有影响。干路开关 控制整个电路，各支路开关只控制所在支路用电器。
4.各用电器并列的接在电路两点间（首首、尾尾连接）
5.一路短，路路短。

## Slide 20
并联电路
二

## Slide 21
并联电路
二
思考：对比串联电路、并联电路的特点有何不同？
 | 串联电路 | 并联电路
连接特点 |  | 
电流路径 |  | 
用电器能否独立工作 |  | 
不同位置上开关的控制作用 |  | 
顺次连接
并列连接
只有一条
两条(或多条)
能独立工作
开关控制整个电路，控制作用与位置无关
干路上的开关控制整个电路，支路上的开关只控制所在支路
不能独立工作

## Slide 22: 判断串、并联的方法
并联电路
二
1.电流条数法： （有电路图或实物图时用）
只有一条电流路径——串联；
有两条或多条电流路径——并联。
2.观察现象法：（也称断开法，看不出连接方式时）
各用电器相互影响——串联；
各用电器互不影响，可独立工作——并联。

## Slide 23
并联电路
二

## Slide 24
集成电路
三
串联和并联是电路最基本的连接方式。在实际电路中，许多元器件是通过串联和并联组合的方式连接的。
随着现代电子技术的飞速发展，科学家们已经能在很小的单晶片上构接数千万个电子元件，这种集成电路(integrated circuit)的大规模生产和应用，给人类社会带来了电子技术的划时代革命。

## Slide 25
集成电路
三
从音乐贺卡到手机(图3-3-9)从计算机到宇宙飞船，集成电路已成为电子信息技术的基础。但是，不论集成电路如何复杂、如何神秘，串联、并联电路都是构成复杂电路的基本单元。

## Slide 26
本节小结
1.串联电路的特点？
2.并联电路的特点？
3.区分串联、并联电路的方法？

## Slide 27
本节小结

## Slide 28
课堂练习
1.如图所示，两灯泡属于并联接法的是（ ）
2.如图所示，只闭合S2，L1、
L2是 联；当闭合S1、S3，
断开S2时L1、L2是 联.
C
串
并

## Slide 29
课堂练习
甲
乙
3.如图所示，甲图是 连接，开关K闭合，灯L1 ，(填“亮”或“不亮”,下同)灯L2 ;乙图是 连接，开关K断开，灯L1 灯L2 。
串联
并联
亮
亮
不亮
亮

## Slide 30
3.3 电路的连接
一、串联电路
板书设计
1.定义：
2.电流路径：
3.特点：
二、并联电路
1.定义：
2.电流路径：
4.特点：
5.判断方法：
三、集成电路
3.干路和支路：