## Slide 1
第3节 传感技术
第八章———电磁相互作用
学习目标：
【物理观念】知道话筒和扬声器的构造及工作原理；了解声信息与电信息转换的原理。
【科学思维】通过认识电与磁之间的相互联系,使学生乐于探索自然界的奥妙。
【科学态度与责任】进一步了解物理知识如何转化成实际技术应用。

## Slide 2
教学引入
我们是怎么实现“顺风耳”的呢?
“千里眼”和“顺风耳”是我国古代传说中的著名角色，出现在《西游记》等文学作品中。它们寄托了人类千万年以来的梦想--看到远处的物体、听到远处的声音。
今天，通过望远镜、网络视频对话,“千里眼已成为现实。那么，

## Slide 3
把声音转换为电流
一
1860年，科学家提出了这样的猜想。
“人的声音是通过空气的振动传递的。如果把这一振动转换成电流的强弱而传送，再把电流转换成声音，也许就能把说的话传送到很远的地方。”

## Slide 4
把声音转换为电流
一
【实验活动】声电转换
在如图 8-3-2 所示的装置中，纸片上粘着一个线圈，线圈引出端接在示波器上，线圈置于磁铁磁极的上方。当对着线圈大声说话时，请观察示波器上的图形有什么变化。

## Slide 5
把声音转换为电流
一
当我们对着线圈说话时，示波器上出现了与声音相对应的图形。
声音使纸片发生了振动，纸片上的线圈随之在磁场中做切割磁感线运动，发生电磁感应现象，线圈中产生与声音相对应的感应电流。这样，我们就把声音转变成了电流。
而这，就是话筒(动圈式麦克风)的原理

## Slide 6
把声音转换为电流
一

## Slide 7
把声音转换为电流
一
话筒(动圈式麦克风)的原理
它的原理和 相同，都是 ，都是把 能转化为 能。
发电机
电磁感应
电
机械

## Slide 8
把声音转换为电流
一
1.原理：
电磁感应
2.能量转化：
机械能转化为电能
3.类似：
发电机 ，各类话筒

## Slide 9
把电流转换为声音
二
【实验活动】声电转换
仍用图 8-3-2的实验装置来探究。
如图 8-3-4 所示，在纸片上撒少许碎纸屑。将线圈的两根引线与电池的两极瞬间接触，仔细观察粘着线圈的纸片会有什么反应。
粘着线圈的纸片会振动起来。
变化的电流通过线圈时，因为电流在磁场中受力，会引起线圈振动，从而带动纸片振动，产生声音。
在图8-3-4 的实验中，如果通过线圈的是由声音转化而来的电流，这个装置就会把声音还原。

## Slide 10
把电流转换为声音
二
扬声器(图 8-3-5)的原理：
它的原理和 相同，都是 ，
都是把 能转化为 能。
磁场对电流的作用
电动机
电
机械

## Slide 11
把电流转换为声音
二

## Slide 12
把电流转换为声音
二
1.原理：
2.能量转化：
电能转化为机械能
3.类似：
电动机 ，各类听筒，扬声器
磁场对电流的作用

## Slide 13
把电流转换为声音
二
如果把图8-3-3和图8-3-5 这两个装置的线圈，用长长的导线连接起来，我们就可以在这一端说话，在遥远的另一端听到声音了。这就是电话。
电话的工作原理

## Slide 14
把电流转换为声音
二
1876年，贝尔发明了电话(telephone)实现了人类“顺风耳”的梦想。100 多年来，电话机技术不断发展(图8-3-6)，如今，移动电话得到了普及。无论哪一种电话，通过它们实现通话，都离不开话筒和听筒这样的转换、还原装置。

## Slide 15
把电流转换为声音
二

## Slide 16
传感技术
三
在技术上，声、光、热、力等信息都可以转换为电信号。实现这些转换的器件，叫作传感器，
话筒便是一种常见的传感器。
1. 传感器

## Slide 17
传感技术
三
2. 应用
随着技术的发展，传感器的种类越来越多，渗入生产、生活的方方面面(图8-3-7)。

## Slide 18
传感技术
三
传感器不仅在日常生活中有广泛应用，它还和计算机结合，组成了新一代的“智能化仪表”，在科学研究、测量技术、智能制造等领域，及我们中学物理、化学和生物的实验教学中都有很多应用。
在医疗健康、环境监测、交通管理、农畜牧业、消防安全、生产制造、航空航天、电子产品等许多领域，我们都能看到传感器的身影。

## Slide 19
实践活动：追寻传感器
四
1. 寻找传感器：
传感器无处不在。智能手机的自动调光功能利用了光传感器;接电话时手机离开耳朵屏幕变亮、手机贴近耳朵屏幕变黑，利用了距离传感器……在我们周围，还有哪些传感器?请找出来，填入以下表格中。
水(雨滴)
雨滴接触后改变电路或电阻
汽车
电子秤
力
压力改变了电阻
小家电

## Slide 20
实践活动：追寻传感器
四
2. 自制简易光控路灯
请设计电路，自制简易光控路灯，实现“太阳出来时，路灯灭；太阳下山时，路灯亮”。
［器材提示：光敏电阻、灯泡、干电池、继电器开关、手电筒（模拟太阳）等］

## Slide 21
本节小结
1.电话的原理：
声信号 变化的电流 声信号
2.传感器：其他信息转换成电信息
话筒
对方听筒

## Slide 22
课堂练习
1.常用的动圈式话筒，其工作原理是（ ）
A.通电导线在磁场中受力的作用
B.电磁感应
C.电生磁
D.地磁场的作用
B
2. 观察动圈式话筒的结构图，发现动圈式话筒的结构与下面四种机械大同小异．你觉得动圈式话筒的工作原理与下列的哪个相同（ ）
A.电磁铁 B.扬声器 C.电动机 D.发电机
D

## Slide 23
课堂练习
3.发电机和电动机的相继问世使人类社会进入电气时代．下列四幅图中与电动机工作原理相同的是（ ）
A
4.收音机、电视机、音响里都有扬声器，如图，其工作原理是（ ）
A.电磁感应现象 B.磁场对通电导线有力的作用
C.电流周围存在磁场 D.机械能转化为电能
B

## Slide 24
板书设计
一、把声音转换为电流
1.原理：
2.能量转化：
3.类似：
二、把电流转换为声音
1.原理：
2.能量转化：
3.类似：
三、传感技术
1.定义
2.应用：
四、实践活动：追寻传感器
1.寻找传感器
2.自制简易光控路灯
8.3 传感技术