## Slide 1
第1节 电流与电压、电阻的关系
第五章———欧姆定律
学习目标：
【物理观念】通过实验，探究电流与电压、电阻的关系；知道滑动变阻器不同作用。
【科学思维】会观察、收集、分析实验中的数据并尝试采用图象法分析实验数据。
【科学态度与责任】培养实事求是的科学态度，加强物理核心素养教育。

## Slide 2
教学引入
电压、电阻怎样影响电流的大小呢?
在前面的学习中我们发现:用一节和两节电池分别给灯泡供电，灯泡的亮度不同;
接入电路的电阻越大，灯泡的亮度越暗。

## Slide 3
探究电流与电压的关系
一
 | 定义 | 符号 | 国际单位
电流 |  |  | 
电压 |  |  | 
电阻 |  |  | 
每秒通过导体某一横截面的电荷多少
形成电流的原因,能推动电荷的定向移动
导体对电流阻碍作用的大小
I A
U V
R Ω
电压越高，电流能越大?
电阻越小，电流越大?

## Slide 4
探究电流与电压的关系
一
【实验】探究电流与电压的关系
【提出问题】电压怎样影响电流的大小?
【猜想与假设】
电压是产生电流的原因，若电阻一定时，电压越高，电流可能越大。
【实验方法】
控制变量法

## Slide 5
探究电流与电压的关系
一
【器材】
【实验设计】
实验时要测量哪些物理量？
A
V
R
2.滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②改变定值电阻两端的电压
1.如何设计电路图？
电流 电压
A
V
滑动变阻器
怎样改变电阻两端的电压?
定值电阻多只（阻值不同）、滑动变阻器1只、 电流表1只、电压表1只、电池2节、 开关1个、导线若干。

## Slide 6
探究电流与电压的关系
一
【实验方案】
按电路图连接电路，保持电阻R的阻值不变，通过滑动变阻器改变电阻R两端的电压，使电压值逐渐增加，同时读出对应的电压值和电流值
1.连接电路前先断开开关，
2.并将滑动变阻器滑片移到最大阻值处,
3.电流表和电压表要选择合适的量程
【注意事项】

## Slide 7
探究电流与电压的关系
一
探究电流与电压的关系

## Slide 8
探究电流与电压的关系
一
【实验数据】
R= 5 Ω
实验次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次
电压U/V |  |  |  |  | 
电流I/A |  |  |  |  | 
0.10
0.20
0.30
0.39
0.49
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

## Slide 9
探究电流与电压的关系
一
根据记录的数据，在图 5-1-4 中画出各组数据对应的点，然后将各点平滑地连接起来，观察电阻一定时，两个量间的变化关系。
3.分析图像，可得结论:
保持导体电阻不变时，通过导体的电流跟导体两端的电压成 关系;
正比
I/A
U/V
O
0.05
0.15
0.25
0.3
0.2
0.1
0.35
0.4
0.45
1.5
2.0
1.0
0.5
2.5
3.0
3.5
·
R=5Ω

## Slide 10
【实验】探究电流与电阻的关系
【提出问题】电阻怎样影响电流的大小?
【猜想与假设】
电阻表示导体对电流的阻碍作用，当导体的电阻一定时电阻越小，电流可能会越大
【实验方法】
控制变量法
探究电流与电阻的关系
二

## Slide 11
【器材】
【实验设计】
实验时要测量哪些物理量？
A
V
R
2.滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②控制电阻两端的电压不变
1.如何设计电路图？
电流 电压
A
V
滑动变阻器
怎样控制电阻两端的电压不变?
定值电阻多只（阻值不同）、滑动变阻器1只、 电流表1只、电压表1只、电池2节、 开关1个、导线若干。
探究电流与电阻的关系
二

## Slide 12
【实验方案】
按电路图连接电路更换阻值为5Ω、10Ω、 15Ω、 20Ω、的定值电阻接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器，使电压表示数为2V保持不变，读出电流表的示数，并记录。
1.连接电路前先断开开关，
2.并将滑动变阻器滑片移到最大阻值处,
3.电流表和电压表要选择合适的量程
【注意事项】
探究电流与电阻的关系
二

## Slide 13
探究电流与电阻的关系
二
探究电流与电阻的关系

## Slide 14
【实验数据】
U= 2 V
实验次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次
电压R/Ω |  |  |  |  | 
电流I/A |  |  |  |  | 
0.40
0.20
0.14
0.10
0.08
5
10
15
20
25
探究电流与电阻的关系
二

## Slide 15
根据记录的数据，在图 5-1-6 中画出各组数据对应的点，然后将各点平滑地连接起来，观察电阻一定时，两个量间的变化关系。
3.分析图像，可得结论:
保持导体两端的电压不变时，通过导体的电流跟导体的电阻成 关系;
反比
I/A
R/Ω
O
0.1
0.3
0.5
0.6
0.4
0.2
0.7
0.8
0.9
15
20
10
5
25
30
35
Ｕ=2V
探究电流与电阻的关系
二

## Slide 16
本节小结

## Slide 17
课堂练习
1.下列说法中正确的是:( )
A.导体两端的电压越大，导体的电阻就越大。
B.导体中通过的电流越大，导体的电阻就越小
C.在电压一定时，通过导体的电流越小，导体的电阻就越大。
D.以上说法均不对。
2.下图中，能正确描述电阻一定时，电流随电压变化的图像是( )
C
A

## Slide 18
课堂练习
3．用如图所示电路研究电流跟电压的关系．为了改变定值电阻R两端电压，设计了三种方案．
甲：多节干电池串联接入MN；
乙：电池与滑动变阻器串联接入MN；
丙：电池先后与不同定值电阻R′串联接入MN.
可行的方案是( )
A．仅有甲
B．仅有乙
C．仅有甲、乙两种
D．甲、乙、丙都可行
D

## Slide 19
5.1 电流与电压、电阻的关系
板书设计
一、探究电流与电压的关系
二、多种多样的变阻器
1.电路图
2.滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②改变定值电阻两端的电压
3.结论
保持导体电阻不变时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比关系
1.电路图
2.滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②控制电阻两端的电压不变
3.结论
保持导体两端的电压不变时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比关系