## Slide 1
第4节 等效电路
第五章———欧姆定律
学习目标：
【物理观念】知道串、并联电路中总电阻和各个电阻的关系。 会用串、并联电路的特点解决简单的串、并联电路问题。
【科学思维】通过建立等效电路，锻炼学生抽象思维和逻辑推理能力。
【科学态度与责任】通过理论推导，培养理论与实践相结合的思维。

## Slide 2
教学引入
有什么办法可以解决这个问题吗?
在维修电路时，如果有一只100Ω的电阻坏了手边只有几只50Ω的定值电阻。

## Slide 3
串联电路的等效电阻
一
两只50Ω的定值电阻串联，是不是可以替代100Ω的电阻？
我想，我们可以从实验探究或者从理论上也应该能推导出来吧！
可不可以将几个电阻连接起来接入电路，所起的作用跟一个100Ω的电阻、作用是否相同
等效替代法
几个连接起来的电阻所起的作用，可以用一个电阳来代替，这个电阳就是那些电阻的等效电阻
等效电阻：

## Slide 4
串联电路的等效电阻
一
【实验研究】串联电路的等效电阻
如图 5-4-2所示，将已知阻值的电阻R1和R2串联接在电路中，接通电源后，读取电压表和电流表的示数U和I，用欧姆定律算出R与R串联后的等效电阻R= 。将R的值与R、R的值比较，看看R跟R和R有什么关系。
R1 + R2

## Slide 5
串联电路的等效电阻
一
串联电路的等效电阻

## Slide 6
串联电路的等效电阻
一
这个结论，我们也可以从理论上来推导
如图 5-4-3所示，设串联电阻的阻值为见和R，串联后等效电阻为R。通过它们的电流分别为、和1根据欧姆定律和串联电路的特点，有R= .

## Slide 7: 理论推导：串联电路的等效电路
串联电路的等效电阻
一
2.结论：串联电路的等效电阻（总电阻）等于各串联电阻之和。
如两个电阻串联： R＝R1+R2
根据串联电路的特点：

## Slide 8
串联电路的等效电阻
一
将导体串联，相当于增大了导体的长度。
根据影响导体电阻大小的因素，参照图5-4-4，可以直观理解串联电路的等效电阻大于各串联导体的电阻吗?

## Slide 9
并联电路的等效电阻
二
用简单的图示来理解物理规律，是学习物理的重要方法。参照图 5-4-5，我们可以对并联电路的等效电阻有怎样的猜想?
两电阻并联，相当于增加了导体的什么？
那么并联电路的等效电阻应比各支路电阻大？还是小呢？
横截面积

## Slide 10
并联电路的等效电阻
二
【实验研究】并联电路的等效电阻
如图所示，将已知阻值的电阻R1和R2并联接在电路中，接通电源后，读取电压表和电流表的示数U和I，用欧姆定律算出R与R并联后的等效电阻R。将R的值与R、R的值比较，看看R跟R和R有什么关系。

## Slide 11
并联电路的等效电阻
二
并联电路的等效电阻

## Slide 12
并联电路的等效电阻
二
根据欧姆定律
根据并联电路的特点：
理论推导：并联电路的等效电路
结论：并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和.

## Slide 13
并联电路的等效电阻
二
【例题】有一只灯泡，它正常发光时灯丝的电阻是8.3Ω，正常工作时的电压是2.5V。如果我们只有电压为6V的电源，要使灯泡正常工作，需要串联一个多大的电阻?
分析，画出电路图如图 5-4-6所示。给灯泡串联一个电阻R，可分去一部分电压，使灯泡两端的电压 U, 为正常工作电压 2.5 V。

## Slide 14
并联电路的等效电阻
二
从这道例题可以看出，串联在电路中的电阻具有分压的作用，这一点在实际电路中有广泛应用。

## Slide 15: 对比归纳（各要素规律）
并联电路的等效电阻
二
 | 串联电路 | 并联电路
电流 |  | 
电压 |  | 
电阻 |  | 
I1=I2=I3
I=I1+I2
U=U1+U2
U1=U2=U
R=R1+R2

## Slide 16
等效电路
三
在许多情况下，人们常根据作用效果的相同，来对复杂问题进行简化处理。现代电子技术中，在分析一些复杂电路时，人们可以用一个简单的电路代替它，确保电流和电压的输入、输出关系不变,使问题得到简化(图5-4-8)。这个简单的电路就是复杂电路的等效电路。

## Slide 17
等效电路
三
【观察】电阻箱
电阻箱是常见的变阻器。图 5-4-9是旋钮式电阻箱内部的连接方式，从等效电路的角度考虑，电阻箱是如何使两接线柱之间电阻为所需阻值的呢?
串联电路的等效电阻（总电阻）等于各串联电阻之和。
电阻串联： R＝R1+R2+.....

## Slide 18
本节小结
1.等效电阻：几个连接起来的电阻所起的作用，可以用一个电阻来代替，这个电阻就是那些电阻的等效电阻.
2.串联电路的等效电阻等于各串联电阻之和
3.并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和.

## Slide 19
课堂练习
1.有两个电阻，阻值分别为5Ω和10Ω，把它们串联起来，其总电阻是（ ）
A．7.5ΩB．12ΩC．15ΩD．20Ω
2.两个导体串联后的总电阻大于其中任何一个导体的电阻，因为导体串联相当于（ ）
A．减小了导体长度B．减小了导体横截面积
C．增大了导体长度D．增大了导体横截面积
C
C

## Slide 20
课堂练习
3.电阻R1的阻值为10Ω,将它与R2并联后,总电阻为5Ω,若将R1与R2串联,则总阻值为 ( )
A.20Ω B.15Ω C.10Ω D.5Ω
4.在修理爷爷的收音机时，要替换100Ω的电阻器，不可行的是（ ）
A.两个50Ω的电阻器串联
B.两个200Ω的电阻器并联
C.一个40Ω和一个60Ω的电阻器串联
D.两个50Ω的电阻器并联
C
D

## Slide 21
5.4 等效电路
板书设计
一、串联电路的等效电阻
三、等效电路
1.等效电阻：
2.结论：
二、并联电路的等效电阻
结论：