## Slide 1
第3节 焦耳定律
第六章———电功率
学习目标：
【物理观念】知道电流热效应的现象和焦耳定律的内容、公式、单位及其分析解决简单的实际问题。。
【科学思维】通过设计电流热效应影响因素，发展推理和论证思维。
【科学态度与责任】在实验探究过程中逐渐养成尊重事实务实求真的态度以及通过对焦耳生平的介绍培养学生热爱科学，勇于克服困难的信念。

## Slide 2
教学引入
这些热量从何而来?
钢花飞溅，铁水奔流。炼钢厂的电炉中，电产生巨大的热，将电炉中的铁水加热到上千摄氏度。在生产、生活实践中，用电产生热是我们利用电能的重要方式之一

## Slide 3
电流的热效应
一
如图6-3-2所示，将钉子垂直穿过橡胶瓶盖，选一条金属丝，两端分别绕在钉子的尖端，装好后放入玻璃瓶内。钉子之间的细金属丝就如同电灯泡中的灯丝。
当电流通过时，金属丝快速发热、变红、发光，但很快就烧掉了。
在这短暂的时间内，我们经历了爱迪生研制灯泡的过程。
【活动】 自制灯泡

## Slide 4
电流的热效应
一
1.定义：
电流通过灯泡的灯丝时，灯丝变得灼热而发光，
这种电能转化为内能的现象叫作电流的热效应

## Slide 5
电流的热效应
一

## Slide 6: 思考：通电导体产生的热量跟哪些因素有关？ 关系怎样？
电流的热效应
一
灯泡工作时，通过灯泡的电流和通过连接灯泡的电线的电流大小是相等的，
为什么金属丝被烧得通红而电线却不热?
电流通过导体产生的热量Q与电阻R的大小有关
根据此现象，你能猜出电热与什么因素有关？

## Slide 7
电流的热效应
一
现象:电路长时间短路会造成火灾.为什么短路会着火？
为什么短时间短路就不着火？
电流流过导体产生的热量Q与电流I的大小有关；
和通电时间t也有关。

## Slide 8
电流的热效应
一
【实验探究】电流产生的热量与什么因素有关
【实验目的】
【猜想与假设】
【实验方法】
电流产生的热量与什么因素有关
控制变量法
电流通过导体产生的热量Q与 电阻R的大小有关
电流I的大小有关
通电时间t有关

## Slide 9
电流的热效应
一
【实验器材】焦耳定律实验器 学生电源
【实验思路】
选取阻值不一样的电阻丝，如5Q和10Ω的电阻丝，装入实验装置中，两个透明容器中密封等量空气，U形管中液面高度差的变化反映容器中空气温度的变化。
如图6-3-3所示，将5和10Q电阻丝串联连接到电源两端。接通电源，通电一定时间后，比较U形管中液面高度变化。
如图 6-3-4所示连接电路。接通电源，通电定时间后，比较U形管中液面高度变化。
（转换法）

## Slide 10
电流的热效应
一
电流产生的热量与什么因素有关

## Slide 11
电流的热效应
一
实验表明:
在相等时间内，电流相同时，电阻较大的导体比电阻较小的导体产生的热量 。
在相等时间内，电阻相同时，通过的电流较大的导体比电流较小的导体产生的热量 。
多
多

## Slide 12
电流的热效应
一

## Slide 13
电流的热效应
一
【理论探究】热效应与电阻的关系
从能量角度来说，电能转化为内能的过程，是用电器消耗电能做功的过程。所以，我们可以利用电功关系进行理论探究。
如图 6-3-5 所示，两个定值电阻R、R,串联起来,接在电源上，通过它们的电流应该是相等的。通电一段时间后，电阻消耗的电能全部转化为内能，对这两个电阻产生的热量，应用W=UIt 和欧姆定律进行分析，
我们能得出什么推论?
与上面实验探究的结论一致吗?

## Slide 14
电流的热效应
一
W1=U1I1t1=I1R1I1t1=I12R1t1
I=I1=I2
由图可知R1与R2串联，
W2=U2I2t2=I2R2I2t2=I22R2t2
t1 = t2
若 R1 >R2
则 W1 > W2

## Slide 15
焦耳定律
二
英国物理学家焦耳用近四十年的时间探索了“电热与电流、电阻、时间的定量关系” ，不畏艰难，呕心沥血，他为推动人类社会的进步，为科学而贡献几乎毕生的精力，他的事迹非常感人。为了纪念这位伟大的科学家，物理上用“焦耳”作为功,热或能的单位。把这一定律称作焦耳定律

## Slide 16
焦耳定律
二

## Slide 17
焦耳定律
二
１、内容：电流通过导体产生的热量与电流的平方成正比，与导体电阻成正比，与通电时间成正比。
2、公式：Q = I2Rt
3.注意点：
①在纯电阻电路中（如电灯泡，电炉丝等）， 电能全部转化为内能；则Q=W=UIt=Pt=I2Rt = 均可用于求电热。
②在非纯电阻电路中（如电动机等）电能部分转化为内能，
则Q＜W ；求电热时只能用
Q= I2Rt

## Slide 18
焦耳定律
二

## Slide 19
焦耳定律
二
例1. 某导体的电阻是2Ω，当1A的电流通过时， 1 min产生的热量是多少焦？
解：t =1 min =60s
Q = I2Rt
=(1 A)2 ×2 Ω×60 s
=120 J

## Slide 20
电热的利用和危害
三
1.电热的利用
在生活和生产中，许多地方要利用电热。根据电流的热效应，人们制造出电烤箱、电熨斗、电烙铁、白炽灯等电器;电流还用于熔化和焊接金属。

## Slide 21
电热的利用和危害
三
2.电热的危害
很多情况我们并不希望导体的温度过高，要设法减少电热。例如，在电路中由于导线有电阻，也会产生热量，这些热量容易使导线的绝缘外皮迅速老化，甚至可能烧坏，这就需要考虑如何减少导线产生的热量。

## Slide 22
本节小结

## Slide 23
课堂练习
1.下列关于如图所示实验的说法中错误的是（ ）
A．该实验研究的是电流的热效应
B．实验中采用了控制变量法
C．观察实验现象可知：在其它条件相同时，
电阻越大产生的热量越少
D．实验中是通过观察温度计示数的高低来判断
电流通过导体时产生热量的多少
2．将规格都是“220 V 100 W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁分别接入同一家庭电路中，通电时间相同，下列说法正确的是( )
A．三个用电器产生的热量相同 B．电风扇产生的热量最多
C．电烙铁产生的热量最多 D．电视机产生的热量最多
C
C

## Slide 24
课堂练习
9．下列不是为了防止电热危害的是( )
A．电脑机箱中安有电风扇
B．炎热夏天，连续长时间工作的电视机要停用一会儿
C．天气潮湿时，长期不用的电器隔一段时间要通一次电
D．电视机的后盖上有许多散热孔
2.如图所示，在四个相同的水槽中盛有质量和温度都相同的水，现将电阻丝R1、R2（R1＜R2），分别按下图所示的四种方法连接放入水槽，并接入相同的电路．通电相同时间后，水槽中水温最高的是（ ）
D
C

## Slide 25
6.3 焦耳定律
板书设计
一、电流的热效应
二、焦耳定律
1.内容：
2.公式： Q = I2Rt
3.注意：
三、电热的利用和危害
1.定义：
2.电流产生的热量与什么因素有关