## Slide 2
内燃机里，燃料释放的能量都到哪里去了呢？

## Slide 3
内燃机里，燃料释放的能量都到哪里去了呢？
做有用功的能量
W有用=FS或W有用=Pt
燃料完全燃烧放出的能量

## Slide 4
定义：热机所做有用功与所用燃料完全燃烧释放的热量之比叫作热机效率
热机效率是热机性能的重要指标。效率高，性能好。
热机在工作过程中有能量损失
W有用＜Q放
η＜1

## Slide 5
一些热机的效率
蒸汽机 | 4%~8% | 燃汽轮机 | 50%~60%
蒸汽轮机 | 25%~30% | 汽油机 | 26%~40%
柴油机 | 34%~45% | 喷气发动机 | 50%~60%

## Slide 6
蒸汽机（轮机）：使世界进入了“蒸汽机时代”，
完成了第一次工业革命
改变世界的热机

## Slide 7
汽油机和柴油机：运用在汽车、农业机械、轮船
改变世界的热机

## Slide 8
喷气式发动机：运用在航空航天中
改变世界的热机

## Slide 9
火箭发动机：飞向太空
改变世界的热机

## Slide 10
天才不畏挑战1
某辆小汽车油箱内装满35kg的汽油，司机小王驾车到某诚实执行任务，路程300km，在高速公路上匀速行驶时，车受到的阻力是920N（汽油完全燃烧产生的内能有30%转化为机械能；汽油的热值为4.6×107J/kg）求
（1）汽车到达目的地牵引力所做的功
（2）通过计算说明汽车在行驶途中是否需要加油

## Slide 11
天才不畏挑战2
在“探究水沸腾时温度变化的特点”实验中，用酒精灯给烧杯中的水加热，烧杯中盛有20℃、质量为100g的水，在一个标准大气压下加热至沸腾，假如完全燃烧酒精3g。[水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），酒精的热值为3.0×107J/kg]
求此过程中酒精灯烧水的热效率。
解：
Q放=mq洒精=0.003kg×3.0×107J/kg=9×104J
Q吸=cm∆t=4.2×103J/（kg•℃）×0.1kg×80℃=3.36×104J
η= =
W有
Q放
cm∆t
mq
η=
W有
Q总
3.36×104J
9×104J
= =37.3%

## Slide 12
拓展拔高：提高热机效率途径
1.使燃料更加充分地燃烧
2.在设计和制造热机时，不断地改进和创新，以减少各种能量的损失
3.在各零件上涂上润滑油，减少机械间摩擦所损失的能量
4.设法利用废气的能量，提高燃料的利用率
加大与氧气的接触面积